Для служебного пользования

Инв.№ __________ДСП

Экз.№_________

Городское поселение Туманный Кольского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Директор института 							Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный архитектор института					Гришечкина И.Е.

Главный инженер института						Шалахина Д.Х.

Доктор экологии

Руководитель АПМ-1							Енина О.С.

Главный архитектор проекта						Олейников В.И.

Санкт-Петербург

2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.	7

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.	9

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ	10

3.1. Климат	10

3.2. Инженерно-геологическая характеристика	12

3.3. Гидрологическая характеристика	18

3.4. Рыбные ресурсы	21

3.5. Ландшафты и растительность	23

3.6. Лесные ресурсы и лесопользование	24

3.7. Земельный фонд и муниципальное устройства	26

4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТЕРРИТОРИИ	28

4.1. Предложения по видам градостроительного освоения территории	28

4.2. Иные территории с установленными ограничениями	34

5.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ	36

5.1. Современное состояние хозяйственного комплекса. Трудовые ресурсы	36

5.2. Анализ формирования численности населения	39

5.3 Перспективы социально-экономического развития. Прогноз численности населения.	42

5.3.1 Вариант 1 – пессимистический.	44

5.3.2 Вариант 2 – альтернативный.	47

6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	50

6.1 Современная организация территории	50

6.2 Основные направления градостроительного развития	51

6.3 Планировочная организация и функциональное зонирование территории	51

7. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС	53

7.1. Жилищный фонд. Зоны жилой застройки	53

7.2. Система культурно-бытового и социального обслуживания населения	55

8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	58

8.1. Внешний транспорт	58

8.1.1. Автомобильный транспорт	58

8.2. Поселковый транспорт	60

8.2.1. Улично-дорожная сеть	60

8.2.2. Транспортное обслуживание	62

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	65

9.1. Водоснабжение и водоотведение	65

9.1.1. Водоснабжение	65

9.2. Энергоснабжение	70

9.2.1. Электроснабжение	70

9.2.2. Теплоснабжение	75

9.2.3. Газоснабжение	76

9.3. Системы связи	76

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	79

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	83

11.1. Охрана атмосферного воздуха	83

11.2. Санитарно-защитные зоны	84

11.3. Воздействие физических факторов	85

11.4. Охрана поверхностных и подземных вод	86

11.5. Охрана почвы	87

11.6. Отходы производства и потребления	87

11.7. Мероприятия по охране растительного и животного мира	89

12. ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	90

13. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА МИРНОГО ВРЕМЕНИ	91

13.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.	91

13.2. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.	94

13.3. Перечень основных факторов риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций.	98

13. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	99

14. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	100

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Гриф | Инв. № | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план городского поселения Туманный Кольского района. |
| Положения о территориальном планировании |
| 1 | Положения о территориальном планировании Пояснительная записка | НС | 4790 | - |
| 2 | Положения о территориальном планировании CD-диск | НС | 2004-к | - |
| 3 | Карта границ населенного пункта, входящего в состав поселения | НС | 9772 | 1:2 000 |
| 4 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения поселения (объектов социальной инфраструктуры) | НС | 9773 | 1:100000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения) | НС | 9734 | 1:100000 |
| 6 | Карта функциональных зон населённого пункта пгт. Туманный | НС | 9735 | 1:2 000 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населённого пункта пгт. Туманный (объектов социальной инфраструктуры) | НС | 9736 | 1:2 000 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населённого пункта пгт. Туманный (электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения) | НС | 9737 | 1:2 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |
| 9 | Материалы по обоснованию проекта Пояснительная записка | ДСП | 4789 | - |
| 10 | Материалы по обоснованию проекта CD-диск | ДСП | 2003-К | - |
| 11 | Карта использования территории и местоположения существующих объектов местного значения поселения | ДСП | 9757 | 1:100000 |
| 12 | Карта комплексной оценки территории поселения | ДСП | 9758 | 1:100000 |
| 13 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения) | ДСП | 9759 | 1:100000 |
| 14 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения поселения (объектов социальной инфраструктуры) | ДСП | 9760 | 1:100000 |
| 15 | Карта зон с особыми условиями использования территории поселения | ДСП | 9761 | 1:100000 |
| 16 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера поселения | ДСП | 9762 | 1:100000 |
| 17 | Карта использования территории населённого пункта пгт. Туманный | ДСП | 9763 | 1:2 000 |
| 18 | Карта комплексной оценки территории населённого пункта пгт. Туманный | ДСП | 9764 | 1:2 000 |
| 19 | Карта функциональных зон населённого пункта пгт. Туманный | ДСП | 9765 | 1:2 000 |
| 20 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (электро- и теплоснабжение населения) населённого пункта пгт. Туманный | ДСП | 9766 | 1:2 000 |
| 21 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (водоснабжение населения и водоотведение) населённого пункта пгт. Туманный | ДСП | 9767 | 1:2 000 |
| 22 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (автомобильные дороги местного значения) населённого пункта пгт. Туманный | ДСП | 9768 | 1:2 000 |
| 23 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная подготовка территории и охраны окружающей среды) населённого пункта пгт. Туманный | ДСП | 9769 | 1:2 000 |
| 24 | Карта зон с особыми условиями использования территории населённого пункта пгт. Туманный | ДСП | 9770 | 1:2 000 |
| 25 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населённого пункта пгт. Туманный | ДСП | 9771 | 1:2 000 |

# Введение

Проект генерального плана Муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района выполнен в рамках муниципального контракта № 19/12/11 от 13 декабря 2011 года, заключённого между Администрацией муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района и ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», в соответствии с техническим заданием.

Правовыми основами разработки Генерального плана муниципального образования Городское поселение Туманный Кольского района является Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в ред. ФЗ от 21.04.2011 N 69-ФЗ).

Проект генерального плана выполнен в соответствии с федеральными законами Российской Федерации в области градостроительной деятельности: Градостроительный кодекс РФ (новая редакция.), Земельный кодекс РФ (ФЗ №136 от 25.10.2001 г.), Водный кодекс РФ 2006 (ФЗ №74, 03.06.2006 г.), ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и другими нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Мурманской области.

Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую).

Одна из основных задач генерального плана – обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов.

Цель данного проекта – дать первоначальные проектные предложения по планировочной организации и транспортному обслуживанию проектируемой территории, разработать схемы внешнего инженерного обеспечения. Прогноз развития поселения и функциональное зонирование помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Проект генерального плана городского поселения включает в себя текстовые и графические материалы:

- Текстовые материалы включают 2 тома:

- Положения о территориальном планировании;

- Материалы по обоснованию

- Графические материалы выполнены в ГИС «MapInfo».

Проект генерального плана разработан на следующие проектные периоды:

- I этап – первая очередь строительства – 2025 год;

- II этап – расчетный срок генерального плана – 2035 год.

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком на начало 2012 года.

Решения проекта генерального плана детализируются на последующих стадиях проектирования: в проектах планировки и целевых программах.

В разработке данного проекта участвовал творческий коллектив архитектурно-планировочной мастерской №1 (АПМ-1) ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» в составе:

- Руководитель АПМ-1 – Енина О.С.

- Главный архитектор проекта – Олейников В.И.

Отдельные разделы проекта разработали:

| Природно-ресурсный потенциал и ограничения использования территории | ведущий инженер Шмелева О.А. инженер Успенская И.Е. |
| --- | --- |
| Социально-экономическое развитие, жилищный фонд, социальная инфраструктура | ведущий инженер Резников И.Л. |
| Транспортная инфраструктура, | ведущий инженер Резников И.Л. |
| Планировочная организация территории | ГАП Олейников В.И. |
| Электро-, газо-, теплоснабжение | ведущий инженер Шмелёв И.М. |
| Водоснабжение и водоотведение | инженер Шурмин Ю.Л. |
| Системы связи | ведущий инженер Сухов Р.В. |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ведущий инженер Шмелёв И.М. |
| Инженерная подготовка территории | ГИП Путина М.В. |
| Охрана окружающей среды | ведущий инженер Шмелева О.А. |
| ГИС специалист | руководитель группы ОАДИ Кан Т.М. |

# 1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Туманный – посёлок городского типа, расположенный в пределах муниципального образования «Кольский район» в Мурманской области, которая расположена в Северо-Западном Федеральном округе на северо-западе Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании закона Мурманской области от 29.12.2004 года № 577-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования Кольский район  и муниципальных образований, входящих в его состав», поселок Туманный наделен статусом городского поселения  с административным центром – посёлком городского типа Туманный (далее пгт. Туманный). Поселок городского типа Туманный – единственный населённый пункт, входящий в рассматриваемое городское поселение.

Городское поселение Туманный Кольского района Мурманской области (далее – «городское поселение Туманный Кольского района» или «городское поселение Туманный») – полноправное муниципальное образование, в пределах которого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом и законами Мурманской области, осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет, выборные и иные органы местного самоуправления.

В наименованиях органов и должностных лиц местного самоуправления городского поселения Туманный Кольского района допускается использование сокращенных наименований:

- Городское поселение Туманный Кольского района – «г.п. Туманный Кольского района»;

- Администрация городского поселения Туманный Кольского района –«администрация г.п. Туманный Кольского района».

Согласно статье 2 Устава городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области, состав территории городского поселения Туманный Кольского района включает:

- Решением Мурманского облисполкома от 14.07.1971 г. зарегистрирован населенный пункт, расположенный на левом берегу реки Туманная и присвоено ему наименование Туманный. Четырнадцатое июля считается Днем поселка.

- Территорию городского поселения составляют исторически сложившиеся  земли поселения Туманный, прилегающие к нему земли общего пользования,  территории традиционного природопользования населения городского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ городского поселения.

- Территория городского поселения Туманный Кольского района входит в состав территории муниципального образования Кольский район Мурманской области.

Расстояние от пгт. Туманный до административного центра Кольского муниципального района, г. Кола, составляет 136 км по автодороге. Расстояние от пгт. Туманный до въезда в областной центр, город Мурманск, – 122 км. Сообщение городского поселения с окружающими территориями осуществляется исключительно автомобильным транспортом – другие виды транспорта отсутствуют. Ближайшая к рассматриваемому городскому поселению железнодорожная станция расположена в городе Кола (136 км) – станция Кола Мурманского отделения Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД». Ближайший аэропорт – международный аэропорт «Мурманск», расположенный южнее города Мурманска в районе пгт. Мурмаши.

Посёлок городского типа Туманный расположен в обширной малонаселённой восточной части Кольского муниципального района Мурманской области, состоящей из двух поселений: городского поселения Туманный и сельского поселения Териберка. В настоящее время здесь сохранилось только три населённых пункта с постоянной численностью населения: пгт. Туманный, село Териберка и н.п. Дальние Зеленцы.

Площадь г.п. Туманный Кольского района составляет 2464 кв.км. (из них площадь пгт. Туманный – 106,7 га). Поселение граничит:

- на севере с территориями сельского поселения Териберка Кольского муниципального района;

- на востоке и юге с территориями Ловозерского муниципального района;

- на западе с территориями городского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Североморск», а также с городским поселением Кильдинстрой Кольского муниципального района.

Связь городского поселения Туманный с сопредельными территориями осуществляется по единственный автодороге регионального значения «Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами  (а/д «Серебрянка»)». Данная автодорога обеспечивает связь территории городского поселения Туманный с городами Кола и Мурманск, а также с территорией ЗАТО г. Североморск. Сельское поселение Териберка также связано с вышеуказанной автодорогой автомобильным подъездом.

В экономическом смысле, пгт. Туманный, всегда занимал в Кольском районе несколько обособленное положение, как удалённый и монопрофильный населённый пункт, градообразующей отраслью в котором являлась гидроэнергетика.

Хотя городское поселение Туманный расположено в относительной близости от побережья Баренцева моря, оно не имеет к нему выхода. Кроме того, рассматриваемое муниципальное образование не имеет оборонных функций, характерных для большинства приморских и приграничных территорий Мурманской области.

# 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Возникновение и строительство пгт. Туманный в конце 1960-х годов, связано со строительством каскада Серебрянских гидроэлектростанций на реке Воронья. Необходимо отметить, что из всех освоенных энергетиками рек Мурманской области, именно река Воронья являлась самой труднодоступной.

Строительство гидроэлектростанций началось с прокладки автодороги, которое велось вахтовым методом через неосвоенные труднопроходимые территории, изобилующие болотами и скалами. На отдельных участках организовывались подвижные опорные базы строителей, которые двигались навстречу друг другу – создавались своеобразные дорожные механизированные десанты, которые обходили в работе самые трудные места и вели прокладку дороги дальше. Позднее, в 1980-х годах, вахтовый метод был ещё раз удачно использован при строительстве Териберской группы ГЭС Серебрянского каскада. Строители и энергетики жили в поселках Мурмаши и Туманный, а на объекты выезжали на две-три недели.

Сами гидроэлектростанции на реке Воронья, по одному из первоначальных вариантов проекта, должны были также эксплуатироваться вахтовым методом, но уровень развития коммуникационных технологий тех лет не позволял на тот момент организовать работу на должном уровне, и от вахтового метода было решено отказаться. Таким образом, параллельно со строительством гидроэлектростанций производилась застройка будущего поселка Туманный, который предназначался для проживания обслуживающего персонала ГЭС.

Каскад гидроэлектростанций на реке Воронья состоит из двух отдельных станций: Верхне-Серебрянская ГЭС (Серебрянская ГЭС-1) и Нижне-Серебрянская ГЭС (Серебрянская ГЭС-2). Начало работ по строительству ГЭС-1 – 1963 год, ГЭС-2 – 1968. В эксплуатацию станции были введены в 1970-72 годах.

Посёлок Туманный был зарегистрирован как населённый пункт в 1971 году, а 12.04.1978 года он обретает статус посёлка городского типа, присвоенный решением Мурманского облисполкома № 160.

До начала 1990-х годов в посёлке Туманный проживали строители гидроэлектростанций, обслуживающий персонал действующих ГЭС, а также военные. С момента завершения строительства Териберской группы ГЭС Серебрянского каскада, гидростроители постепенно уезжают из посёлка, что привело к снижению здесь численности населения. Позднее из района населённого пункта были частично выведены воинские части, что также отрицательно повлияло на социально-экономическую ситуацию в городском поселении Туманный.

# 3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

## 3.1. Климат

Городское поселение Туманный Кольского района расположено за полярным кругом. Продолжительность полярного дня в среднем составляет девять недель, а полярной ночи – пять недель. Близость к Баренцеву морю, влияние которого усиливает тёплое Северо-Атлантическое течение, находит свое отражение в климатических особенностях территории, которая в равной степени подвержена воздействию, как холодных, так и теплых воздушных масс. Климат рассматриваемой территории умерено-континентальный с продолжительной суровой зимой и коротким прохладным летом.

Характеристика климатических условий приводится по данным метеостанций в г. Мурманск с учетом данных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 2003г. (СП 131.13330.2011 – находится в стадии актуализации).

Высокоширотное положение территории обуславливает небольшой приход солнечной радиации. Кроме того, небо часто покрыто облаками, которые препятствуют поступлению лучистой энергии Солнца. Поэтому фактическое количество солнечной радиации составляет здесь 60-65% от максимально возможного, определяемого географической широтой местности. После окончания полярной ночи долго сохраняется снежный покров, который отражает до 80% солнечной радиации. Годовой радиационный баланс невелик и составляет около 14,7 ккал/см2, отмечается острый недостаток ультрафиолетовой радиации.

Зима продолжительная, суровая, с ветреной, пасмурной погодой и осадками. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С происходит обычно в октябре. Число дней с температурой ниже 0˚С в среднем составляет 187 дней.  Самым холодным месяцем в году является февраль, среднемесячная температура минус 10,8°С, абсолютная минимальная температура минус 39°С.

Весна прохладная и продолжительная, с медленно нарастающими температурами воздуха. Начало весны характеризуется весенним снеготаянием с устойчивым переходом температуры воздуха через 0°С в конце апреля.

Лето короткое, прохладное и дождливое. Самым теплым месяцем в году является июль, со среднемесячной многолетней температурой плюс 12,5˚С. Средняя максимальная температура наиболее июля плюс 17,5˚С, абсолютная максимальная температура плюс 33 градусов.

В связи с преобладанием адвекции теплых и влажных воздушных масс морского происхождения, относительная влажность воздуха высока в течение всего года - 80-90 %. Максимальные ее значения приходятся на холодный период - среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 84 %.

Средняя повторяемость туманов 29 дней в году, с максимумом в холодный период – 17 дней.

Район находится в зоне избыточного увлажнения. Для него характерно значительное количество осадков –  среднегодовое количество осадков составляет 488 мм. Осадки распределяются неравномерно в течение года, примерно 65-67 % годовой суммы осадков приходятся на теплый период года, меньшее количество осадков выпадает в зимний период с января по март.

В зимнее время осадки выпадают, главным образом, в виде снега. Появление снежного покрова происходит обычно в первой половине ноября, самое раннее в середине октября. Таяние снега начинается в конце марта – начале апреля. Среднее число дней в году со снежным покровом – 200 дней. Высота снежного покрова изменяется от 6 до 80 см. Глубина промерзания грунтов в среднем равна 1,4-1,6 м, в особо непригодных условиях может достигать 2,0 м и более.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить метели, до 52 дней в году. Величина снегопереноса составляет 1000 куб.м. на погонный метр. В зимний период характеры частые метели со скоростью ветра до 15 м/с и более. Наиболее их количество приходится с января по март месяц. В этот период  увеличивается количество снежных заносов, обрывов линий электропередач.

Направление и скорость ветра определяют режим температуры, влажности и характер осадков территории. Господствующие направление ветра в осенне-зимний период – юго-западное, в весенне-летний период – северо-западное и восточное. За год преобладают ветры юго-западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/сек. Смена зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае, обратный переход осуществляется в сентябре-октябре.

Минэкономразвития России совместно с Институтом географии Российской академии наук (ИГ РАН) разработали методическую основу природно-климатического районирования территории Российской Федерации. Согласно природно-климатическому районированию территория городского поселения Туманный относится к дискомфортной для проживания зоне. Дискомфортность данной зоны заключается в продолжительной зиме с низкими температурами воздуха, высокими скоростями ветра, частыми метелями, малыми радиационными ресурсами, высокой влажностью. Это территория мало благоприятна для постоянного проживания и трудовой деятельности без создания специальных дополнительных систем жизнеобеспечения населения. Проблема комфортности природных условий для жизнедеятельности населения является в целом проблемой экономической, так как требуется вложение достаточно больших экономических затрат в социально-бытовую сферу.

По строительно-климатическому районированию территория района относится к району II-А. Температура воздуха  наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, составляет минус 27ºС, обеспеченностью 0,94 – минус 16ºС. Продолжительность отопительного периода составляет 275 дней. Ввиду отсутствия пгт. Туманный в справочнике, данные взяты по ближайшему населенному пункту г. Мурманск (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 2003г. СП 131.13330.2011 – находится в стадии актуализации).

Для коррекции дискомфортных климатических условий проектом рекомендуется:

- ветрозащита селитебной территории от преобладающих направлений ветра;

- теплозащита зданий.

По потенциалу загрязнения воздушного бассейна территория городского поселения Туманный относится к зоне низкого потенциала загрязнения атмосферы – ПЗА (согласно классификации Э. Ю. Безугловой /1980 г/). В среднем за год наблюдаются наиболее благоприятные условия для рассеивания вредных выбросов от низких источников. В силу особенностей метеорологического режима повышенный уровень загрязнения воздуха в этой зоне формируется в переходные сезоны - максимум повторяемости приземных инверсий отмечается весной и осенью.

## 3.2. Инженерно-геологическая характеристика

Данный раздел в составе проекта выполнен на основании анализа фондовых материалов Администрации Кольского района Мурманской области, отчетов инженерно-геологических изысканий под объекты строительства, а также данным полученным в «Территориальном агентстве по недропользованию («Мурманскнедра»)», «ФГУ ТФИ по Мурманской области» и «Комитете промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области».

Рельеф. В целом рельеф Кольского района отличается значительным разнообразием: большое количество низин и впадин, занятых озерами и реками, перемежающиеся с  возвышенностями и горными образованиями, сформированные на разновозрастных геологических образованиях. Современный облик Кольского полуострова, его рельеф и гидросеть были сформированы  в неоген-четвертичный период.

Основу современного рельефа в целом определяют древние геологические структуры метаморфических пород архея, разбитые и перемещенные тектоническими движениями более молодого возраста.

Территория г.п. Туманный Кольского района приурочена к северо-восточной части Кольского района, рельеф которой представлен преимущественно сильно расчлененными абразионными равнинами (северо-восток исследуемой территории) и холмисто-грядовыми структурно-денудационными равнинами (центральная и западная части территории). Абсолютные отметки поверхности колеблются от 120-130 м (поймы рек) до 370-380 м (возвышенности гряд и холмов).

Гидрографическая сеть сформировалась в послеледниковый период. Ее рисунок был создан, главным образом, благодаря двум особенностям рельефа: наличию крупных разломов и впадин, а также резкой и мелкой пересеченностью рельефа, обусловленных тектоническими процессами и движением ледника. По характеру рельефа и гидрологическому режиму в районе преобладают реки озерного типа, которые имеют значительные площади водосбора и пересекают на своем пути множество озер.

На поверхности большей части понижений, преимущественно вблизи озёрных котловин, расположены болота. На исследуемой территории преобладают низинные болота, которые располагаются в поймах рек и в пониженных и плоских участках рельефа.

Немалую роль в образовании рельефа территории играют экзогенные процессы: разрушающая (денудационная), а также аккумулирующая деятельность многочисленных рек, ручьев, других водотоков, ледников и их талых вод, ветра и пр.

Геологическое строение. Территория, рассматриваемая настоящим проектом, расположена в пределах Балтийского кристаллического щита, сложенного древними породами архея и протерозоя. Возвышенности и впадины древних пород сглажены действием ледника и по большей части покрыты слоем ледниковых отложений – мореной. В результате деятельности ледников, рек, озёр, а также неотектонических движений образовался покров рыхлых осадочных пород. Ими покрыта большая часть исследуемой территории. Мощность рыхлого покрова, как правило, не превышает десяти метров, но в понижениях рельефа, озёрных и речных долинах может  достигать десятков метров.

В геологическом строении территории  принимают участие докембрийские кристаллические образования, перекрытые достаточно маломощным чехлом четвертичных отложений – ледниковых, водно-ледниковых, морских и аллювиальных.

|  | Геолого-структурная карта Кольского региона Балтийского щита Блоки: Миг – Мурманский; Kol – Кольский; Bel – Беломорский; Тег – Терский; Ке – Кейвский; In – Инари. Верхнеархейские зеленокаменные пояса: Jon – Енский; K-V – Колмозеро-Воронъинский. Нижнепротерозойские гранулитовые пояса; LGB – Лапландский; KGB – Кандалакшско-Колвицкий |
| --- | --- |

Кристаллическое основание сложено разнообразным комплексом метаморфических и интрузивных пород архея и протерозоя. На территории исследуемого района практически повсеместно интрузивные породы архея и протерозоя выходят на поверхность.

В составе пород преобладают интрузивные породы: плагиомикроклиновые граниты, которые включают ксенолиты олигоклазовых гранитов и архейских гнейсов. Явно интрузивные породы занимают около 30% площади территории и образуют наиболее крупные и сложные по морфологии геологические тела.

С коренными отложениями архея, протерозоя в Мурманской области связаны разведанные рудные  месторождения, различные рудопроявления.

Ледниковые отложения (gIIIos) осташковского залегают непосредственно на коренных породах. Мощность ледниковых отложений не превышает 5м. Ледниковые отложения представлены несортированной смесью супеси, песка, щебня, гравия, гальки и валунов. Содержание   обломочного материала составляет 50%, иногда до 80-90%.

Комплекс верхнеплейстоценовых отсташковских отложений водно-ледникового генезиса (f, lgIIIos) сложен флювиогляциальными и озерно-ледниковыми отложениями. В основном они приурочены к понижениям рельефа. Залегают на коренных породах, редко на ледниковых отложениях. Мощность отложений меняется в пределах от полуметра на склонах холмов до 5-10м в депрессиях рельефа. Фациальный состав озерно-ледниковых отложений разнообразен: от суглинков, супесей, тонкозернистых песков до валунно-гравийно-галечниковых отложений с супесчаным или песчаным заполнителем.

Комплекс верхнеплейстоцен-голоценовых морских отложений (mIII-IV) приурочен к доледниковым депрессиям, неоднократно заполнявшимся морскими водами в поздне- и послеледниковое время. Позднеледниковые отложения представлены в нижних частях разреза толщами слоистых и неслоистых глин, а верхних – глинистыми песками, переходящими вверх по разрезу от пылеватых и мелкозернистых к средне- и крупнозернистым. Послеледниковые отложения повсеместно залегающие над позднеледниковыми. Сложены они чаще всего мелко- и тонкозернистыми, местами глинистыми песками, и значительно реже песками более грубых фракций. Общая мощность морских отложений от 2 до 10 м. Над морскими отложениями залегают торфяно-болотные или аллювиальные отложения, иногда они залегают первыми от поверхности.

Аллювиальные отложения (al IV) имеют незначительное распространение, встречаются в долинах рек. Залегают на коренных породах, иногда на ледниковых или водно-ледниковых отложениях. Аллювиальные образования представлены разнозернистыми песками, галечниками и супесями. Мощность данных отложений незначительная.

Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 0 до 10-15м.

Голоцен (современное звено) представлен биогенными отложениями. Биогенные (торфяно-болотные) отложения (bIV) имеют обширное распространение. Преобладают болота низинного типа. Торф, в основном, сфагново-осокового состава. Мощность болотных отложений в краевых частях болот 0,5-1,0 м, в центральных частях болот 2 и более метров.

Техногенные образования распространены неравномерно, представлены в виде насыпных грунтов, свалок строительного мусора и пр. Мощность их обычно не превышает 2 м.

Гидрогеологические условия. Территория, охватываемая настоящим проектом, входит в состав Балтийского гидрогеологического бассейна, который характеризуется широким развитием поровых грунтовых вод в четвертичных отложениях, трещинных вод кристаллических пород и трещинно-жильных напорных вод тектонических зон. Все подземные воды принадлежат зоне свободного водообмена и формируются под влиянием климатических факторов и дренирующего воздействия речной сети. Вследствие отсутствия выдержанного водоупора между четвертичными отложениями и кристаллическими породами, подземные воды гидравлически связаны между собой, образуя единую водоносную систему и деление на водоносные горизонты по генезису пород условно. Ресурсы подземных вод ограничены.

В гидрогеологическом отношении исследуемый район имеет резкое колебание уровня грунтовых вод от 0,7 до 15 м. В период снеготаяния и обильных дождей уровень грунтовых вод может подниматься на 1,5-2,0 м. Часто подземные воды залегают в виде верховодки.

Водоносная система Четвертичных отложений.

Водоносный современный торфяно-болотный горизонт (bQIV) распространен в    виде разобщенных участков по всей площади района работ. Водовмещающие породы представлены слаборазложившемся торфом. Торф залегает первым от поверхности. В питании болот принимают участие атмосферные осадки, а также подземные воды нижележащих водоносных горизонтов. Подземные воды торфяно-болотного горизонта безнапорные, летом залегают на глубине 0,1-0,3 м, в периоды весеннего снеготаяния и летне-осенних дождей уровень поднимается до 0,0 м. Дренируется горизонт ручьями и реками, а также перетеканием вод в другие водоносные горизонты. Воды торфяно-болотных отложений по химическому составу ультрапресные (общая минерализация от 20 до 150 мг/л), очень мягкие (общая жесткость до 1,0 мг-экв/л). В основном гидрокарбонатно-кальциевые, с повышенным содержанием железа и органических веществ.

Слабоводоносный современный аллювиальный горизонт (alQIV) имеет незначительное распространение, сложенный песчаными, супесчаными и глыбовыми отложениями. Обычно описываемые отложения выполняют дно проток и лишь изредко образуют пойменные и надпойменные террасы, развитые на отдельных небольших участках. По химическому составу воды пресные с минерализацией до 0,36 г/л, преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые.

Слабоводоносный морской горизонт (mQIII-IV) распространен в долине реки Воронья. Водовмещающие породы представлены песчаными отложениями разной зернистости с включениями гравия и гальки (от 25 до 40%), которые вниз по размеру сменяются на глины с прослоями песка. Подземные воды морского горизонта безнапорные, залегают на глубине от 0 до 10м.

Водоносный осташковский водно-ледниковый горизонт (f, lgQIIIos) имеет ограниченное распространение. Сложен водоносный горизонт песками разной зернистости с включениями гравия, гальки и валунов. Отложения приурочены повсеместно к пониженным участкам рельефа. По составу воды пресные, минерализация их обычно не превышает 0,1 г/л. По химическому составу они обычно гидрокарбонатные кальциевые, натриевые, реже магниевые и натриевые. Для централизованного  ХПВ практического значения не имеют ввиду слабой водообильности и возможного загрязнения с поверхности.

Водоносная система кристаллических пород.

Воды комплекса нерасчлененных архейских и нижнепротерозойских плагиомикроклиновых гранитов (А Pt1). Среднетрещиноватые разности гранитов приурочены повсеместно лишь к сравнительно мелким тектонически нарушенным участкам, которые встречаются среди плагиомикроклиновых гранитов. В районе эти участки характеризуются преимущественно сбросовыми трещинами, обычно встречающимися в глубоких каньонообразных речных долинах, их устьях и среди многочисленных мелких впадин (на платообразных вершинах), обычно заполненных озерами. Почти повсеместно сбросовые трещины связаны с интрузиями основных и частично ультраосновных пород, внедрившихся в виде даек и штоков в архейско-протерозойские граниты преимущественно в палеозойский период. Трещины в рассматриваемом районе группируются отдельными участками или протягиваются на несколько километров в северо-северо-восточном направлениях в виде крупных тектонических зон мощностью (по поверхности) 200-300 м. Разгрузка подземных вод гранитов происходит в основном при помощи источников, приуроченных к долинам рек и к подножиям возвышенностей, а также путем перелива воды в четвертичные отложения, развитые на склонах и в понижениях рельефа. Воды гранитов гидрокарбонатные или хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые. Минерализация их находится в пределах 15-295 мг/л, общая жесткость от 0,1 до 2,3 мг-экв/л.

Водоснабжение пгт. Туманный в настоящее время осуществляется за счёт поверхностных вод, альтернативных источников водоснабжения не требуется.

Физико-геологические процессы.

В пределах рассматриваемой территории развиты следующие неблагоприятные природные процессы:

- сейсмичность – по картам ОСР-97 территория Мурманской области и СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах) классифицируется следующим образом:

  - карта А (для гражданского строительства) – сейсмичность 5 баллов;

  - карта В и С (для ответственных и особо ответственных объектов) – соответственно 6 и 7 баллов;

- в зону катастрофического затопления при возможном прорыве плотин Серебрянских ГЭС попадает часть автодороги «автоподъезд к с. Териберка»; территория пгт. Туманный – вне зоны катастрофического затопления;

- заболачивание и заторфовывание – практически на всей территории, мощность торфа – от 0,5 до 1м, болота преимущественно низинного типа,

- затопление пойм рек паводковыми водами редкой повторяемости;

- морозное пучение грунтов – для четвертичных отложений.

Строительству должны предшествовать мероприятия по инженерной подготовке территории.

Оценка инженерно-геологических условий

В инженерно-геологическом отношении территория поселения изучена неравномерно и недостаточно. Оценка территории выполняется по результатам анализа данных геолого-гидрогеологического строения, опасных природных процессов.

На «Картах комплексной оценки территории» (масштабы 1:50000 и 1:2000) выделены следующие категории территорий по условиям благоприятности для освоения:

Территории, условно благоприятные для строительства (не требующие особых мероприятий по инженерной подготовке). К ним относятся участки полого-холмистой и абразионной равнин.

Грунтовые условия характеризуются показателями:

- глубина залегания грунтовых вод составляет от 2м и более, возможно появление «верховодки»,

- грунты оснований –  морские пески, ленточные глины, суглинки. Грунты обладают средней и низкой степенью коррозийной агрессивности по отношению к стали, слабо-, средней агрессивности к бетонам. Расчетное сопротивление грунтов оснований составляет 1,5 – 2 кгс/см2,

- нормативная  глубина сезонного промерзания составляет 2м.

Инженерно-строительные условия определены как условно благоприятные вследствие пучинистых свойств грунтов оснований на участках развития четвертичных отложений, а также   ввиду развития в приповерхностном слое скальных грунтов.

Этапу проектирования и строительства должны предшествовать инженерно-геологические изыскания под конкретные объекты строительства.

Территории, ограниченно благоприятные для строительства:

- участки плоского и пониженного рельефа, характеризующиеся близким залеганием грунтовых вод (до 2 м),

- заболоченные и заторфованные участки с мощностью торфа до 2 м,

- участки холмисто-грядовой и абразионной равнин, с уклонами поверхности 10-20%, выходами скальных пород,

Грунты оснований - морские отложения.

Территории, неблагоприятные для строительства:

- крутые неустойчивые уступы и склоны с уклонами более 20%, выходами скальных пород,

- участки, затопляемые паводками 1% обеспеченности.

Градостроительному освоению территорий, имеющих инженерно-строительные ограничения, должны предшествовать мероприятия по организации водоотведения поверхностного стока, уположению склонов, вертикальной планировке, при градостроительном  обосновании – инженерная защита от затопления.

К территориям с особыми условиями недропользования относятся площади залегания полезных ископаемых. Характеристика месторождений полезных ископаемых приведена ниже в разделе «Минерально-сырьевые ресурсы».

Минерально-сырьевые ресурсы

В недрах исследуемой территории находятся полезные ископаемые строительного направления, представленные следующими группами:

- облицовочный камень;

- строительный камень;

- песчано-гравийные смеси.

Все месторождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенные на территории городского поселения Туманный, по количеству разведанных запасов относится к категории мелких, с небольшими объемами добычи. В границах поселения выявлены и разведаны 6 месторождений песчано-гравийных смесей (Канентьявр, Карьер-6, Западная Териберка, Териберка, Северное, Эйнч), одно строительного камня – Чигарпакенч и одно облицовочного камня – Одъявр. Из них в настоящее время эксплуатируются следующие месторождения: Канентьявр, Карьер-6, Чигарпакенч, а остальные находится в госрезерве.

Сведения о разведанных запасах и объемах добычи по состоянию на 01.01.2012г. по месторождениям, учтенных балансом, приводятся ниже, в таблице №3.2.1.

Таблица №3.2.1

Сведения о балансовых запасах разведанных месторождений полезных ископаемых*

| Наименование месторождения | Вид минерального сырья | Балансовые запасы, тыс.куб.м | Сведения об освоении |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+В+С1 | С2 |  |
| Чигарпакенч | строительный камень – гнейс, гранит | 19342,31 | - | Эксплуатируется ООО «Мурманскдорстрой» (лицензия: МУР 51016 ТЭ от 06.06.2006г. по 01.06.2026г.), добыто в 2011г. 24,07 тыс.м3 |
| Канентьявр | песчано-гравийный материал | 68,5 | - | Эксплуатируется Кольским ГОУДРСП (лицензия: МУР 51096 ТЭ от 09.02.2011г. по 31.12.2016г.), добыто в 2011г. 12,7 т.м3 |
| Карьер-6 | песчано-гравийный материал | 677 | - | Эксплуатируется Кольским ГОУДРСП (лицензия: МУР 51099 ТЭ от 09.02.2011г. по 31.12.2016г.), добыто в 2011г. 0 т.м3 |
| Одъявр | облицовочный камень – гранит | 554 | 364 | Госрезерв |
| Западная Териберка | песчано-гравийный материал | 1334,0 | - | Госрезерв |
| Териберка | песчано-гравийный материал | 2575,0 | - | Госрезерв |
| Северное | песчано-гравийный материал | 2084,0 | - | Госрезерв |

* согласно материалам Комитета промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области (письмо №16-07/1397-АС от 24.04.2012)

Выводы:

- В целом инженерно-геологические условия городского поселения Туманный Кольского района характеризуются как ограниченно благоприятные и неблагоприятные. Основными ограничениями являются:

- разнонаправленный, часто пересеченный рельеф местности с уклонами поверхности 10-20% и более,

- развитие в приповерхностном слое скальных грунтов,

- развитие в верхней части разреза покровных отложений, обладающих пучинистыми свойствами (участки развития четвертичных отложений),

- затопление расчетными паводками 1% обеспеченности рек и ручьев,

- развитие заболоченных и заторфованных территорий.

Этапу строительства должны предшествовать работы по инженерно-геологическим изысканиям под конкретные объекты и сооружения. По результатам оценки инженерно-строительных условий должны быть проведены мероприятия по инженерной подготовке территории, инженерной защите от опасных природных и техногенных процессов.

- Водоснабжение пгт. Туманный осуществляется за счёт поверхностных вод, альтернативных источников водоснабжения не требуется.

- На территории МО г.п. Туманный Кольского района выявлены и разведаны месторождения общераспространенных полезных ископаемых – песчано-гравийных смесей, облицовочного и строительного камня. В настоящее время эксплуатируются месторождения: Канентьявр, Карьер-6, Чигарпакенч и Одъявр.

## 3.3. Гидрологическая характеристика

Реки

Реки на территории городского поселения Туманный Кольского района принадлежат бассейну Баренцева моря. Речная сеть района хорошо развита, характерным для нее является наличие большого количества малых рек и ручьев, значительная озерность. Типичные русла рек – немеандрирующие, со значительными уклонами, что обеспечивает их достаточно высокую самоочищающуюся способность.

Перечень и основные гидрографические характеристики наиболее крупных рек городского поселения Туманный Кольского района приводятся в таблице №3.3.1.

Таблица №3.3.1

Перечень и основные гидрографические характеристики наиболее крупных рек

| Название реки | Место впадения | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- |
| Средняя (Щучья) | губа Средняя Кольского залива Баренцева моря | 55 |
| Териберка | губа Териберка Баренцева моря | 127 |
| Воронья | губа Воронья Баренцева моря | 155 |
| Оленка (Большая Оленка) | губа Порчниха Баренцева моря | 32 |
| Туманная | Река Воронья | н/д |

Наблюдения за реками района ведутся на постах, принадлежащих ГУ «Мурманское УГМС». Сведения по водпостам приводятся в таблице №3.3.2.

Таблица №3.3.2

Сведения о постах наблюдений

| Название водного объекта | Населенный пункт | Ноль поста, мБС | Система высот | Период действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год открытия | Количество лет |
| р. Териберка | 60-ый км автодороги «Серебрянка» | 164,98 | БС77 | 1967 | 40 |
| р. Туманная | Пгт. Туманный | 104,00 | БС | 1963 | 39 |

Уровенный режим

Годовой ход уровня воды определяется преимущественно снеговым питанием и характеризуется высоким весенним половодьем, низкой меженью и относительно небольшими подъемами в летне-осенний период, вызываемыми дождями. Характерно значительное преобладание весеннего стока над летне-осенним и небольшое – летне-осеннего над зимним. Годовой сток рек составляет около 20 л/сек.км2.

Интенсивность подъема и спада уровней воды, а также амплитуда колебаний уровня зависят от размеров водосборов и морфометрических особенностей речных участков. Средняя интенсивность подъема уровня воды даже в высокие половодья на малых реках составляет всего 5-30 см/сутки, на наиболее крупных реках – порядка 50-80 см. Интенсивность спада уровней половодья, как правило, несколько меньше, чем подъема. Многолетняя амплитуда колебаний уровня воды на малых реках составляет 1-3 м, на крупных реках – 4-6 м.

В таблице №3.3.3 приводятся уровни 1% обеспеченности по действующим постам ГУ «Мурманское УГМС».

Таблица №3.3.3

Уровни 1% обеспеченности по действующим постам ГУ "Мурманское УГМС"

| Река | Наименование поста | Ноль поста, мБС | Уровень 1% обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | см | мБС |
| Териберка | 60-ый км автодороги «Серебрянка» | 164,98 | 516 | 170,14 |
| Туманная | пгт. Туманный | 104,00 | 300 | 107,00 |

Температурный режим

Средняя сезонная (за май-октябрь) температура воды на реках колеблется в пределах 7-8°С. В годовом ходе температуры воды ясно выражено ее повышение от момента вскрытия рек до июля, иногда до начала августа, а затем происходит уменьшение температуры, продолжающееся до появления ледяных образований. Наибольшее увеличение температуры воды (до 8-10°С) наблюдается в июне.

Ледовый режим

На реках не прослеживается четко выраженной зональности сроков наступления осенних ледовых явлений; значительная разница в сроках появления определенных ледовых явлений на разных реках объясняется главным образом характером речных участков в пунктах наблюдений. Раньше других ледяные образования наблюдаются на плесовых участках и на малых равнинных реках, затем на порожистых участках рек и значительно позднее на сильно зарегулированных озерами реках, в истоках из значительных озер.

Появление ледяных образований на большей части рек в среднем происходит во второй половине октября, на реке Териберка начинается обычно в третьей декаде октября. Продолжительность ледохода (шугохода) составляет примерно 10-30 дней.

Ледостав на реках устанавливается обычно в конце октября – первой половине ноября; на порожистых участках и в истоках рек из озер – значительно позднее, в декабре. Средняя продолжительность ледостава на реках составляет 170-200 дней.

Как правило, реки вскрываются в первой половине мая. Окончательное очищение ото льда на большинстве рек происходит обычно во второй половине мая.

Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями составляет 200-220 дней.

Озера

Для территории рассматриваемого поселения характерно распространение многочисленных небольших по площади озер.

Для годового хода уровня воды озер типичен весенний подъем, сменяющийся постепенным спадом к осени и зиме и прерывающийся небольшими летними и осенними подъемами от дождей. Годовая амплитуда колебаний уровня воды озер составляет 70-180 см, в зависимости от проточности озер.

Температура воды озер повышается от момента разрушения ледяного покрова до начала августа, а затем происходит уменьшение температуры, продолжающееся до появления ледяных образований. Температура воды озер в июле – августе колеблется в пределах 12-16°С, достигая максимума 15-25°С во второй половине июля.

Ледяные образования появляются примерно в середине октября. От первых ледяных образований до наступления ледостава проходит в среднем 5-10 дней. Затем начинается постепенный прирост толщины льда, к концу декабря толщина льда увеличивается до 40-45 см. Наибольшая толщина льда (60-90 см) чаще всего бывает в конце марта – начале апреля.

Весной с переходом температуры воздуха через 0°С начинается разрушение ледяного покрова озера. Очищение озер ото льда чаще всего наблюдается в первой половине июня.

Гидрохимическая характеристика поверхностных вод

Поверхностные воды водотоков и водоемов отличаются повышенной окисляемостью 5,04 - 23,84 мг/дм3, рН в пределах 4,62-5,94, повышенным содержанием железа 0,3-0,8 мг/дм3.

В основном, поверхностные воды весьма пресные, очень мягкие, нейтральные, по единичным пробам – умеренно кислые (рН 4,62-4,96), слабокислые (рН 5,66-5,94).

По химическому составу воды смешанные хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, гидрокарбонатно-хлоридно кальциево-натриевые, сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые.

Водохранилища

Все водохранилища каскадов гидроэлектростанций Мурманской области (в том числе, расположенные в границах городского поселения Туманный Кольского района), находящиеся в зоне деятельности Отдела водных ресурсов Двинско-Печерского БВУ по Мурманской области, построены, в первую очередь, для целей гидроэнергетики, основной эксплуатирующей организацией которых является филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Регулирование режимов водных объектов Мурманской области и контроль за соблюдением режимов, регламентированных «Основными положениями правил использования водных ресурсов водохранилищ», осуществляется в соответствии с документами:

- Приказ  Федерального агентства водных ресурсов «Об установлении режимов работы водохранилищ и водохозяйственных систем» № 42 от 30.03.2005 г.;

- «Порядок ведения режимов работы водохранилищ и водохозяйственных систем в Российской Федерации Бассейновыми водохозяйственными управлениями и территориальными водохозяйственными органами», утвержденным приказом  Роскомвода  № 165 от  02.12.94 (введен в действие с 01.01.95 г.).

В настоящее время на территории городского поселения Туманный Кольского района расположено 2 водохранилища общим объёмом 3288 млн.куб.м., краткая характеристика которых представлена в таблице 3.3.4.

Таблица №3.3.4

Основные характеристики водохранилищ

| Наименование водохранилища | Вид регули-рования | НПУ | Напор средний, м | Объем санитарных попусков, (в соотв. с паспортами водо-хранилищ), млн. м3 | Площадь зеркала при НПУ, кв.км | Объем, млн. куб.м. | Назначение водохрани-лища |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФПУ м |  |  |  | полный | полез-ный |  |
| Сере-брянское № 1 | годичное, недельное, суточное | 154 | 76,8 | 346,5 (санит. попуски в нижний бьеф) | 237 | 2860 | 1570 | энергетика, рыбное хозяйство, водоснаб-жение, рекреация |
|  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |
| Сере-брянское № 2 | годичное, суточное | 74 | 62,9 | 379,6 (санит. попуски в нижний бьеф) | 25,5 | 428 | 5 |  |
|  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |

## 3.4. Рыбные ресурсы

Исходные данные для составления раздела получены в Баренцево-Беломорском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, Комитете рыбохозяйственного комплекса Мурманской области, ФГУ «Мурманрыбвод».

Рыбохозяйственное значение рек

Согласно Каталогу рек и Каталогу озер Мурманской области в рыбохозяйственный фонд Мурманской области входят 18029 рек, 111609 озер и водохранилищ.

Согласно Федеральному закону № 166-ФЗ от 24.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» категории водных объектов рыбохозяйственного значения и особенности добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства, устанавливает Федеральное агентство по рыболовству.

К настоящему времени соответствующий нормативный правовой акт не издан, поэтому представить перечень водных объектов высшей и первой категории не представляется возможным.

Согласно Постановлению Совета Министров РФ № 554 от 26.10.1973 г., утвержден перечень рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами нереста лососевых и осетровых рыб, на которых запрещено производить  заготовку леса на расстоянии менее 1 км от берега, а в районах расположения заводов и хозяйств по разведению лососевых рыб – на расстоянии менее 3 км.

На территории городского поселения Туманный Кольского района в данный перечень входят следующие водные объекты (таблица №3.4.1):

Таблица №3.4.1

| Водные объекты, являющиеся местами нереста лососевых видов рыб | Куда впадает |
| --- | --- |
| Постановлением Совета Министров РФ № 97 (приложение №1) от 15.02.1979 г. данный перечень дополнен следующими водными объектами, расположенными в Мурманской области |
| р. Оленка | Баренцево море |
| р. Воронья | Баренцево море |
| Серебрянское водохранилище | - |

Видовой состав ихтиофауны

Водные объекты Кольского района образуют сложную и функционально связанную между собой озерно-речную систему. Общий состав ихтиофауны внутренних водных объектов: лосось атлантический (семга), горбуша, кумжа (форель), голец, ряпушка, сиг, хариус, корюшка, щука, налим, окунь, язь, елец, плотва, ёрш, гольян, лещ, трехиглая колюшка, девятииглая колюшка.

В настоящее время промышленное рыболовство на водных объектах городского поселения Туманный не осуществляется. Данные по добыче водных биоресурсов при осуществлении промышленного рыболовства (внутренние водоемы) приведены в таблице №3.4.2.

Таблица №3.4.2

| Данные по добыче водных биоресурсов при осуществлении промышленного рыболовства (внутренние водоемы) |
| --- |
| Наименование водоема | Объект лова | Квота, тонн | Вылов, тонн | Остаток квоты, тонн | Процент освоения, % |
| Верхнее Серебрянское водохранилище | Сиг | 0,320 | 0,000 | 0,320 | 0,0 |
|  | щука | 0,530 | 0,000 | 0,530 | 0,0 |
|  | окунь | 0,420 | 0,000 | 0,420 | 0,0 |
|  | налим | 0,720 | 0,000 | 0,720 | 0,0 |
|  | ряпушка | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,0 |
| Нижнее Серебрянское водохранилище | Сиг | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,0 |
|  | щука | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,0 |
|  | окунь | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,0 |
|  | налим | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,0 |

Согласно разработанному в 2011 году комплексному инвестиционному плану («Комплексный инвестиционный план монопрофильного городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области»), на территории городского поселения Туманный предлагаются к реализации инвестиционные проекты, среди которых имеются следующие проекты по развитию рыболовства и рыборазведения:

- строительство рыбоводного центра по производству молоди сиговых и лососевых рыб на Серебрянском водохранилище;

- развитие туризма и рекреации, в частности охоты и рыбалки, строительство небольших баз отдыха.

Реализация данные мероприятий не противоречит ст. 50 Федерального закона №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г.

## 3.5. Ландшафты и растительность

Рельеф рассматриваемой территории представлен преимущественно сильно расчлененными абразионными равнинами (северо-восточная часть) и холмисто-грядовыми структурно-денудационными равнинами (центральная и западная части территории).

Почвы на рассматриваемой территории таежные, кислые, бедные питательными веществами и малопригодные для земледелия. Здесь встречаются всего несколько родов деревьев: ель, сосна, береза, осина, рябина и ольха. Обычны многолетние травы, а особенно мхи и лишайники, часто образующие мощные ковры. Интенсивность испарения на почвах низкая, заболоченность сильная.

Территория городского поселения Туманный относится к району притундровых лесов, лесов лесотундры и редкостойной тайги Европейско-Уральской части Российской Федерации лесорастительной зоны притундровых лесов и редкостойной тайги.

Растительность меняется от пояса сосновых, еловых и берёзовых лесов до кустарничковых и лишайниковых редколесий. Леса не образуют сплошных массивов на больших площадях и сильно расчленены болотами, озёрами и каменистыми россыпями. Характерной особенностью является редкий древостой, способствующий развитию подроста. В зоне действия сильных ветров деревья отличаются низкорослостью. Средняя высота елей и сосен 12-15 м, берёз – менее 12 метров. Стволы берёз сильно искривлены, кронам елей ветер придает флаговую форму. Частое явление – образование густых ветвей в приземной части ствола.

Среди кустарников – много ягодных, в лесах – обилие грибов (подосиновики, подберёзовики, волнушки, сыроежки), немало в лесах и лекарственных растений.

Значительная площадь поселения покрыта водоемами. Здесь преобладают реки озерного типа, которые имеют значительные площади водосбора и пересекают на своем пути множество озер.

На поверхности множество понижений, преимущественно вблизи озёрных котловин, расположены болота. На исследуемой территории преобладают низинные болота, которые располагаются в поймах рек и в пониженных и плоских участках рельефа. Преимущественно распространены следующие типы болот – тровяные, травяно-моховые, грядово-мачажинные и кочкавато-мочажинные.

## 3.6. Лесные ресурсы и лесопользование

В городском поселении Туманный Кольского района площадь земель лесного фонда (по обмеру чертежа) составляет 18885 га (7,7 % земель от площади городского поселения). Эти земли находятся в ведении Мурманского лесничества.

По целевому назначению лесные массивы городского поселения Туманный относятся исключительно к защитным лесам. В соответствии с Лесным кодексом РФ (ст.12) защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. С учетом особенностей правового режима защитных лесов (ст.102 Лесного Кодекса РФ) на территории городского поселения Туманный лесоустройством выделены следующие категории защитных лесов (согласно Лесному плану Мурманской области):

- леса, расположенные  в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах

- леса, расположенные в водоохранных зонах.

Распределение лесов по категориям защитности представлено на схеме «Карта комплексной оценки территории» масштаба 1: 100 000.

В соответствии с приказом МПР России от 28.03.2007 № 68 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» территория городского поселения относится к району притундровых лесов, лесов лесотундры и редкостойной тайги Европейско-Уральской части Российской Федерации лесорастительной зоны притундровых лесов и редкостойной тайги.

Лесорастительные условия рассматриваемого района не благоприятны для произрастания большинства основных лесообразующих пород. Рельеф территории лесничества равнинный. По характеру рельефа все леса относятся к равнинным. Площадь земель лесного фонда лесничества покрыта лесной растительностью на 53 %, на 1 % – не покрыта лесной растительностью и на 46 % представляют нелесные земли. Среди нелесных земель преобладают болота (35 %) и водные объекты (8 %).

На рассматриваемой территории преобладают хвойные и мягколиственные породы. К хвойному хозяйству отнесены насаждения с преобладанием сосны, ели, лиственницы, к мягколиственному – насаждения с преобладанием березы, осины. Видовой состав пород деревьев и возраст рубок лесов Мурманского лесничества (только те категории защитных лесов, которые расположены на территории городского поселения) представлен в таблице 3.6.1

Таблица №3.6.1

Возрасты рубок лесных насаждений

| Вид целевого назначения лесов, категория и подкатегория защитных лесов | Хозсекция и входящие в нее преобладающие породы | Класс бонитета | Возраст рубки (числитель – возраст, знаменатель – класс возраста) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Защитные леса 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах. 2. Ценные леса: -леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Сосновая низкобонитетная – С | 5 и ниже | 141-160 8 |
|  | Еловая низкобонитетная – Е | 5 и ниже | 141-160 8 |
|  | Березовая – Б | -“- | 71-80 8 |

Согласно лесному плану по лесорастительным и хозяйственным условиям на территории Мурманской области выделено 3 лесоэкономических района, леса Мурманского лесничества относятся к восточному лесоэкономическому району. Запас спелых и перестойных насаждений на 1 га составляет менее 50 м3. Лесоперерабатывающая инфраструктура в лесничестве отсутствует.

В Мурманском лесничестве разрешены не все виды использования лесов, предусмотренные статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации. Согласно регламенту Мурманского лесничества разрешены следующие виды использования лесов:

- Заготовка древесины. Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений допускаются в защитных лесах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Допускается  так же заготовка древесины в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесах при рубках ухода (за исключением лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов), а так же при санитарных рубках и прочих рубках.

- Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. Допускается в данных лесах в соответствии с разрешенным объемом заготовки.

- Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений. Допускается во всех лесах в соответствии с разрешенным объемом заготовки.

- Ведение охотничьего хозяйства.

- Ведение сельского хозяйства.

- Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности. Допускается без ограничений, если это не связано с заготовкой древесины и использованием токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов.

- Осуществление рекреационной деятельности. Допускается без ограничений на площади не менее 0,5 га, если это не связано с заготовкой древесины. Допускается создание лесной и нелесной инфраструктуры на площади до 7% от площади участка.

- Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых.

- Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов

- Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

- Осуществление религиозной деятельности. Допускается без ограничений, если это не связано с рубкой леса в защитных лесах.

- Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего Кодекса. Устройство рыболовных тоней допускается без ограничений на площади не менее 0,4 га.

Использование лесов должно осуществляться согласно Лесохозяйственному регламенту Мурманского лесничества.

На территории городского поселения Туманный Кольского района, в том числе и на землях лесного фонда, отсутствуют особо охраняемые природные территории и объекты.

Согласно Лесному плану Мурманской области приоритетный вид использования лесов Мурманского лесничества ведение: охотничьего хозяйства и осуществление охоты, сельского хозяйства, осуществление рекреационной деятельности.

Пожарная опасность лесов лесничества определялась в соответствии с Классификацией природной пожарной опасности лесов, утвержденной приказом МПР России от 06.02.2008  № 32. Средний класс пожарной опасности лесов лесничества 3.9, что указывает на ниже средней степень опасности. Требования пожарной безопасности в лесах и проектируемые мероприятия по противопожарному обустройству лесов отражены в лесохозяйственном регламенте Мурманского лесничества.

В соответствии со ст.15 ЛК РФ обеспечение санитарной безопасности и защита лесов осуществляется на основе лесозащитного районирования. Результатом лесозащитного районирования является распределение лесов по зонам (классам) лесопатологической напряженности: слабой, средней и сильной. Лесной фонд Мурманского лесничества отнесен к зоне средней лесопатологической угрозы. На территории лесов проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия (санитарные рубки). Согласно лесному плану Мурманской области на территории лесного фонда на период до 2018 года планируется проводить следующие мероприятия по защите лесов: лесопатологическое обследование; локализация и ликвидация очагов вредных организмов (наземным способом); санитарно-оздоровительные мероприятия (уборка захламлённости); санитарно-оздоровительные мероприятия (санитарные рубки).

Лесной кодекс РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (часть 6 ст. 87 Лесного кодекса РФ). Лесохозяйственный регламент Мурманского лесничества является руководящим документом в деятельности лесничества до 2018 года.

## 3.7. Земельный фонд и муниципальное устройства

Муниципальное образование городское поселение Туманный входит в состав Кольского муниципального района Мурманской области.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании закона Мурманской области от 29.12.2004 года № 577-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования Кольский район и муниципальных образований, входящих в его состав» поселок Туманный наделен статусом городского поселения с административным центром – поселок городского типа Туманный.

Муниципальное образование городское поселение Туманный имеет в своем составе один населенный пункт – посёлок городского типа Туманный.

Решением Мурманского облисполкома от 14.07.1971 г. зарегистрирован населенный пункт, расположенный на левом берегу реки Туманная и присвоено ему наименование Туманный. Статус посёлка городского типа присвоен решением Мурманского облисполкома № 160 от 12 апреля 1978 года.

Существующая граница поселка городского типа Туманный утверждена Постановлением администрации Кольского района от 16.12.1992 № 539 «Об утверждении проектных границ рабочих поселков Шонгуй, Кильдинстрой, Верхнетуломский, Туманный, Молочный и населенных пунктов Зверосовхоз, Голубые Ручьи, Выходной, Магнетиты, Ниванкюль, Светлый».

Площадь городского поселения Туманный составляет 246400 га.

Территорию городского поселения составляют исторически сложившиеся земли поселения Туманный, прилегающие к нему земли общего пользования, территории  традиционного природопользования населения городского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ городского поселения.

В настоящее время на территории городского поселения Туманный согласно кадастровому плану территории Мурманской области имеются следующие категории земель:

- земли населенных пунктов (пгт. Туманный);

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны, безопасности;

- земли иного специального назначения;

- земли лесного фонда;

Проектом генерального плана городского поселения Туманный Кольского района не предусматривается изменение границы посёлка городского типа Туманный.

# 4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка градостроительного потенциала развития городского поселения Туманный Кольского района предусматривает анализ современного состояния и использования территории с позиций перспективных направлений развития экономических, природных и социальных ресурсов с учетом зон с особыми условиями использования территории.

Основные факторы, определяющие систему планировочных ограничений, а также регламенты хозяйственной деятельности на территории поселения для планируемого размещения объектов капитального строительства, отражены на схемах «Карта комплексной оценки территории».

## 4.1. Предложения по видам градостроительного освоения территории

Виды градостроительного освоения предусматривают выделение территорий, формирующих пространственные условия для решения планировочных и структурных задач.

В целом инженерно-геологические условия городского поселения Туманный характеризуются как ограниченно благоприятные и неблагоприятные. Основными ограничениями являются:

- разнонаправленный, часто пересеченный рельеф местности с уклонами поверхности 10-20% и более,

- развитие в приповерхностном слое скальных грунтов,

- развитие в верхней части разреза покровных отложений, обладающих пучинистыми свойствами (участки развития четвертичных отложений);

- затопление расчетными паводками 1% обеспеченности рек и ручьев;

- развитие заболоченных и заторфованных территорий.

Несмотря на выше сказанное по результатам комплексной оценки градостроительного потенциала развития территории городского поселения Туманный выявлены территории, пригодные для следующих видов освоения:

- градостроительного (для гражданского, промышленного и коммунального строительства);

- рекреационного;

- природоохранного.

1. Градостроительное использование территории (для гражданского, промышленного и коммунального строительства).

На территории поселения выявлены ресурсы возможного градостроительного развития территории городского поселения, в том числе и населенного пункта пгт. Туманный. Развитие предлагается за счет имеющихся внутренних территориальных резервов, как в границе городского поселения, так и в существующей границе населенного пункта. В границах пгт. Туманный выявлены благоприятные территории для строительства физкультурно-спортивного учреждения, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, также выявлены территории под новые объекты зеленого строительства. В границах городского поселения выявлены территории для организации горнолыжного комплекса и строительства рыбоводного центра по производству молоди сиговых и лососевых рыб на Серебрянском водохранилище.

2. Рекреационное использование

Ландшафтные особенности территории поселения, нетронутая природа, произрастание дикоросов, наличие во внутренних водоемах богатой ихтиофауны благоприятствуют развитию туристической составляющей: спортивного, познавательного, экологического и рыболовного туризма.

3. Природоохранное использование

Природоохранное значение имеют территории защитных лесов, зона традиционного природопользования КМНС (оленьи пастбища), водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, в составе проекта генерального плана учитываются и отображаются ограничения использования территории для различных видов освоения. Ограничениями для освоения являются природно-климатические, техногенные факторы, а также регламенты, закрепленные нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней.

Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования требуют соблюдения на данных территориях определенных регламентов, установленных законами и нормативно-правовыми документами РФ. В настоящем проекте к таким зонам относятся:

- Береговая полоса водных объектов общего пользования;

- Прибрежная защитная полоса;

- Водоохранная зона;

- Зона санитарной охраны источника водоснабжения;

- Санитарно-защитная зона;

- Санитарно-защитная зона аэродрома;

- Полоса воздушного подхода аэродрома;

- Охранная зона линий электропередач;

- Охранная зона магистрального газопровода

- Санитарный разрыв от линий электропередач;

- Санитарный разрыв магистрального газопровода;

- Придорожная полоса автомобильных дорог;

Иные территории с установленными ограничениями

- Защитные леса;

- леса, расположенные  в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

- леса, расположенные в водоохранных зонах.

- Месторождения полезных ископаемых;

- Зона традиционного природопользования КМНС (Оленьи пастбища);

- Реки высшей рыбохозяйственной территории;

- Зона с регламентируемым посещением для иностранных граждан;

- Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности;

- Зона катастрофического затопления при разрушении напорного фронта плотины ГЭС;

- Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Регламенты, ограничивающие хозяйственную деятельность на отдельных территориях, применялись на основании требований федерального законодательства: Земельного кодекса РФ (утв. Федеральным Законом № 137-ФЗ от 25.10.2001 г.), Лесного кодекса РФ (утв. Федеральным Законом № 201-ФЗ от 4.12.2006 г.), Водного кодекса РФ (утв. Федеральным Законом №73-ФЗ от 03.06.2006 г.), «Закона о недрах» (N 2396-1 от 21.02.1992г.), а также СНиПов, строительных правил, технических норм и других нормативных документов.

Зона катастрофического затопления при разрушении напорного фронта плотины ГЭС и зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера рассматриваются в специальном разделе «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного времени» и на схемах «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Ограничения (запрещения) на строительство новых капитальных объектов в зоне катастрофического затопления определены действующими нормативными документами СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*) и СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Зоны с особыми условиями использования территории

Береговая полоса водных объектов общего пользования

Согласно Водному  кодексу РФ (утв. Федеральным Законом №73-ФЗ от 03.06.2006г.) полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса внутренних водных путей РФ (20 м) является зоной с особыми условиями пользования в соответствии с «Положением об особых условиях пользования береговой полосы внутренних водных путей Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства от 06.02.2003 г. № 71.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В соответствии с Водным кодексом РФ (№ 73-ФЗ от 03.06.2006) устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов.

Ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от длины реки и составляет от 100 до 200 м (таблица №4.1.1).

Таблица №4.1.1

ВОЗ и ПЗП для водных объектов находящихся в границах

городского поселения Туманный Кольского района

| № | Наименование водных объектов | ВОЗ | ПЗП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Средняя (Щучья) | 200 | 50 |
| 2 | река Териберка | 200 | 50 |
| 3 | река Воронья | 200 | 50 |
| 4 | река Оленка (Большая Оленка) | 200 | 50 |
| 5 | река Туманная | 100 | 50 |

Для остальных рек и озер ВОЗ составит 50 м

В границах водоохранных зон запрещаются: (в соответствии с Водным кодексом РФ):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

В границах водоохранных зон, согласно Водному Кодексу устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Прибрежная защитная полоса водных объектов составляет 50м.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны санитарно охраны источников водоснабжения (ЗСО)

Река Туманная является источником хозяйственного питьевого водоснабжения пгт. Туманный. Зоны санитарной охраны водоисточника разработаны в специальном проекте и утверждены главой администрации пгт. Туманный в 2006г.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Регламенты хозяйственной деятельности в данных зонах установлены в СанПиНе 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, М., 2002.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитных зон и использование площадей СЗЗ для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитная зона аэродрома. Полоса воздушного подхода аэродрома (аэродром Североморск-3)

Хозяйственное освоение в пределах данной зоны регламентируется СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89* и специальными нормативными документами (СНиП 32-03-96; ГОСТ 22283-88).

Аэродромы и вертодромы размещаются в соответствии с требованиями СНиП 32-03-96 «Аэродромы» на расстоянии от границ жилых, общественно-деловых, смешанных и рекреационных зон, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283 и электромагнитного излучения, установленные для этих территориальных зон санитарными нормами.

Согласно СНиП 32-03-96 «Аэродромы» для защиты обслуживающего персонала, пассажиров и местного населения от воздействия электромагнитных излучений необходимо вокруг устанавливаемого радиотехнического средства устраивать санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ). Размеры этих зон должны определяться расчетами в соответствии с ведомственными нормативными документами.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения.

На территорию городского поселения Туманный частично заходит санитарно-защитная зона и полоса воздушного подхода аэродрома расположенного на территории ЗАТО г. Североморск (н.п.Североморск-3). Данные территории не заселены и являются землями лесного фонда.

Охранная зона метеостанции

В соответствии с  РД 52.04.567-2003 (п. 5.10) «в целях получения достоверной информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды, в соответствии с [14], вокруг стационарных пунктов наблюдений устанавливается охранная зона в виде участка земли и/или части акватории, ограниченная замкнутой линией, отстоящей от границ территории пункта наблюдений на расстоянии, как правило, не менее 200 м. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность».

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры

Охранная зона устанавливается вокруг объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. Заданный масштаб выполняемой работы 1:100 000 не позволяет показать все охранные зоны, в силу их малых размеров. Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры выразятся в масштабе 1:2000 (данный масштаб делается в границах населенного пункта пгт. Туманный).

Охранная зона линий электропередач

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны.

Охранные зоны устанавливаются согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160. Согласно которому, охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: для напряжения 10 кВ – 10 м; 35 кВ –15 м; 150 кВ – 25м; 300 кВ – 30 м.

Охранная зона магистрального газопровода

Охранная зона магистрального газопровода устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.94. №61, СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Участок магистрального газопровода пройдет в западной части городского поселения Туманный в проектный период. Охранная зона вдоль трассы трубопровода, транспортирующего природный газ, устанавливается в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящая в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

Санитарный разрыв от линий электропередач

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: для ВЛ напряжением 330 кВ санитарный разрыв составляет 20 м.

Санитарный разрыв магистрального газопровода

Санитарные разрывы магистрального газопровода (минимальные разрывы) устанавливаются в соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарный разрыв вдоль трассы трубопровода, транспортирующего природный газ, устанавливается в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящий в 350 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

Придорожная полоса автомобильных дорог

Придорожная полоса автомобильных дорог устанавливается согласно постановлению правительства Мурманской области от 5 июля 2004 г. N 224-ПП «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования Мурманской области». Ширина придорожных полос автомобильных дорог общего пользования устанавливается, считая от границы полосы отвода. Ширина каждой придорожной полосы в зависимости от категории автомобильной дороги, с учетом перспективы ее развития, устанавливается: для автомобильных дорог III - V категорий – 50 метров;

При прохождении автомобильных дорог общего пользования Мурманской области по землям поселений ширина придорожных полос этих автомобильных дорог определяется генеральными планами поселений.

При предоставлении земельных участков в пределах придорожных полос обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования осуществляет Мурманскавтодор по согласованию с органами местного самоуправления.

## 4.2. Иные территории с установленными ограничениями

Защитные леса

Основным назначением защитных лесов является выполнение средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Правовой режим различных категорий защитности определен Лесным Кодексом РФ (ст.103-107). В частности, в лесах всех категорий защитности запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, и случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса.

В защитных лесах запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Леса, в том числе и защитные, могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

К защитным лесам лесного фонда в Мурманской области, в соответствии со ст.102 Лесного Кодекса РФ, отнесены следующие категории лесов:

С учетом особенностей правового режима защитных лесов (ст.102 Лесного Кодекса РФ) на территории городского поселения Туманный лесоустройством выделены следующие категории защитных лесов (согласно Лесному плану Мурманской области):

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах

- леса, расположенные в водоохранных зонах.

Месторождения полезных ископаемых.

Месторождения являются территориями регламентированного хозяйственного освоения в соответствии с положениями «Закона о недрах» (ограничения по застройке площадей залегания полезных ископаемых). В случае необходимости их освоения для планируемого размещения объектов капитального строительства потребуется согласование с органами Госгортехнадзора по Мурманской области.

Зона традиционного природопользования КМНС (Оленьи пастбища);

Данные зоны регламентируются Законом Мурманской области от 14.01.2003 N 380-01-ЗМО (ред. от 01.07.2008) «О северном оленеводстве Мурманской области»  (Принят Мурманской областной Думой 26.12.2002). Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические, природоохранные и социальные основы северного оленеводства как одного из видов традиционной хозяйственной деятельности в местах проживания коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей и направлен на создание условий для эффективной хозяйственной деятельности, сохранение традиционного уклада жизни и культуры коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей.

Реки высшей рыбохозяйственной территории

Согласно Федеральному закону № 166-ФЗ от 24.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» категории водных объектов рыбохозяйственного значения и особенности добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства, устанавливает Федеральное агентство по рыболовству. К настоящему времени соответствующий нормативный правовой акт не издан, поэтому представить перечень водных объектов высшей и первой категории не представляется возможным.

Согласно Постановлению Совета Министров РФ № 554 от 26.10.1973 г., утвержден перечень рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами нереста лососевых и осетровых рыб, на которых запрещено производить  заготовку леса на расстоянии менее 1 км от берега, а в районах расположения заводов и хозяйств по разведению лососевых рыб – на расстоянии менее 3 км. Согласно постановлению Совета Министров РФ № 97 от 15.02.1979 г. выше упомянутый перечень дополнен водными объектами Мурманской области. Согласно постановлению Совета Министров РФ №97 на территории городского поселения Туманный р. Оленка, р. Воронья, Серебрянское являются местами нереста лососевых видов рыб.

Зона с регламентируемым посещением для иностранных граждан

Зона с регламентируемым посещением для иностранных граждан установлена согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.1992 №470 «Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан».

Согласно постановлению в границу территорий с регламентированным посещением для иностранных граждан входит территория поселения Туманный ограниченная с запада, севера и востока - границами поселения, с юга - автомобильной дорогой Кола – Серебрянские ГЭС.

Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности;

Регламентируется СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*). Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которым освоение территорий под гражданско-промышленное строительство требуется проводить с учетом инженерной подготовки и защиты территории. В границах зон затопления 1% обеспеченности жилищное и промышленное строительство возможно после осуществления мероприятий по инженерной защите осваиваемой территории. Для ведения сельского хозяйства  эти территории благоприятны, также как и для рекреации.

# 5.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ

## 5.1. Современное состояние хозяйственного комплекса. Трудовые ресурсы

На сегодняшний день, материальное производство на территории городского поселения Туманный Кольского района представлено двумя гидроэлектростанциями на реке Воронья, принадлежащими ОАО «ТГК-1». Верхне-Серебрянская ГЭС 15 (Серебрянская ГЭС-1) расположена в 8 км южнее пгт. Туманный, Нижне-Серебрянская ГЭС-16 (Серебрянская ГЭС-2) находится ниже по течению реки Воронья в 12 км севернее посёлка.

Роль градообразующих объектов в городском поселении ранее также выполняли объекты Министерства Обороны, преимущественно выведенные на сегодняшний день с его территории.

Все прочие отрасли, по причине удалённости пгт. Туманный от основных центров хозяйственной деятельности Кольского района, здесь по определению оказываются обслуживающими или побочными. В силу особенностей природно-климатических условий и экономико-географического положения муниципального образования никакие другие отрасли, кроме жилищно-коммунального хозяйства, а так же социально-бытового и культурного обслуживания, не получили здесь развития. Сельское хозяйство на территории муниципального образования отсутствует.

Суммарная численность работников гидроэлектростанций, расположенных в пределах г.п. Туманный составляет порядка 200 чел, а с учётом организации, обеспечивающей охрану объектов, около 250 чел.

Однако, как в силу объективных условий, так и по причине хозяйственной политики, проводимой компанией ОАО «ТГК-1», гидроэлектростанции на сегодняшний день во многом утратили роль основного работодателя в городском поселении.

На протяжении последних нескольких лет руководством компании ОАО «ТГК-1» активно прорабатывается план перевода каскада Серебрянских ГЭС на вахтовый режим работы и уже предприняты определённые усилия в данном направлении. Заявлено, что при этом изучаются все аспекты – объемы финансирования, условия работы персонала, качество жизни. В качестве основного места проживания работников ГЭС предполагается город Мурманск или его ближайшие окрестности.

В качестве одной из причин такого решения компанией ОАО «ТГК-1» называется дефицит квалифицированных кадров в пгт. Туманный, что отчасти соответствует действительности. Посёлок своими силами не может обеспечить подготовку квалифицированных кадров для работы в гидроэнергетике из числа собственной молодёжи. Здесь отсутствуют соответствующие учебные заведения, а уезжая на учёбу за пределы поселения, молодые люди впоследствии чаще предпочитают переезжать и работать в других муниципальных образованиях Мурманской области или за её пределами.

Посёлок городского типа Туманный, на сегодняшний день, трудно назвать привлекательным местом для переезда квалифицированных работников из других регионов страны. Небольшой удалённый посёлок, расположенный в Заполярье, не может предоставить бытовых условий сравнимых по уровню комфорта с областным центром.  Кроме всего прочего, здесь практически отсутствует возможность устройства на работу для членов семей потенциальных работников гидроэлектростанции.

Кроме гидроэлектростанций, в городском поселении Туманный так же осуществляют свою деятельность предприятия и организации обслуживающие жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, метеостанция. Единственным муниципальным предприятием городского поселения Туманный является УМЖКП п. Туманный – основные виды деятельности: содержание и ремонт жилого фонда, распределение горячей воды для отопления и горячего водоснабжения, распределение холодной воды для посёлка Туманный. Определённый вклад в занятость также вносят объекты Министерства Обороны.

Из учреждений социального и культурно бытового обслуживания на территории городского поселения функционирует основная общеобразовательная школа, детский сад, больница, почта, библиотека и клуб.

Потребительский рынок не получил широкого развития в рассматриваемом муниципальном образовании. Торговая сеть в городском поселении полностью находится в частной собственности и представлена магазинами и баром. Предприятия бытового обслуживания, как и предприятия общественного питания отсутствуют. Количество магазинов – 4, из которых: 2 продовольственных, 1 промтоварный и 1 со смешанным ассортиментом.

В целом, малый бизнес не достаточно развит в городском поселении Туманный. Основная причина – сравнительно небольшая численность населения муниципального образования, его удалённость, а также отсутствие соответствующей базы для развития. В качестве исключения можно назвать лишь сбор и продажу дикоросов, чем занята сравнительно небольшая доля населения посёлка; кроме того, данный вид занятости не является круглогодичным.

Трудовые ресурсы

Одна из основных особенностей рынка труда городского поселения Туманный – нехватка рабочих мест для жителей посёлка. По результатам оценок, произведённых разработчиком проекта генерального плана городского поселения в ходе сбора исходных данных непосредственно в населённом пункте, около четверти трудоспособных граждан, прописанных в пгт. Туманный, фактически постоянно проживают и работают за его пределами.

Оценочная структура занятости городского поселения Туманный Кольского района представлена в следующей таблице.

Таблица №5.1.1

| Структура занятости по г.п. Туманный | тыс. чел. | % |
| --- | --- | --- |
| В материальном производстве | 0,21 | 47,8 |
| транспорт и связь | 0,020 | 4,6 |
| промышленность - гидроэнергетика (КС ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»), в том числе: | 0,19 | 43,3 |
| - работники постоянно проживающие в г.п. Туманный | 0,07 | 15,9 |
| - работники постоянно проживающие за пределами г.п. Туманный* | 0,12 | 27,3 |
| Нематериальное производство (сфера услуг) | 0,25 | 56,7 |
| ЖКХ | 0,02 | 4,6 |
| здравоохранение и социальная защита | 0,026 | 5,9 |
| образование | 0,04 | 9,1 |
| культура и спорт | 0,005 | 1,1 |
| торговля, общепит и бытовое обслуживание | 0,010 | 2,3 |
| администрация и управление | 0,016 | 3,6 |
| финансы | 0,002 | 0,5 |
| обществ. порядок и безопасность | 0,07 | 15,9 |
| министерство обороны | 0,05 | 11,4 |
| прочие | 0,01 | 2,3 |
| Жители г.п. Туманный постоянно занятые на его территории | 0,34 | 77,2 |
| Жители г.п. Туманный постоянно занятые за его пределами | 0,1 | 22,8 |
| Суммарная численность занятых жителей г.п. Туманный | 0,44 | 100,0 |
| Суммарная численность занятых граждан на территории г.п. Туманный (с учётом работников, постоянно проживающих за его пределами) | 0,46 | 104,6 |
| Всего занятые (в том числе: жители г.п. Туманный, выехавшие за пределы МО; занятые на территории г.п. Туманный жители других МО) | 0,56 | 127,3 |

* - так как данные работники постоянно проживают за пределами г.п. Туманный, работают по вахтовому принципу, их численность не включается в численность постоянного населения муниципального образования.

Несмотря на нехватку рабочих мест в городском поселении, более половины работников градообразующих объектов муниципального образования, гидроэлектростанциях, работает вахтовым методом, то есть постоянно проживают за его пределами, чему способствует и политика компании ОАО «ТГК-1», владеющей станциями.

Численность работающих на территории г.п. Туманный на 2012 год составляет порядка 0,46 тыс.чел., что составляет 66% от официальной численности населения муниципального образования. Ещё около 100 человек зарегистрированных в посёлке (12% населения), согласно оценкам, постоянно проживают и работают за его пределами. А из числа граждан, работающих на территории городского поселения, порядка 25% здесь не проживают и официально не зарегистрированы.

Из всех занятых жителей муниципального образования, 20% занято в материальном производстве, 57% в сфере услуг, 23% за пределами МО.

Согласно произведённым расчётам, нематериальное производство, представленное преимущественно бюджетными отраслями, играет важную роль в трудовом балансе муниципального образования, что не может быть признано благоприятным. Среди отраслей нематериальной сферы значительную долю в структуре занятости занимают образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и поддержание общественного порядка и безопасности.

К материальному производству отнесены предприятия гидроэнергетики (за исключением функции охраны объектов), отрасли обеспечения работы транспорта.

Суммарное число неработающего постоянно населения (в трудоспособном возрасте) по оценкам составляет на начало 2012 года порядка 80 человек, из них в домашнем хозяйстве занято не менее 50 чел. Общая численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, составляет 20 человек.

Оценочный баланс трудовых ресурсов городского поселения Туманный Кольского района представлен в следующей таблице.

Таблица №5.1.2

| Баланс трудовых ресурсов | 2012 |
| --- | --- |
|  | Все население | 0,82 | 100 |
| 1. | Самодеятельное население | 0,460 | 56,3 |
|  | Лица в трудоспособном возрасте, занятые в г.п. Туманный | 0,320 | 39,2 |
|  | Лица в трудоспособном возрасте, занятые за пределами г.п. Туманный | 0,100 | 12,2 |
|  | Работающие пенсионеры | 0,020 | 2,4 |
|  | Безработные | 0,020 | 2,4 |
| 2. | Несамодеятельное население | 0,355 | 43,5 |
|  | Дети до 16 лет | 0,130 | 15,9 |
|  | Лица в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 0,015 | 1,8 |
|  | Неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,010 | 1,2 |
|  | Неработающие пенсионеры | 0,150 | 18,4 |
|  | Лица не занятые или занятые в домашнем хозяйстве | 0,050 | 6,1 |

## 5.2. Анализ формирования численности населения

По информации, предоставленной Администрацией городского поселения Туманный Кольского района, численность населения муниципального образований на 1.01.2012 года составляет 817 чел.

При этом по официально опубликованным предварительным итогам всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения в рассматриваемом муниципальном образовании составляет лишь 685 чел.

Предположительно, такое разночтение свидетельствует о том, что часть граждан, официально зарегистрированных в пгт. Туманный, фактически постоянно проживают за его пределами.

По численности населения, среди всех городских образований Мурманской области (городских округов и городских поселений), городское поселение Туманный  находится на последнем месте по численности населения. Всего, население посёлка составляет чуть более 0,1% от всего населения региона и чуть более 1,5% от населения Кольского муниципального района.

Динамика численности населения рассматриваемого муниципального образования, в целом, выглядит хуже средних показателей по Мурманской области и Российской Федерации. За 10 лет, с 2002 по 2012 год, согласно данных администрации муниципального образования, городское поселение потеряло 40% населения.

При этом, как видно из приведённого графика, наблюдается устойчивая тенденция снижения численности населения в последние годы. Преобладала данная тенденция и ранее – так максимальная численность населения пгт. Туманный наблюдалась здесь в 1980-х годах – порядка 2,0-2,5 тыс.чел.

Причины такого снижения численности жителей уже были описаны в предыдущих разделах:

- постепенный выезд строителей гидроэлектростанций в начале 1990-х годов в связи с завершением строительства каскада ГЭС,

- сокращение объектов министерства обороны в конце 1990-х – начале 2000-х,

- политика по переходу на вахтовый метод обслуживания единственного градообразующего объекта (каскада Серебрянских ГЭС на реке Воронья) его собственником – компанией ОАО «ТГК-1».

Процесс изменения численности населения складывается из двух основных компонентов – естественного и миграционного прироста (убыли) населения. Поскольку статистический учёт по пгт. Туманный не ведется, сделать более детальный анализ социально-экономического положения и тенденций демографического развития городского поселения не представляется возможным.

Однако, в целом по Кольскому муниципальному району, ситуация обстоит следующим образом. В сокращении численности населения основную роль (около 60%) играет миграционная убыль. При этом миграционная убыль в сельской местности в несколько раз выше, чем в городской. Средний коэффициент миграционного прироста за последние 3 года -12,1%.

Различия в показателях естественной убыли в городской и сельской местности не так велики, однако естественная убыль в сельской местности несколько меньше, чем в городской. Средний уровень рождаемости составляет порядка 11,5%, смертности – 13% (данные за 2009-2011 годы). Уровень смертности значительно ниже среднего в регионе.

Возрастная структура населения городского поселения Туманный Кольского района характерна для подобных муниципальных образований и сопряжена со сложившейся здесь общей демографической ситуацией.

Здесь наблюдается несколько сниженная доля населения младше трудоспособного возраста (15,9%) и немного увеличенная, относительно среднего областного уровня, доля населения старше трудоспособного возраста. Доля лиц в трудоспособном возрасте меньше среднего областного показателя.

Необходимо отметить, что показатели возрастной структуры населения городского поселения приведены согласно информации о численности, предоставленной администрацией муниципального образования (817 чел.). Если учесть, что не менее 10% населения фактически проживает и работает за пределами г.п. Туманный, то и половозрастная структура будет несколько иной – так как за пределы МО с целью заработка выезжают преимущественно лица в трудоспособном возрасте и их дети.

Всё проживающее в пгт. Туманный населения компактно распределено в 5 жилых домах. Отдельные планировочные районы в посёлке городского типа не выделяются.

Выводы:

- В последние годы численность населения г.п. Туманный Кольского района имеет постоянную тенденцию к снижению.

- Основной причиной снижения численности населения является значительный миграционный отток.

- Естественное движение также характеризуется незначительной отрицательной динамикой. Данная ситуация является типичной для Мурманской области и Кольского муниципального района.

- Городское поселение Туманный Кольского района (пгт. Туманный) обладает всеми признаками «моногорода», основным стержнем жизни в котором является единственное градообразующее предприятие (отрасль). В данном случае – это объекты гидроэнергетики. Изменения численности населения муниципального образования в перспективе практически полностью зависят от решений собственников предприятия.

## 5.3 Перспективы социально-экономического развития. Прогноз численности населения.

История возникновения посёлка городского типа Туманный в Кольском районе, как уже отмечалось, была связана со строительством и работой каскада Серебрянских ГЭС на реке Воронья, которые являлись градообразующими объектами в муниципальном образовании. Также роль градообразующих объектов выполняли воинские части Министерства обороны.

В «Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года» (утверждена Постановлением Правительства Мурманской области от 23.12.2011  № 693-ПП/15), а также в других программных стратегических документах Мурманской области, утвержденных в установленном порядке, конкретные перспективы городского поселения Туманный Кольского района не упоминаются.

Также отсутствуют данные о социально-экономическом развитии городского поселения Туманный Кольского района в «Прогнозе социально-экономического развития Кольского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (утвержден Постановлением Администрации Кольского района от 11.11.2011  № 1221).

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации Генеральный план городского поселения определяет развитие лишь объектов соответствующего муниципального уровня (значимости). Развитие объектов федерального уровня или частного бизнеса (например, гидроэлектростанций) определяются их владельцами.

Таким образом, планирование социально-экономической ситуации в рассматриваемом муниципальном образовании возможно только в соответствии с планами хозяйствующих на его территории субъектов – компании владельца каскада гидроэлектростанций и Министерства Обороны.

В 2011 году, силами администрации муниципального образования, был разработан «Комплексный инвестиционный план монопрофильного городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области» (далее КИП). Основные цели и задачи, заявленные данным планом:

1. Диверсификация экономики посёлка через развитие новых производств государственного сектора экономики, малого и среднего бизнеса:

- создание благоприятных условий для активного развития малого и среднего бизнеса;

- организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса;

- строительство рыбоводного центра в районе Серебрянского водохранилища как якорного проекта развития посёлка.

2. Модернизация и смена организации производственного процесса градообразующего предприятия каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

- перевод персонала Серебрянских ГЭС на вахтовый режим работы;

- автоматизация производственного процесса каскада Серебрянских ГЭС.

3. Развитие человеческого капитала моногорода, повышение комфортности городской среды:

- содействие занятости населения моногорода;

- реструктуризация и обновление технической инфраструктуры моногорода.

В «Комплексном инвестиционном плане монопрофильного городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области», предлагаются к реализации следующие инвестиционные проекты:

- строительство рыбоводного центра по производству молоди сиговых и лососевых рыб на Серебрянском водохранилище;

- развитие туризма и рекреации, в частности охоты и рыбалки, строительство небольших баз отдыха;

- развитие горнолыжного спорта;

- открытие хозяйства по разведению кроликов, рассчитанное на 100 голов;

- открытие мини-пекарни для обеспечения жителей посёлка свежей хлебобулочной продукцией;

- открытие пиццерии в здании досугового центр в г.п. Туманный;

- создание пейнтбольного клуба;

- открытие кинотеатра в досуговом центре г.п. Туманный;

- открытие дома быта в здании торгового центра;

- открытие общественной бани;

- открытие спортивного зала;

- создание мобильного заправочного комплекса – строительство контейнерной автозаправочной станции (АЗС).

В комплексном инвестиционном плане определены предположительные сроки реализации и окупаемости большинства из предложенных проектов, определены объёмы финансирования.

На основе анализа существующей социально-экономической ситуации, а также с учётом перечисленных выше материалов, в проекте Генерального плана городского поселения Туманный Кольского района рассматривается два варианта сценария дальнейшего развития:

- вариант 1 – пессимистический, основанный на предположении о сохранении существующих негативных тенденций социально-экономического развития поселения в пределах расчётного срока;

- вариант 2 – альтернативный, основанный на предложениях по преодолению существующих негативных тенденций.

Данные варианты подробно описаны ниже.

### 5.3.1 Вариант 1 – пессимистический.

Данный вариант базируется на сложившихся на современном этапе тенденциях социально-экономического развития муниципального образования.

Объекты Министерства обороны на сегодняшний день практически выведены с территории городского поселения Туманный и более не могут быть причислены к категории градообразующих. Гидроэлектростанции в настоящее время утратили роль основного работодателя в городском поселении, как в силу объективных условий, так и по причине хозяйственной политики, проводимой компанией ОАО «ТГК-1»,

В настоящее время компания-владелец каскада гидроэлектростанций (ОАО «ТГК-1») проводит политику по постепенному переводу своих объектов на территории городского поселения Туманный Кольского района на вахтовый принцип работы. Это приводит к общему снижению численности занятых в пгт. Туманный, и выезду части трудоспособного населения из посёлка. Изменяется также и сама структура этой занятости.

В настоящее время компанией ОАО «ТГК-1» намечена модернизация Серебрянского каскада ГЭС. Техническая сторона подготовки каскада к модернизации достаточно хорошо проработана и уже частично опробована на гидроэлектростанциях в других муниципальных образованиях Мурманской области. Вследствие проведения  данной модернизации гидроэлектростанций ожидается дополнительное снижение на них уровня занятости.

Кроме гидроэнергетики на территории муниципального образования ожидается увеличение использования потенциала и других возобновляемых источников энергии. В частности имеется  декларациями о намерениях строительства на территории г.п. Туманный следующих объектов:

- ветропарк «ПроджектИнвест Б.В.Ндерланды» вдоль автодороги «автоподъезд к с. Териберка» мощностью до 100 МВт

- ветропарк «ЗАО «Виндлайф Арктик Павер» вдоль автодороги «Серебрянка» ГЭС мощностью 380 – 2 000 МВт (на данный момент определена площадка под ветрокомплекс мощностью 200 МВт).

Однако и эти объекты не будут способствовать возникновению значительного числа новых рабочих мест в пгт. Туманный. Их обслуживание предположительно будет производиться из села Териберка, Териберского сельского поселения Кольского муниципального района, которое расположено ближе к проектирующимся объектам.

Также на сегодняшний день не существует чётких утверждённых планов развития объектов Министерства Обороны известных проектировщикам, которые бы могли привести к увеличению численности населения муниципального образования.

Предпосылок к активному развитию учреждений отрасли обслуживания, способных вызвать увеличение числа занятых в этой отрасли, также не имеется

Инвестиционные проекты, предложенные к реализации Комплексным инвестиционным планом монопрофильного городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области», при отсутствие крупных градообразующих объектов, не смогут в полной мере компенсировать нехватку рабочих мест. Суммарное количество рабочих мест, которые могут возникнуть благодаря реализации КИП, составляет от 30 до 50 мест, что явно недостаточно для поддержания нормального уровня занятости в пгт. Туманный. Кроме того, большинство предложенных проектов относится к отраслям обслуживания, сфере услуг. Учитывая ожидаемое отсутствие градообразующей базы, а также удалённость рассматриваемого посёлка от всех прочих населённых пунктов, развитие здесь сферы обслуживания не имеет предпосылок.

Из всех предложенных КИП инвестиционных проектов, наиболее перспективными являются: строительство рыбоводного центра по производству молоди сиговых и лососевых рыб на Серебрянском водохранилище, а также развитие охотничьего и рыболовного туризма – строительство небольших баз отдыха. Однако, и в случае реализации этих проектов, количество созданных рабочих мест не будет превышать 50, что является недостаточным для нормального функционирования посёлка.

С учётом всего вышесказанного, прогнозируется, что численность населения пгт. Туманный будет продолжать снижаться на протяжении всего расчётного срока Генерального плана.

Основной фактор, влияющий на изменение численности населения городского поселения Туманный на протяжении расчётного срока – его миграционный отток. На протяжении расчётного срока предполагается продолжение постепенного выезда жителей из посёлка (по мере предоставления им жилья в других населённых пунктах), а так же и естественная убыль населения.

На протяжении последних 10 лет, согласно официальной информации, предоставленной администрацией г.п. Туманный Кольского района, численность населения пгт. Туманный ежегодно сокращается в среднем на 60 чел. Всероссийская перепись населения 2010 года выявила даже более значительные темпы снижения численности населения фактически проживающего в пгт. Туманный – так, по результатам переписи, численность населения МО на 2010 год составляет 685 чел.

Таким образом, при сохранении этих темпов, уже к 2026 году в городском поселении Туманный Кольского района не останется постоянного населения.

На следующей диаграмме наглядно представлена существующая тенденция снижения численности населения и её возможные последствия на протяжении расчётного срока.

Тем не менее, проектом Генерального плана прогнозируется, что в случае реализации пессимистического сценария развития в рассматриваемом городском поселении, снижение численности населения будет происходить нелинейно. То есть, до 2025 года будет происходить постепенный выезд преимущественно трудоспособного населения, по причине острой нехватки мест приложения труда. Вместе с трудоспособным населением будут также выезжать и лица младше трудоспособного возраста (родители будут уезжать вместе с детьми). Количество лиц пенсионного возраста также будет снижаться, но меньшими темпами (по причине более низкой мобильности этой группы населения).

Таким образом, прогнозируется, что к 2025 году численность постоянного проживающего в пгт. Туманный населения не будет превышать 100-150 человек.

В составе населения будут преобладать лица пенсионного и предпенсионного возраста, а также лица по различным причинам не имеющие возможности самостоятельно выехать за пределы городского поселения, в том числе социально незащищённые.

Работа гидроэлектростанций к этому моменту будет практически полностью переведена на вахтовый принцип обслуживания. Территория посёлка не будет востребована со стороны гидроэнергетиков, так как вся необходимая инфраструктура для обслуживания вахтовиков, будет расположена непосредственно при гидроэлектростанциях (или при одной из них). Именно такой принцип размещения «вахтовой инфраструктуры» используется компанией-владельцем ГЭС уже на современном этапе.

С учётом этого, уже на протяжении расчётного срока (в период с 2025 по 2035 год) ещё более остро встанет вопрос о дальнейшем функционировании посёлка городского типа Туманный и целесообразности его поддержания. Посёлок городского типа Туманный, застроен пятиэтажными многоквартирными жилыми домами, обеспечен основными объектами социального и культурно-бытового назначения, а также располагает всей централизованной инженерной инфраструктурой, которая рассчитана на 1-2 тыс.чел. Обеспечение условий для проживания здесь 100-200 человек, особенно с учётом удалённости посёлка, оценивается как неэффективное. Кроме того, в силу перечисленных особенностей, здесь будет отсутствовать возможность создания благоприятной и комфортной среды для проживания столь малого числа жителей.

В период с 2025 по 2035 годы численность населения будет также иметь тенденцию к снижению уже за счёт естественной убыли оставшегося населения. Ожидается, что к 2035 году в посёлке городского типа Туманный не останется постоянных жителей.

При реализации вышеописанного пессимистического сценария, предлагается рассмотреть вопрос о ликвидации пгт. Туманный, не дожидаясь естественного вымирания посёлка.

В таком случае, необходимо признать посёлок городского типа Туманный неперспективным населённым пунктом, после чего разработать и принять программу по целенаправленному поэтапному расселению жителей посёлка с предоставлением им жилья в других муниципальных образованиях Кольского муниципального района и всей Мурманской области. В частности, могут быть предложены варианты размещения в соседнем Териберском сельском поселении или на западном побережье Кольского залива, где ожидается реализация крупных инвестиционных проектов, а также в городе Кола – административном центре муниципального района.

Завершить расселение пгт. Туманный необходимо уже к 2025 году, так как именно к этому сроку ожидается окончательный переход каскада гидроэлектростанций на реке Воронья на вахтовый принцип обслуживания.

Расселение посёлка городского типа Туманный приведёт к необходимости ликвидации городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области по причине отсутствия в его составе других населённых пунктов.

Таким образом, в соответствии с пессимистическим вариантом развития городского поселения Туманный Кольского района, с принятием решения о целенаправленном расселении посёлка, численность постоянного населения уже на 1-ую очередь проектирования (2025 год) составит 0 чел. (посёлок расселён, городское поселение упразднено).

### 5.3.2 Вариант 2 – альтернативный.

Данный вариант прогноза социально-экономического развития городского поселения Туманный Кольского района основан на предположении о коренном изменении существующих депрессивных тенденций и сохранении существующей численности постоянного населения в муниципальном образовании.

Основным условием выполнения альтернативного сценария развития является восстановление градообразующей роли Серебрянского каскада гидроэлектростанций на реке Воронья. В отличие от объектов Министерства обороны, которые прекратили свою деятельность на территории городского поселения, гидроэлектростанции продолжают функционировать. Более того, компанией-владельцем ГЭС (ОАО «ТГК-1») в ближайшие годы предусматривается реконструкция всего Серебрянского каскада, включающего в себя две гидроэлектростанции на реке Воронья и две гидроэлектростанции на реке Териберка.

Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, коренным отличием плана по реконструкции группы Териберских ГЭС Серебрянского каскада ОАО «ТГК-1» является комплексный подход к замене оборудования. При создании условия для автоматизации обеих станций, была проделана работа по прокладке волоконно-оптического кабеля между Верхне-Териберской и Нижне-Териберской ГЭС. Была завершена замена систем регулирования и приступили к модернизации систем возбуждения гидроагрегатов. После завершения установки и настройки нового оборудования появилась возможность управления обеими ГЭС с одной станции, что позволило значительно повысить эффективность работы.

В рамках пилотного проекта успешно завершены также комплексные испытания системы обмена технологической информации с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) на Туломском каскаде ГЭС. Новая система повышает точность и достоверность технологической информации, создает возможность подробного ретроспективного анализа режимов работы основного электрооборудования ГЭС.

Следующими объектами модернизации станут гидроэлектростанции Серебрянского каскада на реке Воронья, где ожидается выполнение аналогичного объёма работ. Кроме того, разработан проект коренной перестройки систем телемеханики, что позволит осуществлять управление работой всего каскада с Верхне-Серебрянской ГЭС-15.

Следующим шагом за модернизацией всего Серебрянского каскада ГЭС, который включает в себя 4 гидроэлектростанции, может стать создание единого центра управления каскадом, с базой на территории г.п. Туманный Кольского район. Это также, благоприятно скажется в дальнейшем при принятии решений о строительстве перспективных каскадов из двух гидроэлектростанций на реке Большая Оленка и четырёх ГЭС на реке Рында. Создание такого центра полностью зависит от хозяйственной политики компании-владельца каскада гидроэлектростанций – ОАО «ТГК-1».

Изменение направления хозяйственной политики ОАО «ТГК-1» в сторону создания подобного центра управления, а также решение о предоставлении работникам гидроэлектростанций жилья в пгт. Туманный, может коренным образом изменить социально-экономическую ситуацию в городском поселении Туманный Кольского района и обеспечить само существование населённого пункта в будущем.

В этих условиях, реализация инвестиционных проектов, предложенных в «Комплексном инвестиционном плане монопрофильного городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области» (КИП), создаст дополнительные импульсы развития в муниципальном образовании: строительство рыбоводного центра на Серебрянском водохранилище, развитие туризма и рекреации.

В области туризма и рекреации перспективными являются следующие проекты: строительство некрупных баз отдыха, организация охоты и рыбалки, прокладка снегоходных маршрутов и маршрутов для квадроциклов, кайтинг, пейнтбол и др.

Кроме того, реализация предложений КИП улучшит обеспечение населения продовольствием (мясом и свежим хлебом) и различными видами услуг, чему будет способствовать открытие кинотеатра, пиццерии, дома быта, спортзала, бани и автозаправочной станции.

Выполнение основного условия альтернативного сценария развития пгт. Туманный – восстановление градообразующей роли Серебрянского каскада гидроэлектростанций на реке Воронья – приведёт к следующим положительным результатам:

- стабилизация численности постоянного населения городского поселения на уровне 700 человек (что соответствует проекту Схемы территориального проекта Кольского муниципального района);

- развитие учреждений отрасли обслуживания (торговля, бытовые услуги, общественной питание, частный извоз), способных дополнительно вызвать увеличение числа занятых в МО;

- возникновение новых отраслей – рыборазведение, туризм и рекреация,

- сохранение существующего жилищного фонда и всей действующей социальной, культурно-бытовой, инженерной и дорожной инфраструктуры, в создание и поддержание которой были вложены и продолжают вкладываться значительные средства.

Таким образом, в соответствии с альтернативным вариантом развития городского поселения Туманный Кольского района, численность постоянного населения прогнозируется:

- на 1-ую очередь проектирования (2025 год) - 680 чел.

- к расчётному сроку (2035 год) – 700 чел.

На 1-ую очередь проектирования ожидается некоторое снижение численности населения – так как из посёлка в первую очередь окончательно выедут лица, которые уже на сегодняшний день лишь официально зарегистрированы здесь, хотя фактически они проживают и работают за пределами муниципального образования. Затем численность постоянного населения поселка городского типа будет относительно стабильна.

Предполагается, что на протяжении расчётного срока настоящей работы, будет происходить постепенная ротация постоянного населения пгт. Туманный. Лица, деятельность которых не связана с работой гидроэлектростанций, будут преимущественно выезжать за пределы городского поселения. Работники, привлечённые на работу компанией-владельцем гидроэлектростанций, будут, напротив, приезжать в посёлок на время своей работы. После окончания ими трудовой деятельности на ГЭС, представляется целесообразным их дальнейшее переселение за пределы муниципального образования, и замещение их новыми работниками.

Учитывается также потенциальная возможность возобновления функционирования объектов Министерства обороны на территории городского поселения, при которой может возникнуть необходимость размещения военнослужащих в посёлке городского типа Туманный. Это также положительно скажется на численности населения МО и общей социально-экономической ситуации. Тем не менее, в настоящее время разработчики проекта генерального плана не располагают какой-либо информацией о намерениях Министерства обороны по размещению своих объектов в границах г.п. Туманный.

Проектом Генерального плана Городского поселения Туманный Кольского района в качестве основного сценария дальнейшего развития муниципального образования до 2030 года принимается альтернативный вариант (предусматривающий сохранения численности постоянного населения на уровне 700 чел.), как наиболее удовлетворяющий интересам городского поселения и его жителей.

Реализация данного варианта развития возможна только при объединении усилий администраций всех уровней: администрации городского поселения Туманный, администрация Кольского муниципального района, Правительства Мурманской области, – а также при наличии соответствующих намерений у компании-владельца Серебрянского каскада гидроэлектростанций.

# 6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 6.1 Современная организация территории

Городское поселение Туманный Кольского района, расположено в восточной части Кольского муниципального района и граничит:

- с севера – сельское поселение Териберка МО «Кольский район»;

- с юга – сельское поселение Ловозеро МО «Ловозёрский район»;

- с запада – ЗАТО Североморск, городское поселение Кола МО «Кольский район», городское поселение Кильдинстрой МО «Кольский район»;

- с востока – сельское поселение Ловозеро МО «Ловозёрский район».

Городское поселение Туманный Кольского района расположено в стороне от основных индустриальных центров Мурманской области, крупных месторождений полезных ископаемых и представляет собой малоосвоенную территорию с одним населённым пунктом – пгт. Туманный.

На территории городского поселения его природная составляющая значительно преобладает над урбанизированной.

В западной и северо-западной частях городского поселения находятся небольшие территории покрытые лесами и представляющие собой зону лесохозяйственного использования, также в границах поселения находятся территории занятые военными объектами, производственные зоны (каскад ГЭС на реке Воронья), земли сельскохозяйственного использования, земли спецназначения (кладбище, несанкционированная свалка ТБО), иные территории зоны, в которую входят территории не вовлечённые в градостроительную деятельность (болота, луга, ягодники и т.д.). Зона транспортной инфраструктуры представлена автодорогой регионального значения и автодорогами местного значения.

На территории городского поселения Туманный Кольского района определены следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационная;

- специального назначения;

- размещения военных объектов;

- иные.

Как уже было сказано выше, на территории городского поселения Туманный находится один населённый пункт – пгт. Туманный.

Жилая зона пгт. Туманный представлена жилыми 5-ти этажными зданиями, которые планировочно организовывают три небольших квартала.

Зона общественно-деловой застройки представлена зданиями администрации посёлка, управления ГЭС, культурно-досуговым центром, клубом, предприятиями торговли, больницей, отделением связи.

Рекреационная зона представлена зелёными насаждениями общего пользования – сквером по улице Энергетиков, рядом с существующим клубом и администрацией посёлка.

Также, рядом, за границей посёлка в южной части находится склон, на котором проходили соревнования по лыжным видам спорта.

В юго-западном направлении от границ посёлка находится поселковое кладбище с санитарно-защитной зоной – 300 м.

Таким образом, анализируя современную организацию территории, можно сделать следующие выводы:

Городское поселение Туманный Кольского район:

- представляет собой малоосвоенную территорию;

- относительно недалеко расположено от областного центра, города Мурманск;

- природная составляющая преобладает над урбанизированными зонами;

- занимает экологически чистую территорию;

- пгт Туманный обеспечен объектами инженерной инфраструктуры;

- необходимы дальнейшие работы по благоустройству посёлка, упорядочению размещения гаражей индивидуальных автомобилей;

- необходимо создание рекреационно-спортивной зоны внутри посёлка и за его пределами.

## 6.2 Основные направления градостроительного развития

Основные направления градостроительного развития городского поселения Туманный Кольского района отвечают определённым в проекте целям и поставленным задачам, базируются на основных положениях «Схемы территориального планирования Мурманской области» и «Схемы территориального планирования Кольского района», с учётом зон с особыми условиями использования территории и иных ограничений и современных тенденций в развитии городской среды.

Позиции планировочных решений следующие:

- Обеспечение надёжных устойчивых внешних транспортных связей с областным центром – г. Мурманском.

- Развитие пгт. Туманный как центра поселения будет осуществляться за счёт рационального использования территорий в существующих границах (жилые и общественно-деловые, производственные и иные зоны).

- Благоустройство всех функциональных зон, как в поселении, так и в границах пгт. Туманный, где необходимо создание разнообразной, сомасштабной человеку среды проживания с обязательным учётом специфики исторически сложившегося архитектурно-градостроительного характера застройки.

- Активное включение в планировочную структуру посёлка зон природного ландшафта с его максимальным сохранением.

- Дальнейшее развитие природного и рекреационного туризма и формирование рекреационных зон на базе имеющегося природного потенциала.

## 6.3 Планировочная организация и функциональное зонирование территории

Планировочная структура городского поселения Туманный Кольского района решена с учётом целесообразности и удобства организации качества среды жизнедеятельности, взаимодействия природной среды и урбанизированной составляющей проектного пространства.

Проектом предлагается сохранить сложившуюся планировочную структуру в поселении, с учётом её транспортной составляющей (автодорог регионального значения), коридоров инженерных коммуникаций, территорий населённого пункта пгт. Туманный, с учётом их дальнейшего развития.

Проектом предлагается дальнейшее формирование планировочной структуры пгт. Туманный, с учётом дальнейшего развития функционального зонирования, упорядочения и развития отдельных элементов планировочной структуры.

Проектом генерального плана городского поселения Туманный Кольского района предлагается структура, состоящая из следующих функциональных зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- производственной;

- инженерных и транспортных инфраструктур;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационной;

- специального назначения;

- размещения военных объектов;

- иных.

Функциональное зонирование городского поселения и населённого пункта пгт. Туманный отображены на «Карте функциональных зон городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области» М 1:100 000 и «Карте функциональных зон пгт. Туманный» М 1:2000.

# 7. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

## 7.1. Жилищный фонд. Зоны жилой застройки

Согласно данных, предоставленных администрацией Городского поселения Туманный Кольского района, общая площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 20 863,7 кв.м. Весь жилой фонд представлен пятиэтажными типовыми жилыми домами.

Необходимо отметить, что ранее в пгт. Туманный насчитывалось 9 жилых домов, общая площадь которых составляла 38 691,5 кв.м., но по мере сокращения численности населения посёлка, часть домов была выведена из эксплуатации. При этом все 9 жилых домов до сих пор числятся в реестре муниципального имущества городского поселения. Последним был выведен из эксплуатации в 2006 году дом №6 по улице Энергетиков.

Таким образом, на сегодняшний день, жилищный фонд поселения характеризуется следующими показателями:

- Общая площадь жилищного фонда находящегося в эксплуатации – 20,863 тыс.кв.м.

- Общая площадь жилищного фонда выведенного из эксплуатации – 17,827 тыс.м²

Поселок городского типа Туманный, вследствие сугубо отраслевого характера возникновения посёлка, застраивался исключительно централизованным способом. Поэтому на территории муниципального образования отсутствует частный жилищный фонд, а все существующие дома, находящиеся в эксплуатации, являются муниципальными.

Всего в посёлке на сегодняшний день из 9 жилых домов в эксплуатации остаются 5 типовых кирпичных пятиэтажных домов (дома по улице Энергетиков №№ 4 ,5, 7, 8 и 9).

Уровень обеспеченности жильём, в целом г.п. Туманный Кольского района составляет в  25,5 м²/чел., что выше среднего российского уровня (21,1 м²/чел), а также превышает уровень жилищной обеспеченности в большинстве крупных населённых пунктов Кольского муниципального района Мурманской области.

Однако необходимо учитывать, что показатель жилищной обеспеченности для пгт. Туманный не может считаться важным индикатором качества жизни. С одной стороны, часть граждан, официально зарегистрированных в посёлке, уже сейчас проживают за его пределами. С другой стороны, доля жилищного фонда в законсервированных домах в посёлке на сегодняшний день составляет более 40% (в законсервированных домах на сегодняшний день отсутствуют зарегистрированные граждане, не оплачиваются коммунальные услуги, нет приватизированных квартир). Иными словами, граждане, желавшие увеличить площадь своего жилища, имели возможность это сделать. Логично предположить, что эта тенденция будет сохраняться и в будущем, так как численность населения посёлка продолжает сокращаться, а значит, квартиры будут постепенно высвобождаться. Сдерживающим фактором, прежде всего, является высокая плата за жилищно-коммунальное обслуживание. С другой стороны, некоторые жители рассчитывают на скорое переселение за пределы г.п. Туманный и не хотят вкладывать средства в ремонт и содержание собственного жилья.

Одной из отличительных особенностей жилищного фонда городского поселения Туманный является отсутствие здесь ветхого и аварийного жилья. Все имеющиеся жилые дома в посёлке были построены в период с 1968 по 1971 год. Уровень технического износа домов, находящихся в эксплуатация – 34-35%.

К категории ветхих относятся только жилые дома, выведенные из эксплуатации (дома по улице Энергетиков №1, 2, 3 и 6) – их технических износ превышает 85%, что является последствием не проведения в необходимые сроки работ по консервации данных домов. На протяжении расчётного срока будет необходимо провести работы по сносу таких домов и рекультивации территории. Повторное введение в эксплуатацию таких домов, даже при наличии необходимости в новом жилье, является нецелесообразным и экономически не эффективным.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой имеющегося жилищного фонда, находящегося в эксплуатации, приближается к 100%. Все жилые дома оборудованы централизованным водоснабжением, канализацией и центральным отоплением.

Территория жилой застройки пгт. Туманный составляет –  6,1 га. в том числе:

- Жилые здание находящиеся в эксплуатации – 4 га, (65%)

- Жилые здания выведенные из эксплуатации– 2,1 га; (35%)

С планировочной точки зрения, все дома расположены достаточно компактно по улице Энергетиков, выделение отдельных планировочных районов нецелесообразно.

Проектные решения

Анализ существующих тенденций выявил, что жилищная ситуация в г.п. Туманный Кольского района в перспективе будет складываться в зависимости от того варианта развития поселения, который будет реализован.

При реализации альтернативного сценария развития городского поселения расселение и выведение жилых домов из эксплуатации проектом генерального плана не предусматривается.

На первую очередь проектирования, по выполненным оценкам, численность населения несколько сократится и составит 680 чел. При условии сохранения всех существующих жилых домов, жилищная обеспеченность в результате этого увеличиться до 30,7 кв.м. на человека. Именно такой уровень жилищной обеспеченности (порядка 30-35 кв.м./чел.) рекомендуется поддерживать Схемой территориального планирования Кольского муниципального района.

К расчётному сроку численность населения пгт. Туманный оценивается в 700 чел, а жилищная обеспеченность будет находиться на уровне 29,8 кв.м./чел., что является достаточным – строительства нового жилья не предусматривается. Представляется, что жители посёлка не станут далее наращивать величину собственных жилищ (в том числе, учитывая необходимость оплаты услуг ЖКХ), так как после окончания своей трудовой деятельности будут планировать выезд за пределы муниципального образования.

Проектом генерального плана учитывается возможность возобновления функционирования объектов Министерства обороны на территории городского поселения, при которой вероятна необходимость размещения военнослужащих в посёлке городского типа Туманный. Для этих целей Министерству обороны могут быть переданы территории в границах населённого пункта, где на сегодняшний день расположены жилые дома, выведенные из эксплуатации и подлежащие сносу, так как их реконструкция нецелесообразна и практически невозможна из-за их неудовлетворительного технического состояния. Часть этих домов и ранее находились в ведении Министерства обороны. Здесь Министерство обороны, при возникновении такой необходимости, сможет построить новые жилые для военнослужащих в рамках собственных принятых решений. В настоящее время разработчики проекта генерального плана не располагают какой-либо информацией о намерениях Министерства обороны.

Кроме того, для достижения улучшения качества жизни населения  на территории сохраняемой жилой зоны пгт. Туманный необходимы: организация благоустроенной городской среды, своевременная реконструкция зданий и проведение ремонтов.

Все расселённые к настоящему времени жилые дома предусматриваются к сносу, а их территория к рекультивации.

Площадь жилой застройки при реализации альтернативного сценария развития г.п. Туманный Кольского района сохраняется к расчётному сроку на существующем уровне -  4 га.

Прогнозируемая динамика показателей по жилищному фонду г.п. Туманный Кольского района представлена в следующей таблице:

Таблица №7.1.1

| период | Численность населения | Объём жилищного фонда | Жилищная обеспеченность | Снос жилых домов, выведенных из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | кв.м. | кв.м./чел. | ед. |
| Исходный год | 817 | 20863,7 | 25,5 | - |
| 1-ая очередь | 680 | 20863,7 | 30,7 | 4 |
| Расчётный срок | 700 | 20863,7 | 29,8 | - |

## 7.2. Система культурно-бытового и социального обслуживания населения

Современное состояние

В настоящее время система культурно-бытового и социального обслуживания в пгт. Туманный не обеспечивает необходимой потребности населения полностью. Данная система представлена следующими объектами:

Объекты местного значения Кольского муниципального района:

- «Муниципальное образовательное учреждение Туманненская основная образовательная школа» (9 классов) – 480 мест. Фактически школу на сегодняшний день посещает 44 ребёнка. Последний выпуск 11-го класса был произведён в 2010 году.

- «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 пгт. Туманный муниципального образования Кольский район Мурманской области» – 280 мест. Фактически детский сад посещает 27 детей.

- ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» городская больница п. Туманный – 10 коек (соответствует нормативу). При этом в структуре больнице имеется: стационар, врач общей практики, зубной врач, акушерка, отделение скорой помощи, обслуживаемое фельдшерами. Остро стоит проблема отсутствия узкоспециализированных кадров, на прием к специалистам необходимо выезжать в г. Кола.

Объекты местного значения городского поселения Туманный Кольского района:

- МБУК «Клуб г.п.Туманный Кольского района» – фактическая ёмкость 200 мест (соответствует нормативу).

- МБУК «Библиотека г.п.Туманный Кольского района» (соответствует нормативу). При этом техническое и информационное оснащение библиотеки и клуба, капитальный ремонт  данных учреждений.

Техническое состояние всех имеющихся объектов удовлетворительное – технический износ зданий не превышает 40%.

Услуги эпизодического характера в сфере здравоохранения, спорта, отдыха и досуга предоставляются в г. Коле или г. Мурманске.

Основные проблемы в области обслуживания связаны с удалённостью пгт. Туманный от административного центра муниципального района, а также с невозможностью создания полноценной системы обслуживания непосредственно в населённом пункте по причине недостаточной для этого численности населения.

На сегодняшний день необходимо также обозначить следующие проблемы:

- Отсутствие в муниципальном образовании полноценной средней образовательной школы (11 классов) при невозможности осуществления ежедневного подвоза детей до других школ муниципального района.

- Недостаточная наполняемость имеющейся школы и детского сада (загруженность учреждений образования составляет всего 9-10% от проектной ёмкости).

- Отсутствие в пгт. Туманный спортивных залов открытой сети и спортивных площадок. Имеется только спортивный зал при школе. По нормативам необходим спортивный зал не менее 300 кв.м. и открытая площадка площадью порядка 2000 кв.м.

- Фактическая невозможность использования объектов предоставляющих услуги эпизодического характера в силу удалённости населённого пункта.

Оптимизация системы культурно-бытового и социального обслуживания населения

Анализ существующих тенденций выявил, что потребность в учреждениях социального и культурно-бытового назначения в г.п. Туманный Кольского района на протяжении расчётного срока будет складываться в зависимости от того варианта развития поселения, который будет реализован.

При реализации альтернативного сценария необходимо сохранить все имеющиеся в посёлке городского типа учреждения социального и культурно-бытового обслуживания.

Кроме того, одна из основных проблем культурно-бытового обслуживания – это качество предоставляемых услуг. При высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, спортивных объектов и объектов культуры, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

Определение потребностей в объектах культурно-бытового и социального обслуживания происходило на основе СП 42. 13330.2011 (актуализированный СНИП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.») и «распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 N 923-р».

Данный расчёт на период расчётного срока представлен в следующей таблице.

Таблица №7.2.1

| № | Наименование | Ед.изм. | Норматив на 1000 тыс.чел. | Потребность | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующее сохраняемое | Новое | Всего |
| I. Учреждения образования |
| 1 | Общеобразовательная школа | место | 130 | 91 | 480 | -240 | 240 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | место | 37 | 26 | 280 | -140 | 140 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | место | 65 | 46 | Организация групп дополнительного образования при школе |
| II. Учреждения здравоохранения |
| 4 | Стационары | коек | 13,5 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | Поликлиники | пос./ смена | 18 | 13 | 15 | 0 | 15 |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения |
| 7 | Спортивные залы | м² | 350 | 250 | - | 250 | 250 |
| 8 | Спортивная площадка | тыс. м² | 2 | 1,4 | - | 1,5 | 1,5 |
| IV. Учреждения культуры и искусства |
| 9 | Библиотека | объект | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 10 | Учреждения клубного типа | место | - | 200 | 200 | - | 200 |
| V. Учреждения торговли и общественного питания |
| 11 | Магазины | м² торг.пл. | 300 | 210 | Область интересов частного бизнеса. Размещение объектов в общественно-деловой зоне населённого пункта. |
| 12 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 28 |  |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 7 |  |

С учётом прогнозируемой численности населения в Туманный к расчётному сроку при реализации альтернативного варианта развития ситуации (700 чел.), проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания:

- Преобразование существующей основной образовательной школы (9 классов) в среднюю общеобразовательную школу (11 классов);

- Организация работы групп дополнительного образования в здании школы;

- Реконструкция здания МБУК «Клуб г.п.Туманный Кольского района»;

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса рядом со зданием школы;

- Реконструкция ранее имевшейся спортивной площадки у дома №4 по улице Энергетиков;

- Реконструкция горнолыжного спуска и создание лыжной базы к югу от пгт. Туманный;

- Создание условий для развития объектов торговли и предприятий бытового обслуживания в общественно-деловой зоне на территории населённого пункта.

Все мероприятия предусматриваются на 1 очередь проектирования к 2025 году.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Данные сферы обслуживания в г.п. Туманный Кольского района являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Ёмкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Формат предоставления услуг, их качество и ассортимент являются не только отражением уровня развития общества, но и необходимым элементом формирования городской среды.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день на г.п. Туманный отрасль торговли представлена всего 4 магазинами (суммарная торговая площадь которых ниже имеющегося норматива); отрасль общественного питания представлена единственным баром; полностью отсутствует отрасль бытового обслуживания.

Для удовлетворения потребности в учреждениях бытового обслуживания жители города зачастую ездят в областной центр, город Мурманск, расстояние до которого составляет 130 км, что является достаточно дорогой услугой для населения. Причина этого в достаточно низкой рентабельности предприятий бытового обслуживания в сложившейся в посёлке хозяйственной ситуации.

Тем не менее, в Генеральном плане высказываются общие рекомендации по организации единого центра торговли, общественного питания и бытового обслуживания в центре населённого пункта. Для этих целей может быть приспособлено здание, расположенное к северу от существующего детского сада; также часть учреждений может быть расположена в здании №14 по улице Энергетиков.

Как уже указывалось, разработанный «Комплексный инвестиционный план монопрофильного городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области» предлагает к реализации следующие мероприятия в области культурно-бытового обслуживания, которые также учитываются проектом генерального плана: открытие пиццерии, открытие кинотеатра в досуговом центре, открытие дома быта в здании торгового центра, открытие общественной бани.

Кроме того, отдельные виды обслуживания могут предоставляться предпринимателями из г. Мурманска или Колы, и организованы не на постоянной основе, а по дням месяца. В связи с этим рекомендуется провести переговоры с заинтересованными представителями бизнеса областного центра.

# 8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

## 8.1. Внешний транспорт

Внешние транспортные связи городского поселения Туманный Кольского района осуществляются автомобильным транспортом.

Посёлок городского типа Туманный находится в 130 км от областного центра г. Мурманска и в 136 км от административного центра Кольского муниципального района, г. Кола.

Автоподъезд к посёлку производится от автодороги федерального значения «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск – Борисоглебск). Автоподъезд является автодорогой регионального значения «Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами  (автодорога «Серебрянка»)».

Ближайшая к рассматриваемому городскому поселению железнодорожная станция расположена в городе Кола (136 км) – станция Кола Мурманского отделения Октябрьской железной дороги (филиала ОАО «РЖД» – Российские Железные Дороги). Ближайший аэропорт – международный аэропорт «Мурманск», расположенный в районе пгт. Мурмаши.

### 8.1.1. Автомобильный транспорт

Автомобильные связи с областным центром г. Мурманск осуществляются по автодороге общего пользования регионального значения «Кола – Серебрянские ГЭС» («Серебрянка»), в состав которой входит также автодорожный подъезд к посёлку городского типа Туманный. Протяжённость данной автодороги в границах г.п. Туманный составляет 100,4 км, из которых:

- участок длиною 42,5 км имеет IV техническую категорию и чернощебеночное покрытие проезжей части;

- участок 9,3 км – IV техническая категория и гравийное покрытие;

- участок 48,6 км (в том числе автодорожный подъезд к пгт.Туманный) – V техническая категория и гравийное покрытие.

Автодорога «Серебрянка» была построена в 1960-х годах для обслуживания строительства и эксплуатации Серебрянского каскада ГЭС на реке Воронья, а также для обслуживания посёлка при гидроэлектростанциях. В настоящее время данная автодорога начинается в пригороде г. Мурманск и заканчивается у Нижне-Серебрянской ГЭС (ГЭС-16). Таким образом, далее пересечения автодороги «Серебрянка» с автодорожным подъездом к пгт. Туманный, рассматриваемая автомобильная трасса используется только для обслуживания гидроэлектростанции.

Кроме вышеописанной автодороги, по территории муниципального образования, проходит автодорога общего пользования «автоподъезд к с. Териберка», которая обеспечивает связь Териберского сельского поселения с городами Мурманск и Кола. Протяжённость автоподъезда в границах г.п. Туманный составляет 11 км, V техническая категория, гравийное покрытие проезжей части.

Также на территории г.п. Туманный Кольского района существует достаточно обширная сеть дорог, принадлежащих различным собственникам или бесхозным – эти дороги открыты для свободного проезда и могут использоваться транспортом с повышенной проходимостью.

Автодороги федерального значения, а также автодороги местного значения муниципального района, в границах рассматриваемого поселения отсутствуют.

Техническое состояние имеющихся автодорог регионального значения в целом, удовлетворительное, однако отдельные участки требуют проведения ремонтов или реконструкции.

На территории г.п. Туманный Кольского района на дорогах общего пользования насчитывается 9 мостовых переходов, из которых 8 расположены на автодороге регионального значения «Серебрянка» и 1 на автоподъезде к селу Териберка.

Характеристики имеющихся мостовых переходов представлены в следующей таблице:

Таблица №8.1.1

| наименование автодороги | км автодороги | Наименование | Длина моста | материал | год постройки | Оценка сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а/д Серебрянка | 49,1 | р. Канинт`явр | 22,60 | железобетон | 1997 | удов. |
| а/д Серебрянка | 56,2 | p. Териберка | 89,1 | металл | 1965 | удов. |
| а/д Серебрянка | 94,9 | pучей Мартинявр | 31,7 | металл | 1964 | не удов. |
| а/д Серебрянка | 99,8 | pучей Эйнч | 43,5 | металл | 1965 | не удов. |
| а/д Серебрянка | 111,4 | канал ГЭС-1 | 45,8 | металл | 1964 | удов. |
| а/д Серебрянка | 119,6 | p. Туманная | 28,5 | металл | 1964 | удов. |
| а/д Серебрянка | 132,3 | pучей безымянный | 28,5 | металл | 1964 | удов. |
| а/д Серебрянка | 132,6 | p. Воронья | 77,8 | металл | 1964 | удов. |
| автоподъезд к с. Териберка | 9,4 | pучей Карнасьяврйок | 23,8 | железобетон | 1978 | удов. |

Как видно из переведённой таблицы в ближайшее время нуждаются в реконструкции два мостовых перехода на автодороге «Серебрянка».

Протяженность автодорог общего пользования на территории г.п. Туманный Кольского района составляет 111,4 км, в том числе с чернощебеночным покрытием – 42,5 км, с гравийным покрытием – 68,9 км. Плотность автодорог общего пользования в муниципальном образовании составляет 42,1 км/тыс.кв.км.

Доля дорог общего пользования с чернощебеночным покрытием в г.п. Туманный составляет 38%, доля дорог с переходным типом покрытия – 62%.

Пассажирское автобусное сообщение пгт. Туманный с населенными пунктами Мурманской области осуществляется единственным междугородним автобусным маршрутом №206 Мурманск – Туманный, который обслуживается Североморским автотранспортным предприятием ОАО «Мурманскавтотранс». По данному маршруту выполняется 4 рейса в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Кроме того, по территории городского поселения следует автобусный маршрут №241 Мурманск – Териберка, который не проходит через пгт. Туманный.

Автостанция или автопавильон в посёлке в настоящее время отсутствует, так как ранее функционировавший павильон выведен из эксплуатации – автобус останавливается на разворотной площадке у здания управления ГЭС при въезде в посёлок Туманный.

Проектное решение

В соответствии со схемой территориального планирования Кольского муниципального района, а также схемой территориального планирования Мурманской области, Генеральным планом г.п. Туманный Кольского района принимаются следующие мероприятия.

На первую очередь развития (по автодорогам общего пользования) намечены:

- Реконструкция автодороги регионального значения «Кола – Серебрянские ГЭС» («Серебрянка») от г. Кола до пересечения с автодорогой «автоподъезд к с. Териберка», техническая категория – III,  протяженность участка в границах г.п. Туманный – 55 км.

- Реконструкция мостов на автодороге «Серебрянка» через ручей Мартинявр и ручей Эйнч, которые в настоящее время находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

- Строительство автодорожного подъезда регионального значения к с. Териберка от автодороги «Серебрянка» по трассе существующей автодороги «автоподъезд к с. Териберка», техническая категория – III,  протяженность в границах муниципального образования – 11 км.

- Строительство автоподъезда к п. Дальние Зеленцы от автодороги «Серебрянка»; протяженность в границах МО «г.п. Туманный Кольского района» – 3 км., техническая категория – IV.

К расчётному сроку:

- Строительство автодороги регионального значения Октябрьский – Ревда – Ловозеро – а/д «Серебрянка», (восточный дублер а/д «Кола»), техническая категория – III, IV; протяженность участка от с. Ловозеро до а/д «Серебрянка» – 85 км; протяжённость в пределах г.п. Туманный – 15 км;

- Строительство автодороги местного значения муниципального района от села Териберка до Нижне-Серебрянской ГЭС (ГЭС-16), которая обеспечит кратчайшую связь между пгт. Туманный и селом Териберка, техническая категория IV-V, протяженность в границах МО - 3 км.

Кроме того, Генеральным планом г.п. Туманный Кольского района предлагаются к реализации следующие мероприятия на первую очередь проектирования:

- Реконструкция павильона на конечной автобусной остановке в пгт. Туманный, ранее выведенного из эксплуатации.

- Увеличения количества рейсов по автобусному маршруту №206 Мурманск – Туманный, как минимум, до 7 рейсов в неделю.

- Организация нового ежедневного автобусного маршрута Туманный – Териберка (как минимум, 2 рейса в день).

## 8.2. Поселковый транспорт

### 8.2.1. Улично-дорожная сеть

Существующее положение

В настоящее время основной транспортной улицей посёлка городского типа Туманный является единственная улица Энергетиков.

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского поселения Туманный Кольского района (утверждён Постановлением Администрации городского поселения Туманный Кольского района №9 от 13.02.2012), в пгт. Туманный имеется единственная автодорога – улица Энергетиков, протяжённость которой от очистных сооружений до водозаборной станции составляет 6,0 км. Однако в данном Перечне в состав улицы Энергетиков были включены все имеющиеся в пгт. Туманный проезды, в том числе, внутриквартальные.

При более детальном рассмотрении, протяжённость основного направления улицы Энергетиков от въезда в посёлок до здания администрации составляет 1,4 км., покрытие проезжей части – цементобетонное. Именно этот участок улицы Энергетиков фактически является основной магистралью общепоселкового значения, по которому осуществляется ввод в посёлок от автодороги «Серебрянка»; по этому же участку следует автобусный маршрут.

К категории прочих автодорог муниципального значения городского поселения может быть отнесён участок улицы Энергетиков, являющийся автоподъездом к водозаборной станции, которая расположена к востоку от пгт. Туманный. Протяжённость данного автоподъезда – 900 метров, покрытие проезжей части – грунтовое.

Среди основных проездов местного значения посёлка Туманный необходимо назвать автоподъезд к школе (длина – 300 м, бетонное покрытие проезжей части)чВосточная –ьным улицам __лка  "243 центром, г.Мурманском, осуществляется .

Все прочие проезды (участки улицы Энергетиков) относятся к категории внутриквартальных.

Таким образом, общая протяженность основной улично-дорожной сети посёлка составляет 1,7 км., а с учётом подъезда к водозабору – 2,6 км.

Основное пешеходное направление- связь здания администрации городского поселения со зданием школы.

Плотность улично-дорожной сети – 4,9 км/км2 территории населенного пункта.

Грузовое движение на жилой территории посёлка практически отсутствует, так как все предприятия жилищно-коммунального комплекса посёлка расположены при въезде в него. Исключением является  подъезд к водозабору, который осуществляется от дома №8 по улице Энергетиков.

Основными недостатками улично-дорожной сети посёлка являются:

- отсутствие должного уровня благоустройства улиц и проездов посёлка – отсутствие тротуаров, организации водоотвода с проезжих частей, освещения.

Проектное решение

Проектом Генерального плана городского поселения Туманный  Кольского района предусматривается дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети посёлка, реконструкция существующих улиц и дорог. Строительства новых магистральных улиц в жилой зоне не предусматривается.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети основе СП42.13330.2011 (актуализированный СНИП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»)

- основные улицы и дороги;

- второстепенные улицы, дороги и проезды;

- пешеходные направления.

Основная задача проектной схемы по развитию улично-дорожной сети являются:

- реконструкция существующей улично-дорожной сети с повышением уровня благоустройства;

- отведение территорий под строительство автостоянок.

Первоочередными мероприятиями по развитию улично-дорожной сети пгт. Туманный являются:

- Реконструкция основного участка улицы Энергетиков от въезда в населённый пункт до здания администрации со строительством тротуаров, протяжённость – 1,4 км.;

- Реконструкция проезда к школе и к дому №5 по улице Энергетиков – 500 м.;

- Строительство нового проезда от здания Клуба пгт. Туманный (ул. Энергетиков, 14) до здания проектирующегося досугового центра (к северу от детского сада) – 200 м.;

- Организация автостоянок у жилых домов.

Общая протяженность реконструкции составит 1,9 км.

Общая протяженность нового строительства составит 0,2 км.

На период расчетного срока генеральным планом предусматривается завершение мероприятий первой очереди, продолжение реконструкции улично-дорожной системы посёлка.

- Строительство нового благоустроенного автоподъезда к школе от здания администрации городского поселения – протяжённость 200 м.;

- Реконструкция  дороги местного значения до водонапорной насосной станции и водозабора, протяженность – 900 м.;

- Реконструкция проездов ко всем жилым домам населённого пункта.

Общая протяженность нового строительства составит 200 м., реконструкции – 1700 км.

Как видно из списка мероприятий, протяжённость улично-дорожной сети к расчётному сроку увеличивается незначительно – этот показатель и на сегодняшний день является вполне достаточным для компактно расположенного посёлка.

Таким образом, показатели плотности улично-дорожной сети также изменятся незначительно.

Таблица№8.2.1

Характеристика улично-дорожной сети по периодам развития

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существ. положение | I оч. | р.с. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети, | км | 6,0 | 6,0 | 6,2 |
|  | в том числе: - основной | км | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети, (в границах посёлка) | км/ км2 | 4,9 | 4,9 | 5,1 |
| 3 | Площадь улично-дорожной сети | тыс.кв.м. | 13,1 | 13,1 | 14,3 |

### 8.2.2. Транспортное обслуживание

Существующее положение

По территории посёлка проходит один междугородний автобусный маршрут № 206 (Мурманск – Туманный). Внутрипоселковые маршруты отсутствуют.

Сообщение с гидроэлектростанциями осуществляется ведомственным автотранспортом принадлежащими ОАО «ТГК-1».

В пределах посёлка автобусная линия проходит улице Энергетиков от въезда в населённый пункт до здания управления ГЭС по адресу улица Энергетиков, дом 55. Остановочный павильон отсутствует. Остановка ведомственных автобусов производиться также у этого здания.

Протяженность автобусных линий в границах пгт. Туманный составляет 500 м..

Максимальное расстояние от остановки автобусов до жилых домов не превышает 500 метров.

Обслуживание автобусного междугороднего маршрута №206 осуществляет  Североморское автотранспортное предприятие ОАО «Мурманскавтотранс» автобусами иностранного производства, собственное автопредприятие в г.п. Туманный отсутствует.

В настоящее время уровень автомобилизации легковых автомобилей индивидуального пользования в Кольском муниципальном районе составляет 240 ед. на 1 тыс. жителей. Общий парк автомобилей индивидуального пользования в посёлке городского типа Туманный составляет порядка 200 единиц. Определить парк автомобилей более точно не представляется возможным, так как в городском поселении отсутствует собственный отдел ГИБДД, а часть жителей, официально зарегистрированных в населённом пункте, постоянно проживают за его пределами. Парк индивидуальных автомобилей дополняется транспортом, находящимся в собственности компании-собственника электростанций Серебрянского каскада – ОАО «ТГК-1».

Хранение легковых автомобилей осуществляется в металлических боксах на временных площадках, а также на открытых автостоянках.

В настоящее время централизованные гаражные кооперативы отсутствуют, количество временных гаражей в посёлке составляет порядка 250 ед. При этом часть из гаражей уже или не используется и разрешаются, или используется в качестве сараев.

На территории г.п. Туманный Кольского района не имеется автозаправочных станций (АЗС) или станций технического обслуживания (СТО). Ближайшая АЗС расположена в селе Териберка.

Проектное решение

В проекте не предусматривается развития линий автобусного сообщения во внутрипоселковом сообщение. О развитии междугородних и пригородных маршрутов было сказано в п. 6.1.1 «Автомобильный транспорт» – необходимо реализовать следующие мероприятия:

- Реконструкция павильона на конечной автобусной остановке в пгт. Туманный, ранее выведенного из эксплуатации.

- Увеличения количества рейсов по автобусному маршруту №206 Мурманск – Туманный, как минимум, до 7 рейсов в неделю.

- Организация нового ежедневного автобусного маршрута Туманный – Териберка (как минимум, 2 рейса в день).

Проектом генерального плана на расчетный срок предусматривается размещение гаражей боксового типа на территориях временно существующих площадок хранения индивидуальных легковых автомобилей. На расчетный срок площадь гаражей составит  0,75-1 га.

Размещение основных автостоянок намечается на отдельных площадках в общественных центрах. Предусматривается возможность размещения автостоянок в существующей селитебной части города вдоль проезжих частей у объектов массового посещения.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

Таблица №8.2.2

| Расчет потребности территорий для хранения индивидуального легкового автотранспорта |
| --- |
| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | Существ. положение | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население всего | тыс. чел. | 0,817 | 0,680 | 0,700 |
| 2 | Норма автомобилизации | маш./тыс.чел. | 240 | 300 | 350 |
| 3 | Общее количество легковых автомобилей | тыс.ед. | 0,2 | 0,21 | 0,25 |
| 4 | Количество машино-мест требующихся в гаражах | машино-мест | 250 | 250 | 250 |
| 5 | Требуемая площадь гаражей боксового типа (при 30 кв. м на 1 машино-место) | га. |  | 0,75 | 0,75 |

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. Несмотря на то, что количество автомобилей в городском поселении менее этого показателя, в настоящее время потребности парка легковых автомобилей в обеспечении топливом не удовлетворяются в силу удалённости пгт. Туманный.

Администрацией городского поселения Туманный выдвинуто предложение по строительству контейнерной АЗС на территории пгт. Туманный на 1-ую очередь проектирования.

Суммарная нормативная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 2  поста. Размещение постов СТО предусматривается на площадках гаражных кооперативов.

Проектом намечается развитие обслуживающих устройств легкового транспорта:

- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения и организация гостевых стоянок в кварталах и микрорайонах.

- строительство СТО и благоустройство существующих гаражей для легковых автомобилей индивидуального пользования.

- создание мобильного заправочного комплекса – строительство контейнерной автозаправочной станции (АЗС) на въезде в населённый пункт.

# 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

## 9.1. Водоснабжение и водоотведение

### 9.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в пгт. Туманный являются поверхностные воды – река Туманная (1 класс).

Зоны санитарной охраны водоисточника разработаны специальным проектом при проектировании пгт. Туманный и утверждены главой администрации г.п. Туманный Кольского района в 2006 году. В пределах зон санитарной охраны водоисточника очагов возможного загрязнения воды и прилегающей территории – нет. Площадь ЗСО I пояса – примерно 10,0 тыс.кв.м.

Водозабор находится на расстоянии 1 км от пгт. Туманный выше по течению реки Туманная и расположен в искусственной лагуне диаметром  около 15 метров соединенной с руслом реки каналом шириной до 5 метров.

Для водоснабжения пгт. Туманный построены водозаборные сооружения берегового типа, включающие в себя: подводящий канал, водоприемный ковш, насосную станцию первого подъема, фильтровальную станцию, хлораторную. Насосная станция оборудована двумя погружными насосами (1 рабочий , 2-ой резервный)  типа ЭВЦ-8-40-60 мощностью 11 кВт и ЭВЦ-12-160-65 мощностью 40 кВт. Для обработки воды перед подачей  в распределительную сеть хозяйственно-питьевого водопровода используются фильтры магнитные фланцевые и две однокамерные бактерицидные  установки  типа УДВ-50/7 для обеззараживания воды способом облучения. В помещении хлораторной установлены  два хлоратора типа ЛОНИИ-100К, один из них резервный. В настоящее время хлорирование не производится.

Водовод, подающий воду в сеть поселка, проложен в одной траншее в  две нитки Ду-110мм из ПНД труб, глубина залегания труб до 2,8м.  Общая протяженность водопроводных сетей – 5 км. На водопроводной сети имеется водонапорная башня объемом 250 куб.м.

Сведения о расходах воды, поданной за 2011г. представлены в таблице №9.1.1.

Таблица №9.1.1

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.куб.м/год | куб.м/сут. |
| 1 | Население | 26,59 | 72,85 |
| 2 | Коммунальные предприятия и общественные здания | 11,71 | 32,08 |
| 3 | Промышленные предприятия | 18,10 | 49,59 |
| 4 | Всего | 56,40 | 154,52 |

В пгт. Туманный 100% обеспеченность населения централизованным водоснабжением. Производительность системы водоснабжения 600,0 куб.м/сут. Процент изношенности водопроводов – 66%. Удельное среднесуточное водопотребление на 1 жителя – 0,121 куб.м/сутки или 121 л/сутки. Норма водопотребления утверждена Постановлением администрации от 10.11.2009г. №47 и постановлением администрации от 03.01.2007г. №1.

Вывод. Население пгт. Туманный 100% обеспечено централизованным водоснабжением. Система функционирует стабильно, расширения не требуется. Для поддержания работоспособности системы необходим только текущий ремонт.

Проектные решения

Настоящим генеральным планом прогнозируется два варианта развития пгт. Туманный: пессимистический и альтернативный. Все проектные решения, приводимые в настоящем разделе, относятся к альтернативному варианту.

Расходы воды

1. Население

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и составляют 160 л./сут. на человека на первую очередь и расчетный срок проектирования. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 42.13330.2011).

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице №9.1.3

2. Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая очередь – 50 л./сут.; расчетный срок – 60 л./сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице №9.1.2

Таблица №9.1.2

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, куб.м./сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 34 |
| Расчетный срок | 42 |

3. Промышленность

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления и данных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования воды и составляют: на 1-ую очередь – 50,0 куб.м./сут., расчетный срок – 50,0 куб.м./сут. Прогнозные расходы предлагается подавать из системы поселкового водопровода.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Таблица №9.1.3

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, куб.м./сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Средне-суточный расход | В сутки наибольшего водопотребления | Средне-суточный расход | В сутки наибольшего водопотребления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | 108,80 | 130,56 | 112,00 | 134,40 |
| Промышленность | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 34,00 | 34,00 | 42,00 | 42,00 |
| Неучтенные расходы (10%) | 10,88 | 13,06 | 11,20 | 13,44 |
| Итого | 203,68 | 227,62 | 215,20 | 239,84 |
| Собственные нужды ВОС | 20,37 | 22,76 | 21,52 | 23,98 |
| ВСЕГО | 224,05 | 250,38 | 236,72 | 263,82 |

4.Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*, СП 31.13330.2010 на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица №9.1.4

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| количество одновременных наружных пожаров; расход воды на один наружный пожар; количество одновременных внутренних пожаров; расход воды на один внутренний пожар | 1 пожар в поселке 10 л/с 1 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных резервуарах чистой воды, расположенных на площадках насосных станций II-го подъема. Этот запас составляет (10×1+10)ּ3,6ּ3=216 куб.м. Пожарные запасы пополняются за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды.

Пожаротушение осуществляется с применением пожарных гидрантов, установленных на сети, согласно СНиП 2.04.02-84*, СП 31.13330.2010, регулирующих емкостей (резервуары чистой воды) и пожарных автомобилей, оснащенных автонасосами.

Источники водоснабжения

В настоящее время источником водоснабжения пгт. Туманный являются поверхностные воды реки Туманная. Проектом предлагается и в дальнейшем использовать этот источник водоснабжения. Стоковые характеристики реки представлены в разделе «Гидрология». На расчетный срок указанный источник водоснабжения может обеспечить потребность в воде в размере 263,8 куб.м./сут.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 водозаборы должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов. На сегодня проект зон санитарной охраны разработан и утвержден в 2006г. В пределах зон санитарной охраны водоисточника очагов возможного загрязнения воды и прилегающей территории - нет. Площадь ЗСО I пояса - примерно 10,0 тыс.кв.м. На водозаборе должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями выполненного указанного проекта и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается поддержание централизованной системы водоснабжения пгт. Туманный на современном уровне с внедрением новых технологий.

Схема водоснабжения поселка предлагается следующая. На водозаборе вода из реки забирается насосами и проходит через блок водоподготовки (очистка и обеззараживание), после чего попадает в сеть. На сети в настоящее время установлена одна водонапорная башня объемом 250 куб.м. Проектом предусматривается строительство резервуара чистой воды на выходе с блока водоподготовки с целью хранения противопожарного запаса воды и на случай аварийной ситуации на водозаборе. Водопроводная сеть принята однозонная, трассируется по тупиково-кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами.

Система водоснабжения города принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – третья. Для нужд промышленности вода будет подаваться от муниципальных систем водоснабжения.

В поселке необходимо своевременно проводить ремонт водоразборной сети по мере износа. В ближайшее время провести мероприятия на ЗСО источников водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. На первую очередь проектом рекомендуется внедрить современные методы водоподготовки на установке по водоочистке.

9.1.2. Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация)

Существующее положение

В пгт. Туманный имеется система централизованной канализации, охватывающая 100% населения. Процент износа сетей водоотведения составляет 68%. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 2,5 км. Водоотведение от жилых домов и производственных зданий  осуществляется по сетям Ду-150мм.

Очистные сооружения расположены в 500 м от поселка. Канализационная насосная станция подает стоки от жилых домов и предприятий на очистные сооружения, мощность – 1500 куб.м. в сутки. На канализационных очистных сооружениях (КОС) осуществляется очистка сточных вод. Подаваемые на очистные  сооружения сточные воды от поселка перед сбросом в реку  подвергаются полной биологической  очистке. По степени очистки сточных вод  они  являются недостаточно очищеными.

Состав канализационных очистных сооружений: канализационная насосная станция, приемная камера, песколовка, двухярусные отстойники, биофильтры, хлораторная, вторичные отстойники, иловые площадки. В настоящее время обеззараживание (хлорирование) сточных вод не производится. Среднесуточный проектный расход стоков на очистных сооружениях составляет 1463м3/сутки. Фактический расход - 150 куб.м./сутки. В настоящее время, проектная мощность очистных сооружений в 10 раз превышает фактическую нагрузку. В связи с этим, необходима реконструкция КОС с переводом автоматизированные очистные сооружения контейнерного типа.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Туманная на расстоянии 2,4 км от устья реки через рассеивающий выпуск. Осадок с очистных сооружений складируется на иловых площадках.

Комплекс очистных сооружений 1968 года постройки, износ составляет 70%. Требуется капитальный ремонт здания канализационной насосной станции и  здание биофильтров.

Сведения об объемах  сточных вод поступивших в сеть за 2011 г. представлены в таблице №9.1.5.

Таблица №9.1.5

| № п/п | Наименование потребителей | Объем сточных вод, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 26,59 |
| 2 | Коммунальные предприятия и общественные здания | 23,32 |
| 3 | Промышленные предприятия | 3,69 |
| 4 | Всего | 53,60 |

Отсутствие собственной техники и финансовых средств у предприятия, осуществляющего эксплуатацию сетей, не позволяет производить промывку сетей водоотведения и канализационных колодцев.

Вывод. Системой централизованной канализации охвачено 100% населения, система функционирует хорошо, за исключением очистных сооружений из-за их недогрузки. Требуется капитальных ремонт канализационных очистных сооружений с переводом их на современные технологии и уменьшением проектной мощности.

Проектные решения

Расходы воды

1. Жилая и общественная застройка

На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления и составляют 160 л/сут. на человека на первую очередь и расчетный срок проектирования. Удельная норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 42.13330.2011).

Подсчет объемов стоков от жилой застройки приведен в таблице №9.1.6.

2. Промышленность

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в поселковую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и равен:

1-ая очередь – 50.0 куб.м./сут.; расчетный срок – 50.0 куб.м./сут..

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

Таблица №9.1.6

| Наименование | Суточные расходы стоков, куб.м./сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| Жилая и общественная застройка | 108,80 | 130,56 | 112,00 | 134,40 |
| Промышленность | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Неучтенные расходы (5%) | 5,44 | 6,528 | 5,6 | 6,72 |
| ИТОГО | 164,24 | 187,09 | 167,60 | 191,12 |

Схема канализации

Система канализации в пгт. Туманный сохраняется полураздельная. Атмосферные воды отводят по самостоятельной сети, проектное решение которой рассматривается в разделе «Инженерная подготовка территории».

Для поселка принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации сохраняется существующая. Стоки от кварталов жилой застройки и предприятий  отводятся по самотечной сети к насосной станции, откуда стоки перекачиваются на очистные сооружения.

В ближайшее время необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений с применением современных технологий биологической очистки с внедрением схем нитри-денитрификации. Проектная максимальная мощность реконструированных очистных сооружений должна составить 200 куб.м./сут. Наиболее целесообразно применение блочных очистных сооружений заводского изготовления.

Плановый ремонт сетей производить по мере износа сети.

Основные мероприятия по водоснабжению и водоотведению пгт. Туманный:

I очередь:

- Реконструкция сетей водоснабжения по мере износа;

- Реконструкция установки по водоподготовке;

- Строительство резервуара чистой воды;

- Проведение мероприятий на ЗСО источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- Реконструкция очистных сооружений с доведением максимальной проектной мощности до 200 куб.м./сут.;

- Реконструкция сетей канализации по мере износа.

Расчетный срок:

- Реконструкция сетей водоснабжения по мере износа;

- Реконструкция сетей канализации по мере износа;

- Реконструкция канализационной насосной станции.

## 9.2. Энергоснабжение

### 9.2.1. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение единственного населённого пункта МО «Городское поселение Туманный» - пгт. Туманный осуществляется от энергосистемы Мурманской области на напряжении среднего-второго класса. Электроэнергия подаётся по двум линиям ВЛ 35 кВ (дисп.№№ М-90 и М-91) на двухтрансформаторную электроподстанцию 35/10 кВ «385», расположенную  в юго-западной части посёлка городского типа Туманный, от ГЭС-XV, расположенной в пределах территории городского поселения к юго-западу от посёлка городского типа.

В юго-западной части территории поселения расположена объектовая подстанция «393», получающая электроэнергию по двум ВЛ 35 кВ со стороны ПС «53».

На ПС «385» и ПС «393» установлено по два трансформатора мощностью по 10 МВА каждый. Максимальная фактическая загрузка подстанции по состоянию на 01.04.2012 г. составляет: для ПС «385» – 27,96%, для ПС «393» – 10,75%.

Распределение электроэнергии по территории посёлка городского типа Туманный выполнено на напряжении 10 кВ через шесть трансформаторных пунктов. Часть объектов, расположенных на территории поселения получают электроэнергию по распределительным линиям 10 кВ со стороны ГЭС-XVI.

Потребителем I/I-особой категории по электроснабжению на территории пгт.Туманный является больница; питание осуществляется от ТП-4А и от ТП-4.

На территории городского поселения Туманный расположены системные электрогенерационные источники, представленные двумя гидроэлектростанциями, входящими в состав Серебрянского каскада ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (Серебрянская ГЭС-XV и Серебрянская ГЭС-XVI на реке Воронья). Краткая характеристика электростанций приведена ниже в таблице №9.2.3.

Также, на территории поселения находятся линии электропередач высокого и сверхвысокого класса напряжения, осуществляющие функции по выдачи электрической мощности гидроэлектростанций в энергосистему Мурманской области.

Характеристика высоковольтного электросетевого комплекса

Высоковольтный электросетевой комплекс на территории городского поселения Туманный представлен:

- электросетевым комплексом регионального значения:

  - ВЛ 330 кВ «ГЭС-XV – ПС 200» (дисп.№  л-401;

  - ВЛ 150 кВ «ГЭС XVIII – ПС 6» (дисп.№  л-226);

  - ВЛ 150 кВ «ГЭС XVI  – ПС-51» (дисп.№  л-177);

  - ВЛ 150 кВ «ГЭС-XVI– ГЭС XVIII» (дисп.№  л-178);

  - ВЛ 150 кВ «ГЭС- XVI – ГЭС XV» (дисп.№№  л-175, л-176);

  - ВЛ-35 кВ «ГЭС- XVI – ПС 325» (дисп.№№  м-54, м-55);

  - ВЛ-35 кВ «ПС 53 – ПС 373» (дисп.№№  м-1, м-2);

  - отпайка ВЛ-35 кВ «ПС 53 – ПС 373» на ПС 365 (дисп.№№  м-1, м-2);

- электросетевым комплексом местного значения:

  - ВЛ-35 кВ «ГЭС- XV – ПС 385» (дисп.№№  м-90, м-91);

  - ПС «385»

  - воздушные и воздушно-кабельные линии напряжением 10;

  - ТП напряжением 10/0,4 кВ.

Краткая характеристика высоковольтных линий, центров питания и элементов высоковольтного электросетевого комплекса приведены ниже в таблицах №9.2.1., 9.2.2. и 9.2.4.

Таблица №9.2.1.

Краткая характеристика центров питания сети 10 кВ МО «г.п. Туманный Кольского района».

| № пп | Показатель | ПС №385 | ПС №393 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальные напряжения, кВ | 35/10 | 35/10 |
|  | Количество и тип | Т1: ТДНС-10 000 Т2: ТДНС-10 000 | Т1: ТДНС-10 000 Т2: ТДНС-10 000 |
|  | Максимальная фактическая нагрузка по результатам замеров, МВА | 5,591 | 2,150 |
|  | Мощность по действующим договорам, МВА | 0 | 0 |
|  | Год ввода в эксплуатацию / капитального ремонта | Т1: 1966 / 1988 Т2: 1966 / 1988 | Т1: 1983 Т2: 1984 |
|  | Техническое состояние | удовлетворительное | удовлетворительное |

Таблица №9.2.2.

Краткая характеристика ТП 10 кВ, расположенных на территории п.г.т. Туманный МО «г.п. Туманный Кольского района».

| № п/п | Дисп. № ТП | Количество и тип трансформаторов | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию / капитальной реконструкции | Фактическая нагрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-1 | Т1: ТМ-10/0,4 Т2: ТМ-10/0,4 | 315 315 | 1966 / - 1966 / - | н.д. |
|  | ТП-2 | Т1: ТМ-10/0,4 | 315 | 1990 / - | н.д. |
|  | ТП-3 | Т1: ТМ-10/0,4 Т2: ТМ-10/0,4 | 315 315 | 1990 / - 1990 / - | н.д. |
|  | ТП-4А | Т1: ТМ-10/0,4 Т2: ТМ-10/0,4 | 630 630 | 1991 / - 1991 / - | н.д. |
|  | ТП-4 | Т1: ТМ-10/0,4 (в резерве) | 315 | 1991 | н.д. |
|  | ТП-5 | Т1: ТМ-10/0,4 Т2: ТР-713-250 | 250 250 | 1967 / - 1967 / - | н.д. |
|  | ТП-6 | Т1: ТН-10/0,4 | 250 | 1978 / - | н.д. |

Общая характеристика существующих системных ГЭС (каскад Серебрянских ГЭС), расположенных на территории МО «г.п. Туманный  Кольского района».

Таблица №9.2.3. (начало)

| Наименование гидро-электростанции | Год пуска | Тип ГЭС | вид регулирования | установлен. мощность, МВт | среднегодовая выработка электроэнергии, млн. кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серебрянская-I ГЭС-15 | 1970 | плотинно-деривационный | многолетний | 201 | 558 |
| Серебрянская-II ГЭС-16 | 1972 | плотинно-деривационный | сезонный | 150 | 524 |

Таблица №9.2.3. (окончание)

| Наименование гидро-электростанции | Турбины | Гидрогенераторы |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Количество и марка | Количество и марка | мощность |
| Серебрянская-I ГЭС-15 | поворотно-лопастные | 3хПЛ 80/42у-В-360 | 3хСВ 640/170-24 | 3х68,3 |
| Серебрянская-II ГЭС-16 | поворотно-лопастные | 3хПЛ 80/42у-В-360 | 3хСВ 640/170-24 | 3х50 |

Краткая характеристика высоковольтных линий, проходящих по территории МО «г.п. Туманный Кольского района».

Таблица №9.2.4.

| № п/п | Соединение | Номер линии | Тип/марка провода | Тип опор | Год ввода в эксплуатацию, реконструкции линии | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330 кВ |
|  | ГЭС-XV – ПС 200 | л 401 | 2 АС-400 | н/д | н/д | н/д |
| 154 кВ |
| 3 | ГЭС-XVIII – ПС 6 | л 226 | АС-300 | металл. | 1988 / - | н/д |
|  | ГЭС-XVI – ПС-51 | л 177 | АСКУ-185 | металл. | 1973 / - | н/д |
|  | ГЭС-XVI – ГЭС XVIII | л 178 | АСКУ-120 | металл. | 1976 / - | н/д |
|  | ГЭС-XVI – ГЭС XV | л 175, л 176 | АСО-240 | металл. | 1972 / - | н/д |
| 35 кВ |
|  | ГЭС-XVI – ПС 325 | м 54, м 55 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ПС 53 – ПС 373, отпайка на ПС 365 | м 1, м 2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ГЭС-XV – ПС 385 | м 90, м 91 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Потребление электроэнергии

Основным потребителем электрической энергии на территории городского поселения являются промышленные и приравненные к ним потребители. Расход электроэнергии всеми электропотребителями городского поселения за 2011 год составил 17,5 млн.кВт.ч; в т.ч.: промышленные потребители - 13,089 млн.кВт.ч, население - 0,736 млн.кВт.ч.

Проработки специализированных организаций по перспективному развитию электроснабжения и размещению объектов электросетевого комплекса на территории МО «городское поселение Туманный»

Проектом «Схемы развития распределительных электрических сетей напряжением 35-150 кВ ОАО «Колэнерго» на период до 2015 года» (ОАО «СевЗапНТЦ», Санкт-Петербург, 2008 г.) на территории МО «г.п. Туманный Кольского района» предусмотрено строительство ВЛ 150 кВ «ГЭС XVI – ГЭС XVIII» (37 км. АС-185) с отпайкой на ПС ПТТК «Териберка».

Проектами «Схемы территориального планирования Мурманской области» и «Схемы территориального планирования МО «Кольский район» (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», Санкт-Петербург, 2010, 2011 гг.) на территории МО «г.п.Туманный Кольского района» запланировано:

- строительство ВЛ 330 кВ, связанных с возможным развитием системных электрогенерационных источников Мурманской области (с вариантами строительства: ТЭЦ ПТТК и КСКГ в Териберке, Мурманской ТЭЦ-2, Кольской АЭС-2 (вариант строительства вблизи н.п.Малооленье));

- строительство ВЛ 150 кВ «ГЭС XVI – ГЭС XVIII» с отпайкой на ПС ПТТК «Териберка»;

- реконструкция ВЛ 150 кВ «ГЭС XVI – ГЭС XV»;

- строительство ветроэнергетического комплекса (ориентировочной мощностью до 200 МВт) вдоль дороги Мурманск-Териберка и Мурманск-Туманный;

Выводы по существующему положению:

- Схема электроснабжения центров питания (ПС «393» и ПС «385») по двум одноцепным высоковольтным линиям 35 кВ соответствует принципу обеспечения надёжности электроснабжения.

- На центрах питания распределительной сети городского поселения установлено два трансформатора суммарная загрузка которых обеспечивает необходимое взаиморезервирование, что соответствует принципу надёжности электроснабжения «n-1».

- Центр питания распределительной сети пгт.Туманный, ПС 35/10 кВ «385», имеет значительный резерв мощности для подключения новых потребителей.

- Трансформаторное оборудование ТП-1, ТП-5, ТП-6 эксплуатируется свыше 34-46 лет; электросетевое оборудование распределительного комплекса 10 кВ требует модернизации и замены, ввиду его износа и морального старения

Направления развития

Направления развития объектов электроснабжения на территории городского поселения Туманный Кольского района связаны с развитием объектов регионального значения (строительство ветроэнергетического комплекса, линий электропередач высокого и сверхвысокого класса напряжения), а также могут быть связаны с развитием объектов местного значения – реконструкцией существующих и строительством новых объектов электросетевого комплекса 10 кВ для обеспечения электроэнергией новых электропотребителей (рыборазведение, учреждения отрасли обслуживания).

Определение перспективных электрических нагрузок

Предварительная оценка перспективной электрической нагрузки городского поселения Туманный на рассматриваемый проектный период 2012-2035 гг произведена на основе численности населения и прогноза развития объектов местного значения на территории поселения, принятых настоящим проектом.

Прогнозом развития в период до 2035 года предусмотрено:

- развитие учреждений отрасли обслуживания (торговля, бытовые услуги, общественной питание) и рыборазведения (Серебрянское водохранилище);

- стабилизация численности постоянного населения городского поселения на уровне 680 чел. в период до 2025 года и до 700 чел к расчётному сроку проекта.

Оценка расчётной электрической нагрузки производилась по показателям удельных нагрузок, приведённых: в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» (утверждены приказом № 213 Минтопэнерго России 29.06.99), в СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчётный баланс электрической нагрузки потребителей, расположенных на территории городского поселения на проектный период до 2035 года приведён в таблице  №9.2.5.

Таблица №9.2.5.

Расчётный баланс электрической нагрузки городского поселения Туманный Кольского района на проектный период

| № п/п | Потребитель | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2035 год |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 5,6 | 5,5 |
| 2 | мелкопромышленные предприятия | 0,3 | 0,3 |
| 3 | прочие потребители | 0,4 | 0,7 |
| 4 | суммарно с учётом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок К=0,89 | 5,61 | 5,78 |

Количественная характеристика нагрузки должна быть откорректрованна на дальнейших стадиях проектирования по данным организаций-проектировщиков.

Проектные предложения

Электроснабжение городского поселения Туманный Кольского района в рассматриваемый проектный период до 2035 года предлагается осуществлять от энергосистемы Мурманской области по действующей схеме. Установленной трансформаторной мощности на центрах питания распределительной сети (ПС 35/10 кВ «385» и ПС 35/10 кВ «393») – достаточно для обеспечения перспективной электрической нагрузки городского поселения.

Для обеспечения возможности присоединения к электрическим сетям новых потребителей на территории городского поселения необходимо в период до 2025 года:

- провести оценку технического состояния оборудования электроподстанций «385» и «393» для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы трансформаторного оборудования, проведения ремонтных и профилактических работ в проектный период до 2025 года;

- Заменить, используемое на территории пгт.Туманный, изношенное оборудование элементов распределительного электросетевого комплекса напряжением 10 киловольт, с учётом возможного перехода на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных электрообогревателей.

- Выполнить строительство распределительного электросетевого комплекса напряжением 10 кВ для обеспечения электроэнергией рыборазводного комплекса на Серебрянском водохранилище.

- Провести энергетический аудит на объектах жилищно-коммунального комплекса для определения эффективности внедрения энергосберегающих технологий в проектный период.

В рассматриваемый проектный период до 2035 года на территории поселения запланировано строительство ветроэнергетического комплекса (ориентировочной мощностью до 200 МВт) вдоль дороги Мурманск-Териберка и Мурманск-Туманный, строительство ВЛ 330 кВ, связанных с возможным развитием системных электрогенерационных источников Мурманской области (с вариантами строительства: ТЭЦ ПТТК и КСКГ в Териберке, Мурманской ТЭЦ-2, Кольской АЭС-2 (вариант строительства вблизи н.п.Малооленье)), строительство ВЛ 150 кВ «ГЭС XVI – ГЭС XVIII» с отпайкой на ПС ПТТК «Териберка», реконструкция ВЛ 150 кВ «ГЭС XVI – ГЭС XV».

### 9.2.2. Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение на территории городского поселения осуществляется от локальных котельных. Локальная котельная в пгт.Туманный, расположенная в восточной части населённого пункта вблизи площадки электроподстанции, оборудована шестью электрокотлами конструкционного типа «Корсак» единичной мощностью от 1,6 Гкал/ч до 2,4 Гкал/ч. Два котла системы ГВС, четыре – системы отопления. Котлы введены в эксплуатацию в: 1999г. (1шт.), 2000г. (1шт.) и 2006г. (4шт.). Процент износа котлов котельной 50% и менее. Суммарная подключённая нагрузка котельной составляет 2,621 Гкал/ч. Краткая информация по электрокотельной пгт. Туманный приведена в таблице  №9.2.6

Таблица №9.2.6

Информация по котельной пгт. Туманный МО «г.п. Туманный Кольского района».

| № п/п | № котла | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию /капитального ремонта | % износа | Среднегодовой расход топлива | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл. | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | К-1 | 2,4 | - | 0,213 | 2006 / 2010 | 25% | 12,5 тыс.кВт.ч | отсутств. |
| 2 | К-2 | 2,4 |  |  | 2006 / 2010 | 25% |  |  |
| 3 | К-3 | 1,6 | 2,408 | - | 2006 / 2010 | 25% |  |  |
| 4 | К-4 | 1,6 |  |  | 2000 / 2008 | 50% |  |  |
| 5 | К-5 | 1,6 |  |  | 1999 / 2011 | 50% |  |  |
| 6 | К-6 | 1,6 |  |  | 2006 / 2010 | 25% |  |  |

Среднегодовая выработка тепловой энергии котельной составляет 11 тыс.Гкал.

Централизованная сеть отопления – закрытая, ГВС – открытая. Теплоноситель – вода с параметрами 65o/50o.

Часть теплоэнергии вырабатывается с использованием индивидуальных электрообогревателей.

Основная проблематика в теплоснабжении потребителей – износ тепловых сетей и несанкционированный слив в оды у потребителей.

Направления развития

Направления развития объектов теплоснабжения на территории городского поселения связаны с необходимостью покрытия спроса на тепловую энергию существующих теплопотребителей поселения, а также новых объектов, предложенных в проекте генерального плана.

Определение перспективных тепловых нагрузок

Расчёт тепловых нагрузок коммунально- бытовых потребителей, расположенных на территории городского поселения Туманный Кольского района, произведён с использованием СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Расчётная тепловая нагрузка жилищно- коммунального сектора посёлка городского типа городского поселения на период первой очереди и расчётного срока проекта составит 2,71 Гкал/ч, в том числе ГВС – 0,26 Гкал/ч.

Проектные предложения

В рассматриваемый проектный период теплоснабжение теплопотребителей на территории единственного населённого пункта городского поселения- пгт. Туманный- предлагается выполнять от существующей электрокотельной, тепловой мощности которой достаточно для покрытия перспективной тепловой нагрузки теплопотребителей пгт. Туманный. В период первой очереди необходимо: провести реконструкцию системы теплоснабжения с поэтапной заменой внешних тепловых сетей на энергоэффективные теплопроводы, произвести модернизацию котельного оборудования с внедрением максимальной автоматизации процесса выработки и распределения тепловой энергии, осуществить снижение потерь теплоэнергии в зданиях и сооружениях за счёт проведения дополнительных мероприятий по утеплению «теплового контура» и внедрению механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя).

При развитии пессимистичного варианта (снижение постоянно проживающего в пгт. Туманный населения), для осуществления теплоснабжения в пгт. Туманный предлагается выполнить постепенное обустройство индивидуальных систем электрообогрева и горячего водоснабжения с закрытием существующей электрокотельной.

### 9.2.3. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение в городском поселении Туманный Кольского района – не осуществляется.

Направления развития

На перспективу до 2035 года на территории городского поселения Туманный Кольского района газоснабжение природным сетевым и сжиженным углеводородным газом не планируется.

## 9.3. Системы связи

Телефонизация

Существующее положение

Основным оператором проводной связи в городском поселении Туманный Кольского района является Мурманский филиал ОАО «Ростелеком».

Емкость телефонной сети, городского поселения, составляет более 200 номеров. Вся телефонная сеть построена на цифровом оборудовании. Данные по АТС городского поселения представлены в таблице №9.3.1.

Таблица №9.3.1

| Индекс АТС | Адрес | Тип АТС | Ёмкость монтиро-ванная | Задейство-ванная ёмкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС-43 | ул. Энергетиков, 2 | Si 2000 | 224 | 162 |

В ближайшее время увеличение номерной ёмкости существующей АТС не планируется.

В рамках выполнения программы «Установка таксофонов в отделениях почтовой связи сельских населенных пунктов», утвержденной правительством России на территории пгт. Туманный, по адресу ул. Энергетиков, 7, установлен таксофон универсальной услуги связи. Все абоненты АТС и пользователи таксофона имеют доступ к услугам местной, междугородней и международной связи.

В пгт. Туманный используются следующие типы прокладки телефонных сетей:

- подземный в кабельной канализации;

- настенный открытой и скрытой прокладки.

Проектные решения

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

- четыре ТА (телефона автомата) – на 1000 жителей.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3 = 33,3 телефона.

Результаты расчетов, с учетом изменения населения в городском поселении, приведены в таблице ниже.

Таблица №9.3.2

| Первая очередь, 2025 г. | Расчетный срок, 2035г. |
| --- | --- |
| Кол-во номеров для жилого сектора | Кол-во номеров для общественных зданий | Кол-во номеров для таксофонов | Кол-во номеров для жилого сектора | Кол-во номеров для общественных зданий | Кол-во номеров для таксофонов |
| 227 | 45 | 3 | 233 | 47 | 3 |

Исходя из полученных расчетов можно сделать вывод, что для удовлетворения в номерной емкости городского поселения, на первую очередь потребуется создание 50 номеров. На расчетный срок увеличение номерной емкости составит 8 номеров.

Благодаря использованию цифровой АТС увеличение емкости не составит больших финансово и временных затрат. Потребуется постепенно, по мере необходимости, добавлять абонентские комплекты в АТС, а так же прокладывать в канализации кабеля до телефонизируемых зданий.

На расчетный срок для удовлетворения возрастающих потребностей абонентов в высокой скоростей доступа к сети Интернет, а так же появление новых услуг связи, потребуется прокладка оптоволоконных кабелей связи (ВОЛС) от пгт. Туманный до с. Териберка.

В случае пессимистического сценария развития, АТС на территории поселения планируется к закрытию.

Сотовая связь

На территории городского поселения услуги сотовой связи предоставляют  две компании: «МТС» и «Мегафон». Данные операторы обеспечивают практически полное покрытие всей территории  пгт. Туманный. Любой из абонентов получает качественную и надежную связь, как на улице, так и в помещениях.

В начале 2010 года «Мегафон» внедрил технологию 3G, что создало большие преимущества для данного оператора связи, в связи с повышением скорости передачи данных. 3G – это эволюционное развитие сетей связи. Сети 2G (существующие) и 3G будут сосуществовать и развиваться параллельно еще длительное время. Только когда рынок будет полностью насыщен мобильными аппаратами с поддержкой 3G и их уровень проникновения станет близок к 100%, можно будет ставить вопрос о полной замене сетей 2G на сети 3G.

В перспективе Федеральные операторы «Билайн» и «Теле-2» должны нарастить присутствие в городском поселении. Но вследствие того, что оба оператора обладают лицензией только на частоту GSM 1800 МГц (и как следствие высокой частоты передачи сигнала уменьшается радиус соты), зона покрытия будет сильно ограниченна. Развитие основных операторов (МТС и Мегафон) связано с установкой дополнительных базовых станций и соответствующим выравниванием зон покрытия.

Интернет

Рынок Интернет услуг в пгт. Туманный  представлен компанией ОАО «Ростелеком». Компания Ростелеком основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги коммутируемого доступа.

Коммутируемый доступ, регламентируемая скорость 56 кбит/с. Возможность пользования данной услугой имеют все абоненты АТС пгт. Туманный. Услуга предоставляется в кредит под торговой маркой «Аванс». Коммутируемый доступ является по сути устаревшим и постепенно должен исчезнуть из использования.

На территории городского поселения расположен один пункт коллективного доступа в сеть Интернет по адресу пгт. Туманный, ул. Энергетиков (помещение 12 ФГУП «Почта России»).

В настоящее время работу с сетью Интернет предоставляют и сотовые операторы («МТС», «Мегафон»), при желании с помощью сотового телефона абонент может войти в сеть. Вопрос только в стоимости оплаты таких подключений.

Перспектива развития Интернет доступа, на территории поселения, связанна с прокладкой междугороднего оптоволоконного кабеля и появлением широкополосного доступа. При использовании широкополосного (выделенного доступа) регламентируемая скорость составляет от 56 кбит/с до 8 Мбит/с, использует те же телефонные линии, что и при коммутируемом доступе, но в данном случае телефон остается свободным.

Телевидение и Радио

Основным оператором телевизионного вещания в пгт. Туманный является Мурманский Филиал «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка). Общий перечень вещаемых программ, в городском поселении, и их параметры приведены в таблице ниже.

Таблица №9.3.3

| № п/п | Наименование программы | Канал, Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первый Канал | 8 ТВК, 30 Вт |
| 2 | Россия | 5 ТВК, 10 Вт |
| 3 | Культура | 10 ТВК, 10 Вт |
| 4 | НТВ | 12 ТВК,10 Вт |

На территории городского поселения осуществляется вещание «Радио России» на частоте 70190 кГц, передатчиком ПЧМ-35-80 мощностью 0,035 кВт. Проводное вещание на территории городского поселения свернуто.

Перспективой развития телевещания в пгт. Туманный, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы». Дополнительной возможностью в развитии телевещания на территории поселения является использование индивидуальных спутниковых тарелок.

Почтовая связь

Услуги почтовой связи на территории городского поселения оказывает Мурманский филиал ФГУП «Почта России». Почтовые отделения городского поселения Туманный относятся к Мурманскому почтамту. На территории поселения действует одно почтовое отделение. Наряду со стандартным набором услуг по отправке и получении корреспонденции, в настоящее время в почтовом отделении предоставляются  услуги по выплате и доставке пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, продажа билетов, почтовые переводы «КиберДеньги», Регион-Курьер (курьерская доставка), Электронная гибридная почта и многие другие услуги.

Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции. Решения этих вопросов возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению области.

# 10. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Данный раздел в составе проекта Генерального плана выполнен в соответствии с нормативными документами и требованиями:

- СНиП 2.07.01-89* (СП 42. 13330.2011, актуализированная редакция) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений,

- СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32. 13330.2012, в стадии актуализации),

- СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования (СП 58. 13330.2012, актуализированная редакция),

- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (СП 116.13330. 2012, в стадии актуализации),

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления, СП 104.13330. 2012, в стадии актуализации),

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (СП 115.13330. 2012, в стадии актуализации),

- СНиП 111-10-75 Благоустройство территорий (СП 82. 13330.2012, в стадии актуализации),

- СНиП 2.06-07-87  Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (СП 101.13330. 2012, в стадии актуализации),

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СП 111.13330. 2012, в стадии актуализации),

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).

Основными источниками исходных данных послужили данные Администрации МО городское поселение Туманный, МУП ЖКХ.

Проектные предложения по инженерной подготовке территории городского поселения выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические и пр. условия.

При разработке проектных предложений учитывались имеющиеся инженерные мероприятия по благоустройству территории, защите от опасных процессов.

В городском поселении Туманный имеется ряд инженерно-строительных ограничений, связанных с неблагоприятными природными процессами, имеющими развитие на территории поселения, а именно:

- сейсмичность – по картам ОСР-97 территория Мурманской области и СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах) классифицируется следующим образом:

-   карта А (для гражданского строительства) – сейсмичность 5 баллов;

- карта В и С (для ответственных и особо ответственных объектов) – соответственно 6 и 7 баллов;

- в зону катастрофического затопления при возможном прорыве плотин Серебрянских ГЭС попадает часть дороги "Серебрянские ГЭС - Териберка", территория пгт.Туманный - вне зоны катастрофического затопления;

- заболачивание и заторфовывание – практически на всей территории, мощность торфа -  от 0,5 до 1м, болота преимущественно низинного типа,

- затопление пойм рек паводковыми водами редкой повторяемости;

- морозное пучение грунтов – для четвертичных отложений.

Цель настоящего раздела – на основании анализа инженерно-строительных ограничений предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите территории населенных пунктов для обеспечения стабильных условий их функционирования, повышения уровня общего благоустройства.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий (проекты планировки жилых районов, проекты застройки и др.).

По уровню значимости и ответственности, намечаемые инженерные мероприятия отнесены к мероприятиям местного уровня и включают следующие.

- организация поверхностного стока и его очистка,

- вертикальная планировка территории,

- ветро-,  снегозащита.

Проектное решение

- Организация поверхностного стока и его очистка

В населенном пункте Туманный водоотведение поверхностного стока практически отсутствует. Имеются отдельные канавы с выпуском стоков на рельеф.

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является важным мероприятием по инженерной подготовке территории, обеспечивая улучшение санитарно-гигиенического состояния территории, нормы водопонижения и водоотведения поверхностного стока.

Основные принципы к организации  системы дождевой канализации следующие:

- принцип водоотведения поверхностного стока и очистки его – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на  очистных сооружениях дождевой канализации модульного типа;

- экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водотоков и водоемов, с обеспечением возможности организации городской зоны отдыха.

Водосточная сеть предусмотрена открытая самотечная.

Очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод сбрасываются в водоприемники без очистки.

Тип очистных сооружений – модульные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций. В состав очистных сооружений могут входить следующие модули - горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр. В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (ЗАО «Севзапналадка», «Ростовводоканал», «Экопром», научно-инженерный центр «Потенциал-2», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия)  и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской готовности различной производительности и степени очистки. Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность  в эксплуатации, высокую автоматизацию.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85* зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100м, закрытого -50м.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных и талых вод с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Территория п. Туманный условно определена как единый водосборный бассейн, где предусматриваются водосточные лотки и очистные сооружения.

Объемы работ по организации водоотведения поверхностного стока:

- водосточная сеть – всего 1.3км, в том числе на I очередь – 0.9км,

- очистные сооружения дождевой канализации – 1шт (на I очередь).

- Вертикальная планировка территории

В связи с достаточно сложными инженерно-геологическими условиями территории (развитие процессов заболачивания и заторфовывания, развитие водонасыщенных грунтов, обладающих пониженной несущей способностью, слабая дренирующая способность грунтов) строительство велось с применением повсеместно вертикальной планировки. Практически вся территория п. Туманный спланирована. Высота подсыпок составляет от 1 до 1.5м.

В соответствии с проектными предложениями освоение новых территорий не планируется. Новое строительство и реконструкция будут вестись на спланированной поверхности.

Дополнительно, проектом предлагается осуществить общепланировочные мероприятия с организацией рельефа в восточной части поселка (бывший карьер) в долине р.Туманная с целью подготовки участка под организацию спортивно-рекреационной зоны (открытые спортивные устройства). Объем земляных работ при условии строительства капитальных сооружений может составить около 25тыс.м3 (из расчета слоя подсыпки - 0.5м на площади около 5га). Мероприятие можно рассматривать на расчетный срок.

Следует отметить, что общепланировочные мероприятия возможно осуществить с «0» объемом земляных работ методом перемещения грунтовых масс при обустройство открытых спортивных устройств.

- Ветро-, снегозащита

В соответствии с климатическими параметрами для п. Туманный характерны сильные ветры южного, юго-западного направления в зимнее время. Для защиты селитебной территории при необходимости возможно организовать ветро- и снегозащиту с южной, юго-западной стороны. Для этого возможно обустройство снегозадерживающих барьеров, заборов.

На «карте планируемого размещения объектов местного значения (инженерная подготовка территории и охраны окружающей среды) масштаба 1:2 000 отражены  приведенные инженерные мероприятия.

Ввиду того, что жилые строения защищены с южной стороны гаражными строениями, снего- и ветрозащитные мероприятия не включены в основные объемы работ.

Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке территории приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке территории

| № пп | Мероприятие | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего / в т.ч. I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дождевая канализация |
| 1 | Водостоки (открытые лотки) | км | 1.3 / 0.9 |
| 2 | Очистные сооружения | шт | 1 / 1 |
| Вертикальная планировка |
| 3 | Земляные работы | га / тыс.м3 | 5 / 25 - / - |
| Ветро-, снегозащита |
| 4 | Ветро – и снегозащитные барьеры | при необходимости |

# 11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- «Об общих принципах организации местного самоуправления» 16.09.2003 г.

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  12.03.1999г.

- «Основы законодательства РФ об  охране здоровья граждан»  27.07.1993г.

- «Об охране окружающей природной среды»  10.01.2002 г.

Так, по закону № 131 РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора:

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них население и проведение мероприятий по их устранению;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

В силу малой освоенности территории хозяйственной деятельностью, удаленностью от крупных населенных пунктов и промышленных объектов, отсутствия на территории вредных производств, городское поселение Туманный Кольского района отличается экологически чистой природной средой и наличием территорий с ненарушенным природным ландшафтом.

## 11.1. Охрана атмосферного воздуха

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей территория поселения относится к зоне с низким ПЗА. Высокая рассеивающая способность атмосферы обусловлена низкой повторяемостью слабых ветров, приземных инверсий и ситуаций застоя воздуха. При таких условиях редко происходит скопление примесей у земли.

Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории городского поселения Туманный не проводятся. Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

- стационарные и передвижные источники филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

- объекты УМЖКП пгт. Туманный;

- автотранспорт.

Иногда в холодное время года, период застойных явлений, выброшенные загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое, в это время может наблюдаться превышения максимальных разовых концентраций оксида углерода.

В связи с отсутствием на территории поселения объектов, имеющих большие объемы вредных выбросов, а также с отсутствием внешнего влияния сопредельных территорий - уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения можно охарактеризовать как низкий.

Проектные предложения

На территории поселения не предусматривается строительство новых экологически опасных промышленных предприятия и объектов. На территории пгт. Туманный планируется организация мини пекарни и АЗС.

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предложены следующие мероприятия:

- для АЗС необходимо разработать проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласовать и утвердить его в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля, а также обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу и контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах;

- контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог.

## 11.2. Санитарно-защитные зоны

Размер санитарно-защитных зон (СЗЗ) и использование площадей СЗЗ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

По сведениям Управления Роспотребнадзора по Мурманской области на территории городского поселения Туманный отсутствуют предприятия, имеющие согласованные в установленном порядке санитарно-защитные зоны.

В таблице №11.2.1 представлены существующие и проектируемые ориентировочные размеры СЗЗ от предприятий и коммунальных объектов.

Таблица №11.2.1

Ориентировочные санитарно-защитные зоны

| Наименование объекта | Размер нормативной СЗЗ, м | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Существующие предприятия и объекты |
| Несанкционированная свалка ТБО | 1000 | I |
| Канализационные очистные сооружения | 150 | III |
| Кладбище | 100 | IV |
| Склады | 50 | V |
| База дорожно-ремонтного пункта | 50 | V |
| Ремонтно-производственная база | 50 | V |
| Гаражи | 10-35 | V |
| Проектируемые предприятия и объекты |
| АЗС | 50 | V |
| Мини пекарня | 50 | V |

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Проектные предложения

Для электроподстанции, расположенной на территории пгт. Туманный, необходимо разработать и утвердить «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны», где будет определен и подтвержден результатами натурных исследований размер СЗЗ. Проект СЗЗ должен быть разработан с учетом архитектурно-планировочных ограничений градостроительной документации.

## 11.3. Воздействие физических факторов

Основными источниками шума и вибрации является автомобильный транспорт и электроподстанция.

К источникам электромагнитного излучения относятся линии электропередач, электроподстанция, объекты филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»; ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «Северо-западный Телеком», ФГУП «РТРС». Для всех объектов кроме электроподстанций СЗЗ не требуется.

Радиационная обстановка. Радиационный фон – ионизирующее излучение, обусловленное совместным действием природных (естественных) и техногенных радиационных факторов. Естественный радиационный фон на территории Кольского района связан с излучением создаваемыми радионуклидами содержащимися в земной коре. Техногенный радиационный фон обусловлен сжиганиями каменного угля и нефти, в большей степени глобальными выпадениями дальнего переноса загрязняющих компонентов от ядерных испытаний в атмосфере. Ядерные испытания проводились в Северном полушарии и в первую очередь, на Новой Земле.

Контроль радиационной обстановки ведется в пгт. Туманный на метеостанции ГУ «Мурманского управления гидрометеослужбы». Мощность экспозиционной дозы (МЭД, мкР/час) в среднем составляет 12 мкР/час (естественный  природный радиационный фон). Радиационная обстановка характеризуется, как удовлетворительная.

Проектные предложения

Шум, вибрация и электромагнитное излучение

Для электроподстанции необходимо разработать и утвердить «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны».

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, необходимо соблюдать санитарные разрывы вдоль линий электропередач.

Радиационная обстановка

На территории сельского поселения необходимо проводить систематический контроль за радиационной обстановкой, проводить периодические исследования содержания радиоактивных веществ в объектах окружающей среды (воздух, водные объекты, почва).

При строительстве новых объектов в соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства, при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

## 11.4. Охрана поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

Гидрологическая сеть представлена реками и озерами, основными крупными водными объектами являются: Средняя (Щучья), Териберка, Воронья, Оленка (Большая Оленка), Туманная, Серебрянские водохранилища. Реки Воронья и Оленка, а также Серебрянские водохранилища являются местами нереста лососевых видов рыб.

Река Туманная является источником хозяйственного питьевого водоснабжения пгт. Туманный. Зоны санитарной охраны водоисточника разработаны и утверждены главой администрации пгт. Туманный в 2006г. В приделах зон санитарной охраны водоисточника очагов возможного загрязнения воды и прилегающей территории нет.

Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Поверхностные воды загрязняются недостаточно очищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами, поверхностным стоком с водосборных площадей, на которых расположены урбанизированные территории. Также качество воды в водных объектах зависит от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

В пгт. Туманный 100% охват населения централизованным водоотведением. Очистка сточных вод осуществляется на канализационных очистных сооружениях (КОС), расположенных в 500 м от пгт. Туманный. Подаваемые на очистные сооружения сточные воды от поселка перед сбросом в реку подвергаются полной биологической очистке и обеззараживанию (хлорирование). Степень очистки сточных вод – недостаточно очищенная. Сточные воды поселка сбрасываются в р. Туманная на расстоянии 2,4 км от устья реки.

По удельному комбинаторному индексу загрязненности вод (УКИЗВ) воды р. Териберка и р. Туманная оцениваются как загрязненные, УКИЗВ соответственно 1,81 и 2,02, воды водохранилища Серебрянское слабо загрязненные, УКИЗВ – 1,02. В водах зафиксированы превышения среднегодовых концентраций по железу и меди.

Проектные предложения

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

- реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений пгт. Туманный;

- объектам, имеющим сброс в водные объекты, необходимо обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (НДС, Нормативов ДК);

- организация водоотведения поверхностного стока в пгт. Туманный с последующей очисткой на секционных и кассетных очистных сооружениях (см. раздел «Инженерная подготовка территории»);

- разработка и совершенствование систем экологического ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах  водных объектов, соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов.

- обеспечение соблюдения режима ЗСО I пояса (зоны строго режима);

- обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, в пределах III пояса ЗСО - источников химического загрязнения.

Подземные воды

Качество подземных вод формируется под влиянием естественных (природных) и антропогенных факторов. Источниками хозяйственно питьевого водоснабжения подземные воды не являются.

Активное взаимодействие поверхностных и подземных вод и слабая защищенность последних вносит весомый вклад в их загрязнение. Подземные воды являются незащищенными от поверхностного загрязнения, вследствие отсутствия выдержанного водоупора.

Источниками загрязнения подземных вод являются: поверхностный сток с урбанизированной территории, несанкционированная свалка ТБО.

Проектные предложения

Для охраны подземных вод необходимо проведение следующих мероприятий:

- рекультивация несанкционированной свалки ТБО, эксплуатация которой не соответствует экологическим и санитарным правилам и нормам (конструкция свалки не препятствует проникновению фильтрата в почву и как следствие в подземные воды);

- организация и очистка поверхностного стока на территории пгт. Туманный.

## 11.5. Охрана почвы

Загрязнение почв связано с нерешенностью проблемы обращения с отходами. На территории поселения находится одна несанкционированная свалка ТБО. Эксплуатация несанкционированной свалки идет с нарушением санитарных правил и норм. Конструкция свалки не препятствует проникновению фильтрата в почву.

Помимо этого источниками загрязнения почвы являются:

- отсутствие очистки поверхностного стока на урбанизированных территориях, что в дальнейшем может привести к эрозии почвы;

- автотранспорт - загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, со временем оседают на почвенный покров данной территории.

Проектные предложения

  - рекультивация несанкционированной свалки ТБО

  - организация и очистка поверхностного стока на пгт. Туманный;

  - введение мониторинга загрязнения почв населенных мест, в т. ч. в зонах санитарной охраны водоисточников, в ВОЗ И ПЗП водоемов, в селитебной зоне поселка.

## 11.6. Отходы производства и потребления

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО) от населения.

В пгт. Туманный установлен контейнерный вид сбора отходов. Сбор и вывоз отходов осуществляется КСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» по договору с УМЖКП пгт. Туманный. Ввоз осуществляется в соответствии с графиком грузовой машиной, переоборудованной под мусоросборник. Отходы вывозятся на несанкционированную свалку ТБО. Характеристика и местонахождение свалки представлено в таблице №11.6.1

Таблица №11.6.1

| Год ввода в эксплуатацию / наименование документа (номер, дата) | Собствен-ник | Расположение | Площадь, га | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 г. / Постановление № 22 от 17.09.1998 | Админист-рация г.п. Туманный Кольского района | Городское поселение Туманный Кольского района. Свалка находится в отработанном карьере на 115 км автодороги «Серебрянка» | 3.2 | Дорога в плохом техническом состоянии. Осуществляются работы по прикатыванию бульдозером, свалка дымит |

Учет вывозимых твердых бытовых и промышленных отходов не проводится. Приблизительный объем сбора ТБО 5,04 тыс.куб в год.

Медицинские отходы пгт. Туманный утилизируются в соответствии с разработанной схемой обращения медицинским учреждением ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Раздельный сбор отходов не ведется, за исключением ртутьсодержащих ламп, их сдают специализированным предприятиям по договору.

Проектные решения

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к компетенции муниципального района (ст. 15).

В проекте генерального плана учтены проектные предложения по размещению объектов переработки и захоронения ТБО СТП Мурманской области и Кольского района, которые даны в соответствии с Соглашением о согласовании мест размещения, захоронения и переработки отходов в Мурманской области, подписанным 17.11.2009 г. с Исполнителем государственного контракта № 126 «Разработка проекта (с вариантной проработкой) по оптимизации системы обращения с отходами Мурманской области» (I этап) ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами» (г.Москва).

Согласно данной работе отходы от пгт. Туманный будут вывозится на новый полигон ТБО в окрестности с. Териберки, полигон необходимо построить с соблюдением санитарных и природоохранных требований.

Расчет количества образующихся в год ТБО по норме 300 кг на чел./год (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), в таблице №11.6.2

Таблица №11.6.2

Объем ТБО образуемый населением пгт. Туманный

| 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- |
| Прогнозная численность населения, чел. | Объем отходов, тонн | Прогнозная численность населения, чел. | Объем отходов, тонн |
| 680 | 204 | 700 | 210 |

Для рационального обращения с отходами в городском поселении Туманный Кольского района в первую очередь необходимо:

- разработать систему контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления;

- осуществить рекультивацию несанкционированной свалки ТБО, после ввода в эксплуатацию полигона ТБО н.п.Териберка;

- организовать своевременный вывоз ТБО;

- организовать селективный сбор отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов и вывоз их на переработку;

- оборудовать специальные площадки и установить мусорные контейнеры в соответствии требованиям санитарных норм;

- для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники, приобретение современной универсальной техники для уборки территории (для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз);

- провести разъяснительные работы среди населения с целью минимизации образования ТБО и успешного селективного сбора.

Предприятиям необходимо:

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- хранить отходы в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- заключить договора на вывоз отходов производства или договора со специализированными предприятиями на дальнейшую их утилизацию.

## 11.7. Мероприятия по охране растительного и животного мира

При проектировании и строительстве новых объектов необходимо учитывать наличие на конкретной территории ареалов обитания растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Мурманской области.

На участках проектируемого размещения новых объектов необходимо проведение полевых обследований в целях получения исчерпывающей информации о наличии мест обитания охраняемых видов.

Природопользователи, землепользователи, землевладельцы, арендаторы, на территории (землях, угодьях) которых имеются объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Мурманской области, обязаны принимать меры по охране и восстановлению этих объектов.

# 12. ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Зеленые насаждения являются необходимым компонентом среды населенных пунктов, важным архитектурно-планировочным элементом ее формирования.

Городское поселение Туманный Кольского района находится за Полярным кругом в зоне притундровых лесов и редкостойной тайги. Распространены почвы песчаные и супесчаные, со значительной примесью гравия, гальки и валунов. Суровые климатические условия, бедные почвы создают условия произрастания для весьма ограниченного видового состава древесно-кустарниковых пород.

В настоящее время на территории пгт. Туманный расположен один сквер площадью 0,56 га. Также среди застроенной территории поселка имеются вкрапления зеленых насаждений. Из древесно-кустарниковых пород в озеленении господствует рябина, береза и кустарник. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования для пгт. Туманный составляет 8 кв.м./чел.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (СП 131.13330.2011 – находится в стадии актуализации) обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования для поселков городского типа должна составлять 8 кв.м./чел, для населенных пунктов расположенных в тундре и лесотундре площади зеленых насаждений допускается уменьшать до 2 кв.м./чел.

Проектные решения

В генеральном плане предлагается организация новых объектов зеленого строительства в пгт. Туманный – сквер около администрации (площадь 0,4 га) и сквер около школы (площадь 0,2 га). Общая площадь зеленых насаждений общего пользования, предлагаемая проектом, составит 0,6 га.

Проектом предусматривается сохранение, реконструкция и благоустройство существующего сквера, а также сохранение существующих зеленых насаждений среди застроенной территории.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования на период расчетного срока составит 1,16 га.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего на период расчетного срока составит 16,5 кв.м./чел.

Скверы требует благоустройства и посадок древесно-кустарниковых пород. В озеленении следует использовать местные лесные породы. В условиях севера рекомендуется устройство альпийских горок.

Ассортимент древесно-кустарниковых пород предлагается в соответствии с рекомендациями Справочника проектировщика (М., 1978 г.).

- Деревья: береза пушистая и карликовая; лиственница сибирская; ель европейская, сибирская, колючая; рябина обыкновенная; осина; ольха обыкновенная;  ивы; можжевельник.

- Кустарники: боярышник сибирский, жимолость татарская, сирень венгерская, бузина кистевая, рябинник рябинолистный, рябинник Палласа.

Бедный породный состав зеленых насаждений обусловлен сложными природными условиями данной природно-климатической зоны.

Для работ по зеленому строительству потребуется не только растительность, но и плодородная земля. Кроме естественного слоя растительной земли для озеленения территории может быть использован торф.

# 13. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Раздел «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в проекте Генерального плана городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области разработан по заданию администрации муниципального образования на основе сведений, выданных отделом Безопасности администрации Кольского района и Главным Управлением МЧС России по Мурманской области.

Задача раздела- выявление характерных для территории городского поселения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и составление карто-схемы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, с целью обеспечения рационального планирования и использования территории для размещения производительных сил и жилой застройки.

Следует отметить, что, помимо определения основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (выполненных в данном разделе в соответствии с техническим заданием и Градостроительным Кодексом РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004), для территории городского поселения Туманный Кольского района необходимо произвести силами специализированных организаций разработку «инженерно- технических мероприятий ГО и ЧС» с учётом положений Технического регламента «Общие требования к продукции, обеспечивающие защиту населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и Технического регламента «Общие требования к продукции, обеспечивающие ГО».

## 13.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Источником возможной чрезвычайной ситуации природного характера является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности вызывают поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обусловлен географическим и климатическим расположением территории городского поселения Туманный Кольского района, а также интенсивностью проявлений геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений и процессов. Краткий анализ территории городского поселения по отношению к проявлению опасных геофизических, геологических, метеорологических, гелиокосмических, гидрологических процессов и явлений приведён ниже.

| Опасные геофизические явления (эндогенные) |
| --- |
| Землетрясения | Активные сейсмологические явления не наблюдаются. В соответствии с картами общего сейсмического районирования (ОСР-97-А,-В,-С) на территории городского поселения возможно проявление сейсмической активности с интенсивностью по шкале MSK-64: в среднем один раз в 1000 лет - 6 баллов (повреждения 1 степени в отдельных зданиях типа Б и во многих зданиях типа А; в отдельных зданиях типа А повреждения 2 степени; изменение дебита водоисточников; трещины в сырых грунтах до 1 см); в среднем один раз в 5000 лет - 7 баллов (повреждения 1 степени во многих зданиях типа В; повреждения 2 степени во многих зданиях типа Б; повреждения 3 степени во многих зданиях типа В (в отдельных зданиях типа А – повреждения 4 степени); изменение дебита водоисточников; отдельные случаи оползней на песчаных или гравелистых берегах рек; оползни проезжих частей дорог на крутых слонах и трещины на дорогах; нарушения стыков трубопроводов). |
| Извержения вулканов | Вулканичекая деятельность, а также возможность проявления последствий вулканической деятельности на территории городского поселения отсутствует. |
| Опасные геологические (экзогенные) и гидрогеологические процессы |
| Оползни | Отсутствуют. |
| Сели | Отсутствуют. |
| Обвалы, осыпи | Отсутствуют. |
| Склоновый смыв | Нет сведений. |
| Лавины | Лавинная опасность отсутствует. |
| Суффозия | Отсутствует. |
| Просадка лессовых пород | Отсутствует, но на участках речных пойм возможно развитие грунтов с пониженной несущей способностью. |
| Карстовая просадка (провал) земной поверхности | Отсутствует. |
| Абразия, термоабразия, эрозия | Степень опасности – малая. |
| Переработка берегов водохранилищ | Нет сведений. |
| Курумы | Отсутствуют. |
| Повышение уровня грунтовых вод | Нет сведений. |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| Бури | единичные случаи. |
| Ураганы, шквалы, в том числе в зимний период со снегопереносом (метели) | Отмечаются ураганные ветры со скоростью ветра до 15 м/с и более. Зона распространения вероятной чрезвычайной ситуации - вся территория городского поселения. Максимально возможная скорость ветра может достигать величины более 32 м/сек. В зимний период с января по март месяц характерны частые метели - до 52 дней в году. Величина снегопереноса составляет порядка 1 тыс. м3 на погонный метр. |
| Смерчи, торнадо, вертикальные вихри | Нет сведений. |
| Крупный град | Возможно проявление. Диаметр градин до 10-30 мм 1 раз в 50 лет. |
| Сильный дождь (ливень) | Возможно проявление. Количество осадков 20 мм и более за 12 часов и менее 1-2 дня в году. |
| Сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз | Возможны проявления сильного снегопада, гололёдных явлений и сильного мороза.. Абсолютный зарегистрированный минимум температуры составляет минус 390С. |
| Сильная жара | Температура воздуха +300С и выше в течение пяти- девяти дней в году в период с июня по июль. |
| Сильный туман | Средняя повторяемость туманов превышает 29 дней в году. |
| Засуха, суховей и пыльные бури | Отсутствуют. Число сухих дней в году (с влажностью менее 30%) не превышает двух. |
| Гелиокосмические явления |
| Падение небесных тел | Нет сведений. |
| Магнитные вариации | Нет сведений. |
| Опасные гидрологические явления и процессы |
| Цунами | Возможность проявления опасных последствий отсутствует. |
| Высокие уровни воды (наводнения, половодье, дождевые паводки, ветровые нагоны) | Катастрофические наводнения и подтопления вне аварийных ситуаций на Серебрянском водохранилище отсутствуют. |
| Низкие уровни вод | Отсутствуют. |
| Ранний ледостав, заторы, зажоры | Затороопасные участки в границах поселения отсутствуют. |
| Природные пожары |
| Лесные пожары | В пожароопасный сезон лесные массивы подвержены возгораниям. Возможны низовые лесные пожары. Наиболее крупные лесные пожары возможны в западной части поселения. В зону возможного задымления может попасть часть территории городского поселения. Населённый пункт городского поселения в зону задымления не попадает. |
| Пожары степных и хлебных массивов | Отсутствуют. |
| Торфяные пожары | Возможны. Торфяники сфагново-осокового состава |
| Подземные пожары горючих ископаемых | Отсутствуют. |

Характеристики опасных природных процессов и явлений, неохваченных приведённым выше перечнем, но опасное проявление которых возможно на территории муниципального образования, должны быть уточнены в рамках дополнительных исследований специализированными организациями.

Выводы по перечню и основным характеристикам факторов риска возникновения ЧС природного характера и границам территорий городского поселения Туманный Кольского района, подверженным данным ЧС в мирное время:

- основными источниками ЧС природного характера на территории городского поселения являются опасные метеорологические явления и процессы; также возможно проявление опасных геофизических процессов и природных пожаров;

- категория опасности процессов (в соответствии со СНиП 22-01-95) – умеренно опасные, опасные;

- поражающие факторы – гидродинамические, аэродинамические, гравитационные, сейсмические, тепловые, химические, теплофизические.

- характер проявления поражающих факторов: гидродинамическое давление воды, поток (течение) воды, давление масс снега, снежные заносы, гололёдная нагрузка, ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, вибрация, удар, снижение видимости (помутнение воздуха), охлаждение воздуха, сейсмический удар, деформация речных русел, пламя, тепловой удар, нагрев тепловым потоком, опасные дымы, загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы;

- действию поражающих факторов опасных геофизических процессов, опасных метеорологических явлений и процессов подвержены объекты, расположенные на всей территории городского поселения; действию поражающих факторов лесных пожаров подвержена, преимущественно, западная часть территории поселения;

- наибольший ущерб может быть нанесён системам жизнеобеспечения населения; производственным и жилым сооружениям;

- в проектный период, в связи с общими тенденциями изменения глобальной климатической температуры, ожидается: увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

- при разработке комплекса мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного характера особое внимание следует уделить: прогнозированию стихийных гидрометеорологических явлений, защищённости зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры от опасных природных процессов.

## 13.2. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера, которые могут оказать опасное воздействие на территорию городского поселения Туманный Кольского района и расположенные на ней объекты, являются:

- аварии на радиационно-опасных объектах;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ;

- гидродинамические аварии;

- пожары и взрывы (с возможным последующим горением);

- аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод);

- транспортные аварии (катастрофы);

Биологически опасные объекты (БОО) на территории городского поселения не расположены. Данные о возможном влиянии объектов данного типа размещённых вне территории г.п.Туманный Кольского района на территорию городского поселения отсутствуют. Сведений об установленных на территории городского поселения запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов - нет.

Краткая характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведена ниже.

Аварии на радиационно-опасных объектах

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ)

Радиационно-опасные объекты непосредственно на территории муниципального образования не размещены. Но, при возможных аварийных ситуаций на ядерных энергетических установках морского базирования в приграничных муниципальных образованиях, на территории г.п.Туманный Кольского района может сложиться сложная радиационная обстановка с необходимостью проведения специальной обработки, прекращением транспортных сообщений на несколько часов в западной части территории городского поселения (зона радиоактивного заражения Дэк=25 бэр (зона А) при авариях на атомных подводных лодках и судах с ядерными энергетическими установками с выбросом радиоактивных веществ).

Населённый пункт городского поселения (пгт. Туманный) расположен вне возможных зон данного воздействия.

Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ

Аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производстве, переработке или хранении (захоронении)

Химически опасные объекты непосредственно на территории городского поселения отсутствуют, но западная часть территории муниципального образования может оказаться в зоне возможного заражения при аварии с выбросом хлора (зона порога поражения) на ВНС-1 оз. Нижневаенгское МО «ЗАТО г.Североморск».

Аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ

Аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ на территории г.п. Туманный Кольского района может произойти при разгерметизации 50-ти килограммовых баллонов с хлором, доставляемых на хлораторную станцию пгт.Туманный. Радиус опасной зоны при утечке из баллона может составить от 10 до 150 метров. При транспортировке АХОВ по территории посёлка городского типа, в зону возможного заражения может попасть часть жилой застройки города.

Образование и распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии

В рамках данного проекта анализ возможности проявления синергетических процессов, в том числе и возможных образований смертельных концентраций АХОВ в процессе химических реакций в результате аварийных ситуаций не проводился; данный анализ должен быть произведен в отдельной работе специализированными Институтами в области проблем гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Но, отсутствие на территории г.п. Туманный Кольского района крупных промышленных производств создаёт предпосылки к отсутствию возможности проявления данных синергетических процессов.

Аварии с боевыми отравляющими веществами

Нет сведений о наличии на территории муниципального образования боевых отравляющих веществ или о возможном влиянии на территорию муниципального образования боевых отравляющих веществ.

Гидродинамические аварии

Прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений

На территории МО «г.п. Туманный Кольского района» расположены два гидротехнических сооружения, прорыв которых образует волну прорыва и катастрофического затопления – это каскад Серебрянских ГЭС на р.Воронья – Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-XV), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-XVI) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», расположенных на территории городского поселения Туманный Кольского района. Краткая характеристика гидротехнических сооружений приведена ниже.

| № п/п | Параметр | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  |  | Серебрянская ГЭС-1 | Серебрянская ГЭС-2 |
|  | Период ввода объекта в эксплуатацию | 1970 год | 1965 год. |
|  | Класс водонапорных ГТС | 2-й |
|  | Площадь водохранилища, (км2). | 237,0 | 25,2 |
|  | Полезный объем водохранилища, (млн. м3). | 1512,0 | 5,0 |
|  | Нормальный уровень верхнего бьефа, м. | 154,0 | 74,0 |
|  | Наибольший уровень нижнего бьефа при пропуске максимального расхода, м. | 74,0 | 13,95 |
|  | Максимальный напор на водонапорных ГТС, (м). | на каменно-земляную плотину-75,0; на земляные плотины № 1, 2, 3, 4 - 17,0; 11,0; 4,0; 5,0; на водосброс-16,0; на водоприемник-25,0 | на земляную плотину-50,0; на водосброс-9,0; на водоприемник-20,2 |
|  | Длина напорного фронта ГТС, (м). | 2970 | 1820,0 |
|  | Уровень уреза воды, м. | 153,7 | 74,0 |
|  | Уровень гребня плотины (дамбы), м. | 158,0 | 77,0 |
|  | Максимальная площадь зоны поражения при полном разрушении, (км2). | 47,0 | 47,0 |

При реализации случая прорыва каскада Серебрянских ГЭС на реке Воронья территория пгт. Туманный в зону возможного катастрофического затопления не попадает; в зону подтопления попадает только часть дороги «г.Кола – Серебрянские ГЭС». На рисунке ниже приведён рисунок зоны затопления при гидродинамической аварии на каскаде Серебрянских ГЭС, взятый из паспорта безопасности территории муниципального образования «Кольский район» Мурманской области (2011 г.).

Пожары и взрывы (с возможным последующим горением)

Пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ. Пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов

Пожары и взрывы (с возможным последующим горением) на территории городского поселения возможны на промышленных объектах Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»; тип нефтепродукта – трансформаторное масло «Л» (объём неизвестен). Возможная глубина распространения пожара может составить до 200 метров.

В проектный период на территории городского поселения (вблизи пгт.Туманный), при реализации альтернативного варианта развития, возможно строительство нового взрывопожароопасного объекта –автозаправочной станции контейнерного типа.

Пожары (взрывы) при транспортировке взрывопожароопасных веществ

При транспортировке взрывопожароопасных веществ по территории поселения возможна реализация аварийной ситуации с возникновением пожара пролива. Сведений о перевозимых объёмах и регулярности перевозок пожароопасных веществ (трансформаторное масло)– нет.

Пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения

Пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения возможны на всех объектах жилфонда пгт.Туманный.

Обнаружение, утрата взрывчатых веществ (боеприпасов). Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов

На территории городского поселения сохраняется опасность, обусловленная наличием взрывоопасных предметов (боеприпасов) времён Великой отечественной войны. Сведений о возможном территориальном размещении взрывоопасных предметов в границах городского поселения - нет.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей

К нарушению жизнедеятельности проживающего на территории городского поселения населения могут привести аварии на системах: электроснабжения водоснабжения и канализования, теплоснабжения.

Наибольший ущерб могут принести аварии на системе электроснабжения и системе водоснабжения; система теплоснабжения напрямую связана с системой электроснабжения, т.к. на территории пгт.Туманный для теплоснабжении используется электрокотельная. Кроме того, элементы повреждённых систем жизнеобеспечения представляют потенциальную опасность поражения населения: электрическим током при обрыве ЛЭП и создании зоны поражения шаговым напряжением.

В проектный период планируется в западной части территории городского поселения ожидается строительство газораспределительной системы высокого давления, на которой возможны аварии со взрывом и последующим горением природного газа, влекущие за собой нарушение нормальной жизнедеятельности людей.

Транспортные аварии (катастрофы)

Аварии пассажирских и товарных поездов

На территории городского поселения железнодорожное сообщение отсутствует.

Аварии (катастрофы) пассажирских и грузовых судов

Морской и речной пассажирский и грузовой транспорт на территории поселения не используется.

Авиационные катастрофы

Сведений о трассах полётов гражданских и военных воздушных судов над территорией городского поселения трасс пассажирских авиалиний-  нет.

Аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные автомобильные катастрофы)

Крупные автомобильные катастрофы на территории городского поселения маловероятны, ввиду малой интенсивности движения автотранспорта.

Аварии на магистральных нефте,- газо-, продуктопроводах

В настоящее время по территории городского поселения магистральные нефте-, газо-, продуктопроводы не проходят.

В перспективе, в западной и северо-западной части территории городского поселения возможно строительство магистрального трубопровода диаметром до 1400 мм, по которому будет осуществляться транспортировка природного газа.

Выводы по перечню и основным характеристикам факторов риска возникновения ЧС техногенного характера и границам территорий, подверженным данным ЧС:

- чрезвычайными ситуациями техногенного характера, которые могут оказать опасное воздействие на территорию городского поселения Туманный Кольского района и расположенные на ней объекты, являются: гидродинамические аварии, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей, пожары и взрывы (с возможным последующим горением); аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ, аварии на радиационно-опасных объектах.

- основными поражающими факторами, воздействие которых возможно на территории поселения, будут: волна прорыва гидротехнических сооружений,  высокое напряжение и сила тока, экстремальный нагрев среды и тепловое излучение, токсическое воздействие, ионизирующее излучение;

- действию поражающих факторов подвержены следующие территории городского поселения: западная и северо-западная часть поселения – токсическое воздействие и ионизирующее излучение, восточная часть поселения – волна прорыва гидротехнических сооружений, тепловое излучение;

- в проектный период, на территории городского поселения ожидается строительство магистрального газопровода диаметром до 1400 мм, а также автозаправочной станции вблизи пгт.Туманный.

## 13.3. Перечень основных факторов риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций.

Источником биосоциальной чрезвычайной ситуации является особо опасная или широко распространённая инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определённой территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

На территории городского поселения Туманный Кольского района регистрируются инфекционные и паразитарные заболевания.

Крупные сельскохозяйственные производители на территории городского поселения не расположены.

Эпифитий и вспышек массового размножения вредителей с/х растений не наблюдалось.

# 13. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В данном разделе, на основании требования статьи 65 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22 июля 2008г), рассмотрен состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности городского поселения Туманный Кольского района в настоящее время и на рассматриваемый проектный период.

Противопожарное обеспечение

В настоящее время, борьбу с пожарами и возгораниями на территории городского поселения Туманный осуществляет объектовая пожарная часть (ПЧ-28), входящая в настоящее время в состав Кольского территориального подразделения государственной противопожарной службы Мурманской области. Пожарное депо расположено в западной части пгт. Туманный на ул. Энергетиков. Пожарный автомобиль один – общего применения на базе ЗИЛ. Пожарное депо требует реконструкции и капитального ремонта. Необходим второй пожарный автомобиль; также необходимо вспомогательное оборудование.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории городского поселения используются: естественные водоемы, на территории населённого пункта - система централизованного водоснабжения.

Выводы по противопожарному обеспечению:

- размещение пожарной части соответствует 10-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»;

- требуется реконструкция и капитальный ремонт существующего пожарного депо;

- требуется дооборудование пожарной части вторым автомобилем и вспомогательным оборудованием;

- источников противопожарного водоснабжения на территории населённого пункта достаточно.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

На рассматриваемый в проекте генерального плана период, обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения планируется выполнять расчётами ПЧ-28, с учётом доукомплектования её вторым автомобилем общего применения и современной техникой борьбы с пожарами, а также реконструкции существующего пожарного депо.

Система противопожарного водопровода на проектный период, при альтернативном варианте развития, принята объединённой с хозяйственно-питьевым водопроводом. Расход воды на нужды пожаротушения (пожарный запас воды) приведён в разделе «Водоснабжение».

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности приведён в материалах положений генерального плана МО «г.п.Туманный Кольского района» Мурманской области.

# 14. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Генеральный план городского поселения Туманный Кольского района |
| --- |
| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения | чел. | 817 | 680 | 700 |
| 1.2 | Возрастная структура населения: |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 15,9% | 16% | 18% |
|  | - трудоспособного возраста | % | 63,3% | 66% | 67% |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 20,8% | 18% | 15% |
| 2 | Жилищный фонд |  |
| 2.1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 20,863 | 20,863 | 20,863 |
| 2.2 | Распределение жилищного фонда по типу застройки: |  |
|  | - 4-5 этажей | тыс.м2 | 20,863 | 20,863 | 20,863 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Средняя жилищная обеспеченность населения | м2/чел. | 25,5 | 30,7 | 29,8 |
| 2.4 | Ввод жилищного фонда, всего общей площади | тыс.м2 | - | 0 | 0 |
| 2.5 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда (выведенного из эксплуатации) | тыс.м2 | - | 17,827 | 0 |
| 2.6 | Площадь территорий жилой застройки | га. | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения проектной емкостью – всего/1000 чел. | мест | 280 | 140 | 140 |
|  |  |  | 342 | 205 | 200 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы проектной емкостью - всего/1000 чел. (при работе в одну смену) | -"- | 480 | 240 | 240 |
|  |  |  | 587 | 352 | 342 |
| 3.3 | Поликлиники - всего/1000 чел | посещений в смену | 15 | 15 | 15 |
| 3.4 | Спортивные залы общего пользования | м² пола | - | 250 | 250 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | в том числе - основной | км | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| 4.2. | Плотность улично-дорожной сети в границах посёлка, всего: | км/ км2 | 4,9 | 4,9 | 5,1 |
| 4.3. | Протяженность линий автобуса в границах населённого пункта | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомоб. | 240 | 300 | 350 |
| 4.6. | Гаражи боксового типа для хранения легковых автомобилей индивидуального пользования | тыс. машино- мест | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 5 | Инженерная инфраструктура |  |
| 5.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление всего | м3/сут | 154,52 | 250,38 | 263,82 |
|  | в т.ч. на хоз. Питьевые нужды | м3/сут | 72,85 | 130,56 | 134,40 |
|  | в т.ч. на нужды промышленности | м3/сут | 49,59 | 50,00 | 50,00 |
| 5.1.2 | Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | Объем стоков всего | м3/сут | 146,85 | 164,24 | 167,6 |
|  | в т.ч. хозяйственно-бытовой сток | м3/сут | 72,85 | 108,80 | 112,00 |
|  | Сток от промышленности | м3/сут | 10,11 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2 | Электроснабжение |  |
| 5.2.1 | Потребление электрической мощности | МВт | 5,59 | 5,61 | 5,78 |
| 5.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Максимальный тепловой поток на отопление и ГВС ЖКС | Гкал/ч | 2,621 | 2,71 | 2,71 |
| 5.4 | Газоснабжение |  | отсутствует |
| 5.5 | Связь |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | % от всего населения | 100% | 100 | 100 |
| 5.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 человек | 23,6 | 35,4 | 40,4 |
| 6 | Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 6.1 | Площадь зеленых насаждений общего пользования | га | 0,56 | 1,16 | 1,16 |
| 7 | Санитарная очистка территории |  |
| 7.1 | Количество несанкционированных свалок ТБО | Шт. | 1 | 0 | 0 |
| 7.2 | Объем образованных отходов от населения | тонн | н/д | 204 | 210 |
| 8 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 8.1 | Дождевая канализация: |  |  |  |  |
| 8.2 | Строительство водостоков | км | нд | 0.9 | 1.3 |
| 8.3 | Очистные сооружения дождевой канализации | км | - | 1 | 1 |
| 8.4 | Организация рельефа | тыс.м3 | нд | - | 25 |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 9.1 | количество обслуживающих пожарных депо | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 9.2 | в том числе, расположенных на территории поселения | шт. | 1 | 1 | 1 |

# Footnotes

согласно альтернативного варианта прогноза численности населения г.п. Туманный